Утверждена

Решением Думы

городского округа Верхний Тагил

от «27» мая 2010 г. № 30/6

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Паспорт программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил до 2020 года» | стр. | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Введение | стр. | 6 |
| 3. | Общие сведения | стр. | 10 |
| 3.1 | Общая характеристика городского округа Верхний Тагил | стр. | 10 |
| 3.2 | Общая характеристика жилищного фонда городского округа Верхний Тагил по состоянию на 01.01.2010 года | стр. | 12 |
| 3.3. | Общие сведения и направления развития жилищного сектора городского округа Верхний Тагил. | стр. | 15 |
| 3.4. | Организации коммунального комплекса городского округа Верхний Тагил. | стр. | 17 |
| 4. | Возможности развития систем коммунальной инфраструктуры и благоприятной экологической обстановки городского округа Верхний Тагил до 2020 года. | стр. | 18 |
| * | Сводная ведомость затрат (млн. руб.) по реализации мероприятий программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил до 2020 года» | стр. | 19 |
| * | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ с 2010 по 2020гг. в разрезе мероприятий по системам коммунальной инфраструктуры | стр. | 20 |
| 5. | Описание действующих систем коммунальной инфраструктуры | стр. | 21 |
| 5.1 | Система теплоснабжения | стр. | 21 |
| 5.2 | Система водоснабжения | стр. | 25 |
| 5.3 | Система водоотведения и очистки сточных вод | стр. | 29 |
| 5.4 | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | стр. | 34 |
| 5.5 | Электроснабжение | стр. | 35 |
| 5.6 | Газоснабжение | стр. | 37 |
| 6. | Перечень мероприятий и затрат по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил | стр. | 38 |
| 6.1 | Теплоснабжение | стр. | 38 |
| 6.2 | Водоснабжение | стр. | 54 |
| 6.3 | Водоотведение и очистка сточных вод | стр. | 62 |
| 6.4 | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | стр. | 68 |
| 6.5 | Электроснабжение | стр. | 70 |
| 6.6 | Газоснабжение | стр. | 74 |
| 7. | Эффективность реализации мероприятий по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры | стр. | 76 |
| 8. | Выводы | стр. | 78 |
| 8.1 | Результат разработки Программы | стр. | 78 |
| 8.2 | Ресурсное обеспечение Программы | стр. | 80 |
| 8.3 | Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения | стр. | 82 |
| 8.4 | Контрольные показатели выполнения инвестиционных программ | стр. | 83 |
| 8.5 | Возможные риски при реализации инвестиционных программ | стр. | 84 |

- ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

# «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил до 2020 года»

| Наименование Программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил до 2020 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| Заказчик программы | Администрация городского округа Верхний Тагил, Дума городского округа Верхний Тагил |
| Основной разработчик Программы | - Администрация городского округа Верхний Тагил, - Архитектурно-строительный отдел Администрации городского округа Верхний Тагил, - Организации коммунального комплекса городского округа Верхний Тагил. |
| Основные цели программы | Определить количество и стоимость строительства и модернизации сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения на основании: - документов территориального планирования; - программ развития городского округа Верхний Тагил; - мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры организаций коммунального комплекса городского округа Верхний Тагил. Обеспечение жителей города и предприятий коммунального комплекса надёжными и качественными услугами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, электроснабжения, газоснабжения. Приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства. |
| Задачи программы | Определение сроков освоения планировочных районов городского округа Верхний Тагил до 2020 года. определение объемов жилищный застройки в намеченных к освоению до 2020 года планировочных районах. определение потребности объемов и стоимости строительства и модернизации сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения в том числе: определение сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, а также сроки их проектирования и строительства, в соответствии со сроками освоения перспективных районов; определение видов сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести в счет платы за подключение; определение стоимости строительства по укрупненным показателям; определение объектов инженерно-технического обеспечения требуемых модернизации, источником финансирования которой будут надбавки к тарифам на услуги предприятий коммунального комплекса |
| Сроки реализации программы | 2010-2020 годы |
| Ожидаемые результаты | Разработка проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей и определения тарифа на подключение к системам инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса. |
| Контроль за исполнением программы | Заместитель главы администрации городского округа Верхний Тагил, текущий контроль: - Дума городского округа Верхний Тагил, - Архитектурно – строительный отдел Администрации городского округа Верхний Тагил, - Профильные комитеты и отделы администрации городского округа Верхний Тагил |
| Срок внесения предложений организациями коммунального комплекса городского округа Верхний Тагил по изменению и дополнению Программы | Ежегодно до 1 апреля |
| Предложения о внесении изменений и дополнений в Программу | Ежегодно до 1 мая |
| Внесение изменений в Программу | - Текущее утверждение вносимых изменений в Программу – не менее чем через 1 год после утверждения Программы представительным органом муниципального образования (основание - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»). |
| Периодичность отчетности по реализации мероприятий Программы | Ежегодно 2 квартал года, следующего за отчетным периодом |

##### 2. Введение

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил до 2020 года» (далее именуется – Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования (далее - программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры).

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующего формирования и реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, с целью определения размера тарифа на подключение к системам коммунального комплекса за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса для реализации мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Необходимость Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил до 2020 года» обусловлена также Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 27 августа 2009 г. N 1235-р;  Концепцией реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской области на 2009 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2008 г. № 1354-ПП.

При реализации Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил до 2020 года» необходимо учитывать требования следующих нормативных документов:

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2007г.                              N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008г. N 889                    «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006г. N 83                  «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

Постановление Правительства РФ от 23 июля 2007г. N 464 «Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения»;

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2008г. N 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

Постановление Правительства РФ от 28 августа 2008г. N 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»;

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2009г. N 750 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520»;

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1225              «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

Распоряжение Правительства РФ от 27 августа 2009 г. N 1235-р «Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года»;

Приказ Министерства регионального развития РФ  от 10 октября 2007г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

Приказ Министерства регионального развития РФ  от 10 октября 2007г. № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007г. № 101 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса»;

Приказ Министерства регионального развития РФ от 14 апреля 2008г. N 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

Постановление Правительства Свердловской области от 22.12.2008 г. № 1354-ПП «О Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской области на 2009 - 2020 годы»;

Постановление Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. № 526-ПП «О Программе «Чистая вода» Свердловской области»

Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 25 февраля 2009 г. N 22-ПК «Об утверждении Положения о системе критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса»

Настоящая Программа выполнена на основании – действующих документов* территориального планирования городского округа Верхний Тагил с учетом целевой программы энергосбережения городского округа Верхний Тагил.

* - Современный Генеральный план городского округа Верхний Тагил с учетом обновлений в настоящее время находится в стадии разработки.

Для достижения баланса интересов потребителей услуг организаций коммунального комплекса и интересов самих организаций коммунального комплекса; для обеспечения доступности этих услуг для потребителей, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса Федеральным законом от 30 декабря 2004 года                   № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»  предполагается ввод механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального, используемых для финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

В Программу включены  мероприятия, разработанные для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества (теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения), надлежащего отвода  и очистки сточных вод централизованной канализации, экологически безопасной утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а также мероприятия, необходимые для обеспечения строящихся объектов капитального строительства, намеченных к вводу в эксплуатацию до 2020 года, коммунальными услугами.

К таким мероприятиям относятся:

Теплоснабжение:

- строительство малогабаритных газовых  котельных;

- модернизация  магистральных тепловых сетей и разводящих тепловых сетей;

- модернизация оборудования котельных;

- устройство систем энергосбережения котельных.

Водоснабжение:

- оборудование зон санитарной охраны;

- установка оборудования для обеззараживания питьевой воды;

- организация автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов;

- модернизация водозаборных сооружений, водопроводных сетей и оборудования.

Водоотведение:

- строительство и модернизация канализационных коллекторов централизованного водоотведения;

- строительство блочных очистных сооружений;

- модернизация действующих очистных сооружений и сетей водоотведения.

Электроснабжение

- строительство высоковольтных линий и трансформаторных подстанций;

- строительство линий электропередач уличного освещения населенных пунктов;

- модернизация существующих линий электропередачи и оборудования.

Газоснабжение

- строительство магистральных и разводящих газовых сетей.

##### 3. Общие сведения

# 3.1. Общая характеристика городского округа Верхний Тагил.

# Верхний Тагил, городской округ

# Территория – 31 057,3 га.

# Население – 13,9 тыс.жителей.

# Относится к Горнозаводскому управленческому округу.

# Административный центр – город Верхний Тагил.

Административное устройство

В границах городского округа Верхний Тагил 3 населённых пункта: город Верхний Тагил, поселки Белоречка и Половинный.

Историко-географические особенности

Город Верхний Тагил относится к малым городам Свердловской области, расположен на восточном склоне Среднего Урала, в верховьях р. Тагил (бассейн Тобола), в 70 км к северо-западу от Екатеринбурга.

Географическая широта: 57°23'

Географическая долгота: 59°56'

Средняя высота над уровнем моря 260 метров

Название по р. Тагил; определение указывает на расположение города выше по течению реки относительно другого, Нижнетагильского завода. Возможна этимология гидронима с древнетюркского тагыл "горная местность".

По территории округа протекают также реки Половинка и Белая.

В районе города расположены Верхнетагильское и Вогульское водохранилища, предназначенные для целей водоснабжения Верхнетагильской ГРЭС. Жилая часть города расположена в долине реки Тагил между двух хребтов с высотами 336 и 445 метров.

Город возник и развивался, подобно большинству заводских поселков Урала, в тесной связи с чугунно-литейным заводом. С началом сокращения в 1906 г. выпуска продукции, а после Гражданской войны – полного прекращения работы завода, большинство трудоспособного населения работало на Кировградском медеплавильном заводе. Новый этап в развитии города наступил с началом строительства ГРЭС.

Железнодорожная ветка соединяет город с магистралью «Свердловск – Серов».

С транспортной сетью области город Верхний Тагил связан автомобильной и железной дорогами через города Кировград и Невьянск.

Краткая характеристика природных условий

Климатические условия района города Верхний Тагил имеют резко континентальный характер, обусловленный циркуляцией воздушных масс с территории Западно-Сибирской равнины и атмосферных фронтов с европейской части России.

Зимний период отмечается устойчивой отрицательной температурой с незначительными оттепелями. Неустойчивая температура воздуха с поздними возвратами холодов и ранними заморозками характерна для летнего периода. Безморозный период продолжается 7 месяцев. Средняя температура января -15.6°С, июля + 18.5°С. Глубина сезонного промерзания грунта 2.0 м.

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветра западного и юго-западного направлений в годовом цикле.

Основными водотоками территории города являются река Тагил и ее левобережный приток - река Вогулка.

# 3.2. Общая характеристика жилищного фонда городского округа Верхний Тагил по состоянию на 01.01.2010 года

Общая площадь жилищного фонда городского округа Верхний Тагил - 342,2 тыс.м.кв., в том числе ветхое и аварийное жилье - 1,32 тыс.м.кв., или 0,4%.

Площадь обслуживаемого жилищного фонда предприятиями ЖКХ - 273,5 тыс.м.кв., или 79,9% от общей площади жилищного фонда.

На одного жителя муниципального образования приходится 24,1 м.кв. общей площади.

По виду собственности жилье подразделяется: муниципальное - 273,5 тыс.м.кв., или 79,9%; ЖСК - нет; частный жилой фонд - 68,7 тыс.м.кв., или 20,1%.

Согласно представленной информации общая (полезная) площадь жилищного фонда  городского округа Верхний Тагил составляет 273,5 тыс. м.кв.

Жилищный фонд городского округа Верхний Тагил представлен 280 многоквартирными домами, из которых преобладают дома 1955-1975-х годов постройки и ввода в эксплуатацию.

На территории расположены одно, двух, трех, четырех и пяти этажные многоквартирные дома. При этом доля двухэтажных домов составляет 72,5 процентов от общего количества многоквартирных домов на территории городского округа.

В таблице 1 представлена информация о степени благоустройства жилищного фонда городского округа Верхний Тагил, в таблице 2 – общая обеспеченность жилищного фонда коммунальными услугами, в таблице 3 – общая характеристика жилищного фонда в зависимости от капитальности зданий.

Таблица 1.

| Наименование | Степень благоустройства | Виды благоустройства | Количество домов, шт. | Количество проживающих в домах, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоэтажные капитальные жилые дома | 1-степень | Все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода | 217 | 10 181 |
| Жилые дома пониженной капитальности | 2-степень | Не все виды благоустройства | 17 | 38 |
| Жилые дома | 3-степень | Неблагоустроенные | 46 | 58 |
| ИТОГО: |  |  | 280 | 10 277 |

Обеспеченность многоквартирных домов централизованными коммунальными системами (от общего количества многоквартирных домов на территории городского округа Верхний Тагил):

1. водоснабжения – 83,6%;

2. водоотведения – 77,5%;

3. теплоснабжения – 83,6%;

4. электроснабжения – 100%;

5. газоснабжения – 76,1%.

Таблица 2.

Общая обеспеченность жилищного фонда, обслуживаемого предприятиями ЖКХ коммунальными услугами по состоянию на 01.01.2010 года

| Наименование показателя | Площадь муниципального жилищного фонда, тыс.м.кв. | Площадь жилищного фонда, находящегося в личной собственности граждан, тыс.м.кв. | Общая площадь жилищного фонда, тыс.м.кв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, введенный в эксплуатацию по состоянию на 01.01.2010 года | 31,87 | 241,63 | 273,5 |
| Жилищный фонд, оснащенный подачей центрального водоснабжения | 30,236 | 236,049 | 266,285 |
| Жилищный фонд, оснащенный централизованной подачей горячего водоснабжения | 30,236 | 236,049 | 266,285 |
| Жилищный фонд, оснащенный водоотведением | 29,275 | 234,475 | 263,75 |
| Жилищный фонд, оснащенный централизованным теплоснабжением | 31,87 | 234,415 | 266,285 |
| Жилищный фонд, оснащенный централизованным газоснабжением | 25,936 | 208,043 | 233,979 |

Этажность жилищного фонда по состоянию на 01.01.2010 года:

- 1 этажей – 11,93 тыс.м.кв.;

- 2 этажей – 49,26 тыс.м.кв.;

- 3 этажей – 14,11 тыс.м.кв.;

- 4 этажей – 16,65 тыс.м.кв.;

- 5 этажей – 181,55 тыс.м.кв.

Таблица 3.

| №п/п | Этажность | Количество домов, шт. | Доля домов от общего количества многоквартирных домов на территории ГО,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 группа – здания каменные особокапитальные (кирпичные стены) |
| 1 | 1-но этажные дома | 19 | 6,8 |
| 2 | 2-х этажные дома | 3 | 1,1 |
| 3 | 3-х этажные дома | 12 | 4,3 |
| 4 | 4-х этажные дома | 11 | 3,9 |
| 5 | 5-ти этажные дома | 1 | 0,3 |
|  | ИТОГО: | 46 | 16,4 |
| 2 группа – здания каменные обыкновенные (стены - железобетонные панели, бетонные блоки) |
| 1 | 1-но этажные дома | 9 | 3,2 |
| 2 | 2-х этажные дома | 1 | 0,4 |
| 3 | 3-х этажные дома | - | - |
| 4 | 4-х этажные дома | - | - |
| 5 | 5-ти этажные дома | 51 | 18,2 |
|  | ИТОГО: | 61 | 21,8 |
| 3 группа – здания каменные облегченные (шлакоблочные стены) |
| 1 | 1-но этажные дома | 15 | 5,4 |
| 2 | 2-х этажные дома | 86 | 30,7 |
| 3 | 3-х этажные дома | 2 | 0,7 |
| 4 | 4-х этажные дома | - | - |
| 5 | 5-ти этажные дома | - | - |
|  | ИТОГО: | 103 | 36,8 |
| 4 группа – здания деревянные, рубленные и брусчатые, смешанные сырцовые (деревянные стены) |
| 1 | 1-но этажные дома | 66 | 23,6 |
| 2 | 2-х этажные дома | 4 | 1,4 |
| 3 | 3-х этажные дома | - | - |
| 4 | 4-х этажные дома | - | - |
| 5 | 5-ти этажные дома | - | - |
|  | ИТОГО: | 70 | 25 |
| ИТОГО по городскому округу Верхний Тагил: |
| 1 | 1-но этажные дома | 109 | 39 |
| 2 | 2-х этажные дома | 94 | 33,6 |
| 3 | 3-х этажные дома | 14 | 5 |
| 4 | 4-х этажные дома | 11 | 3,9 |
| 5 | 5-ти этажные дома | 52 | 18,5 |
|  | ИТОГО: | 280 | 100 |

# 3.3. Общие сведения и направления развития жилищного сектора городского округа Верхний Тагил.

# Развитие городского округа Верхний Тагил происходит в целом по направлениям, предусмотренным генеральным планом города.

Выявляемые расхождения в целом вписываются в общую тенденцию, заложенную в генеральном плане города, но отличаются меньшими масштабами фактических величин по сравнению с расчетными.

Одной из причин расхождений между фактическими темпами развития и плановыми являются замедленные темпы развития экономики городского округа.

При разработке концепции развития города должны учитываться выявленные расхождения в реализации генерального плана города и новые условия развития рыночной экономики.

Планировочная структура города должна быть открытой, включать большую площадь индивидуальной жилой застройки и должна быть увязана с темпами развития экономики города.

В таблице 4 представлены контрольные цифры ввода жилищного строительства на период до 2020 года.

Таблица 4.

Контрольные цифры ввода жилищного строительства

на период с 2010 по 2020 год (тыс.м.кв.)

| Год | Многоэтажное строительство | Индивидуальное строительство | ВСЕГО, тыс.м.кв. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % | Тыс.м.кв. | % | Тыс.м.кв. | Тыс.м.кв. |
| 2010 | 60,8 | 3,87* | 39,2 | 2,50 | 6,37 |
| 2011 | 0,0 | - | 100,0 | 2,60 | 2,60 |
| 2012 | 43,8 | 2,03** | 56,2 | 2,60 | 4,63 |
| 2013 | 0,0 | - | 100,0 | 2,60 | 2,60 |
| 2014 | 0,0 | - | 100,0 | 2,60 | 2,60 |
| 2015 | 0,0 | - | 100,0 | 2,60 | 2,60 |
| 2016 | 0,0 | - | 100,0 | 2,60 | 2,60 |
| 2017 | 0,0 | - | 100,0 | 2,60 | 2,60 |
| 2018 | 0,0 | - | 100,0 | 3,10 | 3,10 |
| 2019 | 0,0 | - | 100,0 | 3,10 | 3,10 |
| 2020 | 0,0 | - | 100,0 | 3,10 | 3,10 |
| ИТОГО: |  | 5,90 |  | 30,00 | 35,90 |

Примечание к таблице 4:

* 2010 год - строительство 40 - квартирного жилого дома;

** 2012 год -  строительство 20 - квартирного жилого дома.

Кроме того, на территории городского округа Верхний Тагил планируется строительство следующих объектов:

- 2011-2012 год – Блочная котельная в пос. Половинный  мощностью 5,5 МВт.

- 2013 год – Торговый центр в городе Верхний Тагил

- 2014 год – Детский сад в городе Верхний Тагил

- 2015 год – Пожарное депо в пос. Половинный

- 2016 год – Пожарное депо в городе Верхний Тагил

В сложившейся границе населенного пункта в настоящее время находится 3120 га территорий. Сложившиеся на сегодняшний день границы населенного пункта не соответствуют его фактическому землепользованию.

Часть населения проживает за пределами городской границы, произведены отводы земельных участков и ведется строительство.

# 3.4. Организации коммунального комплекса

# городского округа Верхний Тагил.

Сложная реорганизация в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг на территории городского округа Верхний Тагил, начавшаяся в 2001 году сопровождалась изменениями собственников систем электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения. В результате, сложилась совершенно новая система предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории ГО Верхний Тагил.

Коммунальные услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения  и очистки сточных вод на территории городского округа Верхний Тагил на основании права собственности имущества предоставляет Верхнетагильская ГРЭС – филиал ОАО «ОГК-1» и на условиях технического обслуживания и содержания муниципального имущества предоставляет МУП «УЖКХ» городского округа Верхний Тагил (20-й квартал, микрорайон «Северный» города Верхний Тагил; а также пос. Половинный и пос. Белоречка).

Кроме того, МУП «УЖКХ» городского округа Верхний Тагил оказывает услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов.

Также на территории городского округа оказывает коммунальные услуги ООО «Агрофирма Северная»:

- Водоснабжение: источниками системы водоснабжения являются 6 артезианских скважин (одиночное, протяжение водоводов по Актам границ балансовой принадлежности - 13 км).

- Теплоснабжение: котельная мощностью 35 Мвт (протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении - 12,8 км., по Актам границ балансовой принадлежности).

- Водоотведение и очистка сточных вод: очистные сооружения (одиночное протяжение главных коллекторов по Актам границ балансовой принадлежности - 3,4 км).

Электроснабжение - ОАО «Свердловэнергосбыт».

Газоснабжение - Верхнетагильский  КЭС ОАО «Уральские газовые сети» - транспортная компания, оказывающая услуги по обслуживанию сетей газоснабжения и внутридомового газового оборудования.

4. Возможности развития систем коммунальной инфраструктуры и благоприятной экологической обстановки городского округа Верхний Тагил до 2020 года.

Мероприятия по развитию систем инженерного обеспечения коммунальной инфраструктуры

В таблицах 4 и 5 представлены необходимые средства на реализацию мероприятий программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил до 2020 года» в ценах 2009 года.

Таблица 4.

Сводная ведомость затрат (млн. руб.) по реализации мероприятий программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил до 2020 года» (в ценах 2010 года).

| Наименование мероприятий | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ, млн.руб. |
| --- | --- |
|  | Всего, млн.руб. | В том числе по системам коммунальной инфраструктуры, млн.руб. |
|  |  | Теплоснаб-жение | Водоснаб-жение | Водоотве-дение | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | Электроснаб-жение | Газоснаб-жение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятия по строительству новых систем и объектов коммунальной инфраструктуры | 321,629 21 186 | 166,147 10 880 | 20,867 3 996 | 36,755 3 570 | 27,860 | 26,000 2 640 | 44,000 |
| Мероприятия по модернизации существующих систем и объектов коммунальной инфраструктуры | 318,817 | 70,485 | 147,567 | 43,475 |  | 57,290 |  |
| Итого по инженерным системам коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил | 640,446 | 236,632 | 168,434 | 80,230 | 27,860 | 83,290 | 44,000 |

Таблица 5.

Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ с 2010 по 2020гг. в разрезе мероприятий

по системам коммунальной инфраструктуры

| Наименование системы коммунальной инфраструктуры | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ, тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам, тыс.руб. |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Теплоснабжение | 236 632 10 880 | 2 800 | 21 336 | 81 689 400 | 10 313 8220 | 11 615 2260 | 22 161 | 31 830 | 16 191 | 12 639 | 12 009 | 14 049 |
| Водоснабжение | 168 434 3 996 | 7 442 | 25 189 | 18 430 | 16 260 490 | 16 095 3506 | 15 150 | 9 904 | 10 988 | 14 218 | 20 672 | 14 086 |
| Водоотведение и очистка сточных вод | 80 230 3 570 | 1 915 | 10 685 | 10 550 | 8 780 510 | 8 500 3060 | 8 500 | 1 400 | 4 300 | 8 000 | 8 000 | 9 600 |
| Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | 27 860 | 5 060 | 5 000 | 1 800 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Электроснабжение | 83 290 2 640 | 7 490 | 9 350 | 8 850 340 | 7 200 2300 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
| Газоснабжение | 44 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Всего по мероприятиям | 640 446 | 28 707 | 75 560 | 125 319 | 48 553 | 49 410 | 59 011 | 56 334 | 44 679 | 48 057 | 53 881 | 50 935 |

5.  ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ  СИСТЕМ  КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

5.1. Система теплоснабжения

Теплоснабжение для отопления и горячего водоснабжения города Верхний Тагил осуществляется от Верхнетагильской ГРЭС - филиала первой оптовой генерирующей компании (ОГК-1). На территории города имеется две ведомственных и одна муниципальная насосная станции теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение имеет жилищный фонд муниципального образования, а так же значительная часть индивидуальных домов.

Теплоснабжение пос. Половинный осуществляется от газовой котельной ООО «Агрофирма «Северная». На территории поселка имеется две муниципальных насосных станций теплоснабжения.

Поселок Белоречка не имеет централизованного теплоснабжения. Муниципальная библиотека в пос. Белоречка имела ранее отопление с установкой электрокотлов. В 2006 году электрокотлы заменены на индивидуальный котел на местном топливе (дрова).

Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении - 6,0 км. Уровень износа теплосетей составляет более 60 %.

Общий полезный отпуск тепловой энергии, произведенной Верхнетагильской ГРЭС и котельной «Агрофирмы «Северная» - 289,5 тыс.Гкал, в том числе населению - 136,1 тыс.Гкал, или 47,0 %.

Централизованное горячее водоснабжение имеется в городе Верхнем Тагиле - от открытой системы теплоснабжения и в поселке Половинный - от закрытой системы теплоснабжения.

Комплекс теплоснабжения Верхнетагильской ГРЭС –

филиала ОАО «ОГК-1».

Система теплоснабжения города Верхний Тагил осуществляется локально с Бойлерных установок и далее по магистральным   сетям   Верхнетагильской  ГРЭС.   Комплекс  теплоснабжения работает по следующей схеме: сетевая вода  по двум магистральным Ду 600 и Ду 400 подается на 2 станции подмешивания «ГОРОД 1», «ГОРОД 2» и по магистрали Ду 250 подается на станцию подмешивания «Строительство» по температурному графику 150/70ºС со срезкой на 130ºС где происходит ее размешивание до требуемых параметров согласно температурного графика 95/70ºС.

Со станции подмешивания «ГОРОД 1» сетевая вода  то трем магистралям Ду 300: «ул. Ленина», «ул. Новоуральская», «Интернат» подается в новую часть города.

Со станции подмешивания «ГОРОД 2» сетевая вода  подается на старую часть города В. Тагил. Со станции подмешивания «Строительство» сетевая вода подается на Сортировку. Протяженность всех теплосетей Верхнетагильской ГРЭС составляет 107632 м в однотрубном исчислении.

Состояние систем теплоснабжения Верхнего Тагила, представляют собой комплексную проблему, от своевременности решения которой во многом зависят не только масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы, но и обеспечение минимального вредного воздействия на окружающую среду, экономическая и социальная безопасность Верхнего Тагила.

Состояние теплоизоляции.

На большинстве участков теплотрасс проложенным открытым способом, магистральных, квартальных разводках, теплоизоляция разрушена. На многих участках теплотрасс - практически полностью отсутствует. Возникшие проблемы появились вследствие низкого качества проектных решений, строительно-монтажных работ.

Станции подмешивания «Город-1» , «Город -2» и «Строительство» работают на изношенном оборудовании и требуют проведения модернизации, как схемы теплоснабжения, так и работ по модернизации систем автоматизации для достижения положительных экономических показателей. Устаревшая система автоматизации, контроля и регулирования параметров теплоснабжения является причиной повышенного расхода электроэнергии для работы насосного оборудования и часто приводит к так называемым «перетопам», когда параметры подаваемого тепла значительно превышают необходимые показатели.

Тепловые   сети  Верхнего   Тагила  имеют  крайне   неудовлетворительное техническое состояние - износ превышает 70 %. Сети введены в эксплуатацию с 1957г.

Основными условиями обеспечения требуемой надежности систем теплоснабжения являются:

- соответствие технических характеристик оборудования источника тепла и тепловых сетей, условиям их работы;

- выбор схемных решений, как для систем теплоснабжения в целом, так и по    конфигурации    тепловых    сетей,    повышающих    надежность    их
функционирования;

- резервирование   и   дублирование   наиболее   ответственных   элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выполнение в полном объеме и с необходимой периодичностью всей номенклатуры текущего и капитального ремонтов и испытаний;

- постоянный    мониторинг    за    состоянием    всех    элементов    системы теплоснабжения и режимами ее работы; - оснащение     систем     теплоснабжения,     средствами регулирования, автоматического контроля и диспетчеризации.

Надежность действующей системы централизованного теплоснабжения характеризует способность этих систем обеспечивать в определенный период времени бесперебойную подачу потребителям тепловой энергии необходимых качественных и количественных показателей.

Для контроля энергоэффективности, в тепловых энергоустановках обеспечивается:

- точность   измерения   расходов   тепловой   энергии,   теплоносителей   и технологических параметров работы;

- учет (сменный, суточный, месячный, годовой) по установленным формам показателей работы оборудования, основанный на показаниях контрольно – измерительных     приборов     информационно-измерительных систем.

Эффективная эксплуатация теплопотребляющих установок и тепловых сетей включает в себя следующие направления:

- замена ветхих тепловых сетей;

- испытания оборудования источников тепла, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность;

- промывка оборудования источников тепла, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления;

- испытания      тепловых      сетей      на      максимальную      температуру теплоносителя и тепловые потери;

- шурфовки тепловых сетей и вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб;

- разработка эксплуатационных режимов систем теплоснабжения, а также мероприятий по их обеспечению;

- наладка тепловых сетей и систем теплопотребления;

- подготовка обслуживающего персонала;

- обеспечение взаимодействия эксплуатационных, ремонтных и других организаций    при    возникновении    аварийных    ситуаций    в    системах теплоснабжения.

Основными направлениями в усилении надежности эксплуатации тепловых сетей являются:

- снижение потерь тепловой энергии через изоляцию и утечки;

- энергосбережение.

  - Снижение потерь тепловой энергии.

Снижение потерь тепловой энергии возможно при эффективной изоляции трубопроводов, снижение утечек теплоносителя (своевременные, плановые замены аварийных трубопроводов), решение вопроса о проблемных участках теплосетей (в концевых домах и на удаленных участках отсутствует перепад давления между прямыми и обратными трубопроводами теплосети). Решение вопроса о проблемных участках теплосетей возможно при перераспределении нагрузок трубопроводов тепловых сетей.

  - Энергосбережение.

На станциях подмешивания «Город-1», «Город-2» и «Строительство» работают на изношенном оборудовании и требуется проведение модернизации систем автоматизации контроля и регулирования параметров для достижения положительных экономических показателей.

Для определения фактических расходов тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение у потребителей Города Верхний Тагил необходима установка современных приборов учета и контроля параметров теплоносителя).

5.2. Система водоснабжения

На территории муниципального образования питьевое водоснабжение осуществляется в основном от артезианских скважин.

Город Верхний Тагил снабжается артезианской Водой из трех водозаборов:

- водозабор Сухой лог - 6 скважин;

- Вогульский водозабор - 2 скважины;

- скважина № 8.

Пос. Половинный снабжается артезианской водой из четырех водозаборов - 8 скважин. Пос. Белоречка снабжается артезианской водой из артезианской скважины через водоразборные точки.

Качество питьевой артезианской воды соответствует требованиям санитарных норм.

Большая часть индивидуальных домов старой застройки города Верхний Тагил снабжается водой из колодцев, качество которой значительной частью не соответствует требованием норм.

Общий объем поднятой артезианской воды - 1965,5 тыс.м.куб., в том числе населению - 794,5 тыс.м.куб., или 40,4%.

Следует отметить, что мощность источников водоснабжения как в г. Верхнем Тагиле так и в пос. Половинном недостаточна и при незначительных нарушениях режима работы имеет место отсутствие холодной воды на верхних этажах отдельных домов.

Протяженность водопроводных сетей в однотрубном исполнении - 57,1 км, из них 20,2 км - внутриквартальные (35,4%).

Уровень износа объектов и систем водоснабжения оценивается более 60%.

В целях дальнейшего улучшения водоснабжения города Верхний Тагил, в том числе неблагоустроенной части, пробурено 3 дополнительных артезианских скважины, до настоящего времени не используемые.

Комплекс водоснабжения Верхнетагильской ГРЭС –

филиала ОАО «ОГК-1».

Система холодного водоснабжения города Верхний Тагил включает в себя следующие объекты:

Сухоложский водозабор с  артезианскими скважинами:

      - № 2 с насосом ЭЦВ 6-16-110 с электродвигателем. Расход 16 т/ч

      - № 3 с насосом ЭЦВ 6-16-75 с электродвигателем. Расход 16 т/ч

- № 4 с насосом ЭПН-8 – 25 - 90 с электродвигателем. Расход 40 т/ч

- № 5 с насосом ЭЦВ 6-16-75 с электродвигателем. Расход 16 т/ч

- № 6 с насосом ЭЦВ 10-63-120 с электродвигателем. Расход 63 т/ч

- Железобетонный промежуточный бак, емкостью 250м.куб.

- Насосная II-го подъема с насосами: 8Х-6 - 1шт. расход 280т/ч Р-0,72 МПа; 8Х-6К1 - 1шт. расход 280т/ч Р-0,72 МПа

Артезианские скважины в черте города качающие непосредственно в распределительную сеть.

- 2БИС - №7 – Вогульский водозабор – насос погружной ЭПН-8 40х100 с электродвигателем, расход 40т/ч и трубопровод Ду 100 – 80 м.

- 20кв   - №8 – Садовый водозабор – насос погружной ЭПН-8 40х100 с электродвигателем, расход 40т/ч и трубопровод Ду 100 – 60 м.

- 3БИС - №9 – Вогульский водозабор – насос погружной ЭПН-8 40х100 с электродвигателем, расход 40т/ч и трубопровод Ду 100 – 140 м.

Системы      централизованного     питьевого     водоснабжения должны соответствовать ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

Водоснабжение питьевой водой г. Верхний Тагил осуществляется по следующей схеме:

На водозаборе «Сухой Лог» из артезианских скважин (5 штук) вода подается в расходный бак объемом 250 м.куб. откуда насосами насосной II подъема по двум трубопроводам подается в баки запаса артезианской воды объемом 750 м.куб. каждый. Из баков вода по двум трубопроводам самотеком попадает в распределительную сеть города. В черте города расположены еще 3 скважины (две скважины «Вогульского водозабора», одна скважина в районе 20 квартала – Садовый водозабор) которые качают воду сразу в распределительную сеть.

В настоящее время в системе водопроводного хозяйства Верхнего Тагила существуют серьезные технические проблемы, препятствующие их нормальному функционированию:

- очистка и дезинфекция питьевой воды

- обеспечение технологической и санитарной надежности работы системы водоснабжения

- безопасность системы водоснабжения

1. Очистка и дезинфекция питьевой воды.

Применяемая в настоящее время в Верхнем Тагиле технология обработки питьевой воды не обеспечивает нормативные требования очистки в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В системе мер по улучшению качества питьевой воды предусматривается внедрение ультрафиолетового обеззараживания, которое прошло промышленную апробацию в различных регионах страны.

2. Обеспечение технологической и санитарной надежности работы системы водоснабжения.

Комплекс питьевого водоснабжения города был разработан таким образом, чтобы в случае возникновения аварийной ситуации,  отключение дефектных участков происходило с наименьшими ограничениями в подаче питьевой воды населению (кольцевая схема водоснабжения). Постепенно в ходе эксплуатации происходило отключение дефектных участков схемы при возникновении аварийных ситуаций. Также на данный момент исчерпан ресурс работы трубопроводов, о чем говорит рост возникновения аварийных ситуаций в системе. В сетях водоснабжения города происходит только аварийный ремонт. На данный момент возникает необходимость выполнения капитальных ремонтов сети современными методами восстановления. Помимо ликвидации аварийного состояния, в ближайшем будущем предстоит произвести переоборудование отдельных узлов сооружений водоснабжения, в связи с возможным изменением технологического режима, переходом на новые реагенты, материалы, приборы, реактивы, и произвести обучение и подготовку персонала, по работе с новыми технологиями и методиками определения веществ в воде. Эти факторы уже сейчас учитываются для формирования планов прогнозного развития, и их реализация будет не возможной без устранения выявленных недостатков.

Намечаемые мероприятия позволят значительно увеличить технологическую и санитарную надежность работы системы водоснабжения, повысить их барьерную роль, обеспечить экономию питьевой воды и подачу ее населению и предприятиям, соответствующего требованиям СанПиН качества, сократить удельное водопотребление, повысить объем нормативно-очищенных сточных вод, что улучшит экологическое состояние водных объектов в целом.

Кроме того, в целях снижения потерь питьевой воды, совместно с эксплуатирующими организациями Верхнего Тагила, планируются следующие мероприятия:

- оптимизация работы водопроводных сетей и насосных станций;

- создание систем контроля водопотребления на границах балансовой принадлежности и у потребителя;

3. Безопасность водоснабжения.

Сухоложский водозабор:

Артезианские скважины 6 штук, расходный бак 250 м.куб., насосная II подъема расположены на площади в 10 га в 5 километрах от города по дороге в поселок Половинный, вся территория ограждена металлическим забором из труб на железобетонных столбах. К территории подходит одна дорога въезд на территорию через ворота, которые находятся постоянно в закрытом положении. На территории постоянно проживает 1 человек (слесарь) в обязанности которого входит контроль  за работой оборудования. В ночное время территория освещена. Объекты не имеют сигнализации от проникновения. Из средств  связи имеется телефон.

В комплексе водоснабжения используются два накопительных резервуара объемом по 750 м.куб., которые   расположены   на   подъеме   в   лесистом районе. Емкости находятся практически в свободном доступе, отсутствует ограждение, освещение и сигнализация, которые должны быть установлены.

Скважины в черте города (две скважины «Вогульского водозабора», одна скважина в районе 20 квартала) имеют железобетонный забор, отсутствует   освещение и сигнализация осмотр производится 1 раз в сутки дежурным персоналом.

Фактически существует угроза нанесения значительного ущерба системе     питьевого водоснабжения населения города Верхний Тагил и обеспечения артезианской водой ВТГРЭС из-за возможности попадания в систему отравляющих, ядовитых и вредных веществ, а также ущерба имуществу по разрушению инфраструктуры жизнеобеспечения.

Согласно требованиям строительных норм и правил водопроводные сооружения должны иметь по периметру глухое ограждение высотой 2.5 м и технические средства охраны, в том числе охранное освещение, средства связи и двухстороннюю электрозвонковую сигнализацию постов с пунктом управления или караульным помещением.

5.3. Система водоотведения и очистки сточных вод

Хозбытовые стоки жилого сектора и промпредприятий очищаются на двух ведомственных очистных сооружениях.

Объемы услуг канализационных очистных сооружений - 3457 тыс.м.куб. Протяженность сетей хозфекальной канализации - 41,3 км. Уровень износа систем канализации составляет 50%.

Для канализационной системы в г. Верхнем Тагиле мощность очистных сооружений является недостаточной.

Комплекс водоотведения Верхнетагильской ГРЭС –

филиала ОАО «ОГК-1».

Система централизованного водоотведения города Верхний Тагил представлена следующими сетями водоотведения:

Напорный коллектор трубы чугунные (от ул. Нахимова до дома № 20 ул. Медведева) - Ду 150 – 640 п.м.

Самотечный коллектор трубы ж/бетонные (от дома № 20 по ул. Медведева до ул. Новоуральская, по ул. Новоуральской до ул. Свободы, по ул. Свободы до Очистных сооружений) - Ду 500 – 870 п.м.

Самотечный коллектор трубы ж/бетонные (ул. Нахимова, Чехова до насосной) - Ду 500 – 550 п.м.

Канализационные сети коллектора жил.поселка, квартальные разводки (с квартала №1 по № 19) трубы чугунные: - Ду 300 – 20 п.м.; - Ду 250 – 300 п.м.; - Ду 200 – 2604 п.м.; - Ду 150 – 8471 п.м.

Напорный трубопровод КНС-2 (от КНС-2 по ул. Нахимова до ул. Медведева) трубы стальные - Ду 300 – 245 п.м.

Самотечный  коллектор КНС-2 города (от КНС-1 до КНС-2) трубы стальные - Ду 300 – 128 п.м.

Итого: Ду 150 – 9111 п.м.; Ду 200 – 2604 п.м.; Ду 250 – 300 п.м.; Ду 300 – 373 п.м.; Ду 500 – 1420 п.м.  - Всего: 13808 п.м.

ОЧИСТНЫЕ  СООРУЖЕНИЯ

Очистные сооружения предназначены для приема и очистки хоз. бытовых сточных вод. Сооружения эксплуатируются в три очереди (1-я, 2-я и 3-я) с общей проектной производительностью - 8100 м.куб./сутки. Фактическое поступление сточных вод составляет - 8054,1 м.куб./сутки.

Технологическая схема очистки сточных вод включает в себя механическую, одноступенчатую биологическую очистку в аэротенках и одноступенчатую доочистку на зернистых фильтрах с песчаной загрузкой.

Первая очередь очистных сооружений запроектирована по типовому проекту Всесоюзного треста "Водоканалпроект" Уральским отделением проектного института «Теплоэлектропроект» в 1952 г. Часть сооружений с проектной производительностью - 970 м.куб./сутки, введена в эксплуатацию в 1955 году. Полное развитие 1-й очереди на производительность - 1460 м.куб./сут. не было выполнено в связи с началом проектирования и строительства 2-й очереди.

Вторая очередь запроектирована Уральским отделением проектного института «Теплоэлектропроект» с учетом сооружений 1-й очереди на общую пропускную способность - 4100 м.куб./сутки, и введена в эксплуатацию в 1963 году.

Третья очередь очистных сооружений с проектной производительностью 4000 м.куб./сутки, введена в эксплуатацию в 1978 году. После окончания строительства общая пропускная способность всего комплекса очистных сооружений составила – 8 100 м.куб./сутки. В настоящее время очистные сооружения работают на пределе своих возможностей.

Сооружения 3-й очереди построены по проекту Уральского отделения проектного института "Теплоэлектропроект".

I и II очереди очистных сооружений в Верхнем Тагиле включают в себя песколовку первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники и дезинфектор.

III  очередь очистных сооружений включает в себя песколовки первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, блок доочистки стоков, дезинфектор.

На очистку, на все три очереди, поступают хоз. бытовые стоки от жилого фонда Верхнего Тагила и небольших производственных предприятий, расположенных в канализованном районе.

На все три очереди поступают сточные воды от общего коллектора из одной распределительной камеры с одинаковыми концентрациями органических и минеральных веществ.

Показатели качества поступающих сточных вод характерны для хозяйственно-бытового стока и отличаются стабильностью - практически не изменяются в течение года.

Обработка сточных вод на первой, второй и третьей очередях производится по схеме полной биологической очистки. Затем очищенные сточные воды со всех очередей подаются на совместную доочистку на песчаных фильтрах.

На первой и второй очередях сточные воды одним потоком проходят механическую очистку на горизонтальной песколовке с песковым приямком и установленной по движению стоков вертикальной решеткой с ручной очисткой. Затем поток распределяется на две очереди.

На первой очереди сточные воды поступают в спаренный двухъярусный первичный отстойник а потом подаются на биологическую очистку в однокоридорных аэротенках - смесителях и отстаивание во вторичных вертикальных отстойниках для отделения циркулирующего активного ила.

На второй очереди сточные воды последовательно проходят механическую очистку на спаренных двухъярусных первичных отстойниках биологическую очистку на однокоридорных аэротенках – смесителях отстаивание во вторичных вертикальных отстойниках для отделения циркулирующего активного ила.

На третью очередь сточные воды поступают из общей распределительной камеры   и проходят механическую очистку на механизированной решетке,   горизонтальных песколовках с круговым движением воды, двухъярусных первичных отстойниках, биологическую очистку на двухкоридорных аэротенках, отстаивание во вторичных вертикальных отстойниках для отделения циркулирующего активного ила.

Доочистка сточных вод осуществляется совместно. Сточные воды с трех очередей поступают в резервуар – усреднитель и подвергаются доочистке, в одну ступень, на скорых зернистых фильтрах   загруженных кварцевым песком.

Скорые фильтры после каждого фильтроцикла подвергаются промывке, вода для промывки подается из резервуара промывной воды, отработанные промывные воды накапливаются в резервуаре грязной воды, а затем сбрасываются перед песколовками 3 очереди.

Обеззараживание очищенных сточных вод осуществляется жидким хлором после фильтров доочистки. Хлорная вода из хлораторной подается в лоток Паршаля, где осуществляется смешение с дочищенными сточными водами и затем в контактном резервуаре происходит их обеззараживание.

Очищенные и обеззараженные сточные воды сбрасываются в р. Тагил.

Обработка осадка - совместная для трех очередей. Осадок и избыточный активный ил подаются на иловые площадки.

Дренажные сточные воды с иловых площадок возвращаются через дренажную насосную станцию в голову очистных сооружений, перед песколовками 3-й очереди.

Песок из пескового приямка песколовки 1-й и 2-й очереди удаляется па песковую площадку, общую для 1-й и 2-й очереди.

Песковая пульпа из песколовок 3-й очереди гидроэлеватором перекачивается на отдельную песковую площадку  3-й очереди.

Общая гидравлическая перегрузка очистных сооружений канализации Верхнетагильской ГРЭС отсутствует.

Хозяйственно-бытовые  сточные воды, поступающие на очистные сооружения канализации Верхнетагильской ГРЭС, по качественным показателям соответствует  усредненным показателям, установленным в МДК 3-01,2001

Экологически благоприятное состояние водных объектов в Верхнем Тагиле, должно обеспечиваться надежностью работы очистных сооружений. Однако мощности эксплуатируемых канализационных очистных сооружений перегружены. Запущенные в 1960 годах в эксплуатацию очистные сооружения, работают более 40 лет и требуют значительных затрат на модернизацию и переоснащение. Обеззараживание стоков на комплексе очистных сооружений происходит с использованием жидкого хлора, в связи, с чем относит КОС к категории особо опасных объектов, со всеми вытекающими рисками угрозы загрязнения окружающей среды и риска техногенных катастроф.

Комплекс имущества по водоотведению имеет износ более 50% и находится в неудовлетворительном состоянии. Часть имущества, такие как старое здание фекальной насосной станции, выведена из функционирования, фактически полностью разрушена и требует сноса - разборки.

Основными направлениями решения возникших проблем комплекса очистных сооружений являются:

- Модернизация комплекса очистных сооружений.

- Монтаж блока доочистки стоков I и II очереди очистных сооружений.

- Реконструкция технологии дезинфекции стоков.

Решение возникших проблем приведет к значительному привлечению финансовых и материальных ресурсов, имеющих исключительно инвестиционную структуру, в связи с тем что они не могут быть покрыты источниками тарифной составляющей из-за законодательно установленных ограничений.

- Модернизация комплекса очистных сооружений.

Существующее состояние комплекса очистных сооружений и его оснащение не позволяет оперативно реагировать на ухудшение качества поступающих стоков и не позволяет повысить технологическую и санитарную надежность в их переработке.

Оборудование, используемое в системе канализации, на очистных сооружениях, имеет неудовлетворительное состояние и требует незамедлительной модернизации и реконструкции.

Мероприятия по модернизации систем хозяйственно бытовой канализации (ХБК) и комплекса очистных сооружений (КОС), включают в себя работы направленные на предотвращение попадания неочищенных сточных вод в водоемы путем их очистки до нормативных показателей и улучшение состояния зон санитарной охраны и очистку поверхностного стока.

Мероприятия по модернизации систем хозяйственно бытовой канализации (ХБК) и комплекса очистных сооружений (КОС) включают в себя:

- Частичное обновление насосного парка.

- Ремонт зданий и сооружений восстановление переливных кромок устранение локальных течей, ремонт стенок.

2. Монтаж блока доочистки стоков I и II очереди очистных сооружений.

На момент ввода в эксплуатацию I и II очереди очистных сооружений в Верхнем Тагиле требования к качеству сточных вод существенно отличались от действующих. Для доведения качества сточных вод до нормативных параметров необходимо смонтировать блок доочистки, включающий в себя насосную станцию и систему очистки.

3. Реконструкция технологии дезинфекции стоков.

Для   доведения функционирования КОС по очистке   стоков   до установленных нормативов и повышения эффективности его работы по интенсификации процессов очистки воды, необходимо провести реконструкцию существующей схемы дезинфекции сточных вод.

Для реального улучшения качества воды природных водоемов, приближения состава городских сточных вод в Верхнем Тагиле, к наиболее жесткому, из возможных нормативов очистки необходимо разработать и выполнять нормативы и неразрывно связанные с ними комплексные программы модернизации оборудования и совершенствования технологий очистки.

5.4. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Санитарной очисткой и уборкой территории, вывозом бытовых отходов в г. Верхний Тагил и в поселках занимается МУП «УЖКХ» города Верхний Тагил. Твердые бытовые отходы вывозятся спецтранспортом по графику и утилизируются на лицензированном полигоне ТБО.

5.5. Электроснабжение

Коммунальное электроснабжение в муниципальном образовании обеспечивает ООО «Транспортная сетевая компания», заменившая Верхнетагильскую ГРЭС и КП «КЭС» ОГУП «Облкоммунэнерго».    Поставщик    электроэнергии -

Нижнетагильский сбыт ОАО «Свердловэнергосбыт» и ОАО «Свердловская энергогазовая компания».

Часть линий электропередач в ветхом состоянии, особенно в поселках. В социальной сфере все учреждения оснащены приборами учета электроэнергии. Фактические потери в электросетях, питающих население и муниципальные учреждения, достигают 30%.

Собственник сетей производит ремонтные работы на магистральных ЛЭП и в рамках договора обслуживания с администрацией ГО Верхний Тагил - сети уличного освещения.

В целях повышения надежности и качества потребления электрической энергии, стабильной работы электрических систем в городе Верхний Тагил, поселках Половинное и Белоречка предлагается их модернизация в свете применения новых схем электроснабжения, применения новых материалов и технологий учета.

Необходимо в городе Верхний Тагил в кварталах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,12,13, 17, 18, 19, старой части квартала №20 произвести переход наружных электрических сетей с ВЛ-0,4 кВ на деревянных опорах, находящихся в аварийном состоянии, на самонесущий провод СИП «Торсада», имеющий повышенную изоляцию на стены зданий. Освещение кварталов будет проводиться по этой же схеме с установкой светильников на стенах. В подстанциях, питающих кварталы, предусматривается система учета электроэнергии с установкой программных реле времени работы наружного освещения. Каскадная система освещения новой части города выводится из сети кварталов. Уличное освещение объединяется в единую цепь с защитой центральной распределительной подстанции (ЦРП) с установкой энергоучета. Для устранения потерь, хищения электрической энергии в многоквартирных домах необходимо во всех подстанциях на вводах установить общие учеты электроэнергии. Данные работы следует производить поквартально. В результате при переходе на систему СИП - «Торсадо» и светильники ЖКУубираются деревянные опоры в кварталах, не нужна обрезка деревьев, уход от ртутьсодержащих ламп типа ДРЛ.

По старой части города необходимо заменить голый алюминиевый провод на ВЛ-6 кВ Нагорная-1 и Нагорная-2 на провод СИП-3-70 кв.мм., что обеспечит бесперебойную работу электрической сети. В связи с увеличением нагрузки необходимо увеличить мощность подстанции №523 по ул.ст.Разина с 180 ква до 250 ква.

Произвести замену проводов на большее сечение по улицам Ст. Разина, Фрунзе, набережная с частичной заменой опор. С вводом подстанции 250 ква «Господский дом» разгрузить подстанцию № 524. Смонтировать уличное освещение по ул.Горняков с установкой узла учета в подстанции № 524. Произвести замену опор старой части города в количестве 100 штук. На подстанции № 518 произвести разделение линии наружного освещения по улицам Гаренских и Островского с установкой узла учета. Произвести текущий ремонт подстанций № 515, № 523.

В поселке Половинное в связи с переходом газовых сетей необходимо произвести перенос и установку 35 опор ВЛ-0,4 кВ в микрорайоне «Северный» с устройством кабельных вводов в коттеджи. Необходимо произвести ремонт крыши подстанции №6. Требуется установка средств общего учета на многоквартирных домах в трансформаторных подстанциях.

В поселке Белоречка продолжить замену опор ВЛ-0,4кВ - 160 штук и замену провода - 16 км. Смонтировать уличное освещение с установкой 30 светильников РКУ, узлов учета на подстанциях МТП-1 и МТП-2. Изыскать возможность спроектировать ВЛ-6 от подстанции «Верба» города Верхний Тагил с уходом от ВЛ-6 кВ от подстанции «Медь» гор.Кировград, которая проходит через лес и находится в аварийном состоянии.

Необходимые материалы: Самонесущий провод СИП - «Торсада» и /Алюминий/ 3x50 + 54,6 + 2x16 кв мм Квартал №1 1600м Квартал №2 1500м Квартал №3 1900м Квартал №4 2000м Квартал №5 500м Квартал №6 2000м Квартал №7 3200м Квартал №8 800м Квартал №12 1200м Квартал № 13 600м Квартал №17 200м

Квартал № 18 1200м - электроснабжение кварталов и  электро-освещение Квартал № 19 2000 м.

Квартал № 20 - СИП 3x35 + 54,6 - 1600м наружное освещение с установкой светильников РКУ-250 (ЖКУ-250) - 36 шт.

Для перевода ВЛ-0,4 кВ Нагорная-1 и Нагорная-2 необходим провод СИП-3 сечением 70 кв.мм. (алюминий) длиной 19,5 км.

5.6. Газоснабжение

Основателем газового хозяйства на территории г. Верхнего Тагила и п. Половинный являлся трест (позднее - АООТ) «Кировградмежрайгаз».

В результате сложной реорганизации поставщик газа и транспортная организация были разделены, как и в электрохозяйстве.

В настоящее время газоснабжение обеспечивает Верхнетагильский КЭС ОАО «Уральские газовые сети». Пос. Белоречка газа не имеет.

Газовое хозяйство находится в удовлетворительном состоянии. Однако, бытовое газовое оборудование в жилищном фонде, отданном в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям ЖКХ, пришло в состояние морального и физического износа, что является поводом для жалоб населения и может послужить источником аварий.

6.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ   ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

в ценах 2010 года.

6.1. Теплоснабжение

Таблица 6.1.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Параметры объекта (Ед. изм., кол-во, мощность) | Сроки выпол-нения работ | Готовность проектно-сметной документации | Финансовые средства на разработку проектно-сметной документации, тыс.руб. | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб. | Результат от выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Теплоснабжение, всего | 500 620 | 236 632 10 260 |  |
| Строительство сетей и объектов системы теплоснабжения | 500 620 | 166 147 10 260 |  |
| 1 | Разработка проекта теплоснабжения п. Половинный от блочной газовой котельной | - | 2010 | Проект | 500 | 500 | Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей |
| 2 | Установка приборов учета тепловой энергии на объектах бюджетной сферы | - | 2010-2011 | не требуется | - | 800 | Внедрение мероприятий по энергосбережению и экономии ресурсов |
| 3 | Строительство блочной газовой котельной теплоснабжения п. Половинный | 5,5 МВт | 2011-2012 | - | - | 32 000 | Обеспечение качественной и бесперебойной услуги теплоснабжения в требуемом количестве |
| 4 | Установка коммерческого узла учета тепловой энергии на границе балансового разграничения с МУП УЖКХ на ул. Совхозная | Ду=100 - 1 комп. | 2011 | не требуется | - | 161 | Внедрение мероприятий по энергосбережению и экономии ресурсов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Установка коммерческого узла учета тепловой энергии на границе балансового разграничения с МУП УЖКХ на ул. Вокзальная | Ду=150 - 1 комп. | 2011 | не требуется | - | 420 | Внедрение мероприятий по энергосбережению и экономии ресурсов |
| 6 | Установка коммерческого узла учета тепловой энергии на границе балансового разграничения с Почтовым отделением №1 | Ду=25 - 1 комп. | 2011 | не требуется | - | 103 | Внедрение мероприятий по энергосбережению и экономии ресурсов |
| 7 | Установка коммерческих узлов учета тепловой энергии на границе балансового разграничения с потребителями | 1 комп. – Ду=100; 2 комп. – Ду=80; 22 комп. – Ду=50; 5 комп. – Ду=32; 7 комп. – Ду=25 | 2011 | не требуется | - | 4 108 | Внедрение мероприятий по энергосбережению и экономии ресурсов |
| 8 | Установка узлов учета тепловой энергии на границах балансового разграничения с потребителями частных жилых домов | Ду=32 - 613 комп. | 2012 | не требуется | - | 36 780 | Внедрение мероприятий по энергосбережению и экономии ресурсов |
| 9 | Установка узлов учета тепловой энергии на границах балансового разграничения с потребителями собственниками гаражных боксов до настоящего момента неорганизованных в товарищества и кооперативы, количество комплектов теплосчетчиков – 5 (На ул.Совхозной, гаражи ППЖТ, гаражи по ул.Свободы три ввода). | Ду=50 - 3 комп. Ду=32 - 2 комп. | 2012 | не требуется | - | 450 | Внедрение мероприятий по энергосбережению и экономии ресурсов |
| 10 | Установка узлов учета тепловой энергии на многоквартирные жилых домов, количество теплосчетчиков – 124. | 16 комп. – Ду=100; 24 комп. – Ду=80; 84 комп. – Ду=50 | 2012 | не требуется | - | 15 303 | Внедрение мероприятий по энергосбережению и экономии ресурсов |
| 11 | Прокладка трубопровода тепловых сетей по ул. Гаренских от ул. Новоуральской до ул. Островского | Труба Ст 20 Ду=150 мм L = 684 пм Подземная прокладка | 2014 | частично выполнены | - | 1 677 | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Прокладка трубопровода тепловых сетей по ул. Гаренских от Нахимова до ул. Новоуральской | Труба Ст 20 Ду=200 L = 986 пм Подземная прокладка | 2015 | частично выполнены | - | 3 445 | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |
| 13 | Строительство блочной газовой котельной теплоснабжения в 20м квартале (угол ул.Лесная - ул.Чехова) | 5,5 МВт | 2011-2012 | - | - | 32 000 | Обеспечение качественной и бесперебойной услуги теплоснабжения в требуемом количестве |
| 14 | Устройство локальных тепловых источников в жилищном фонде | 86 домов 853 кв. | 2016-2020 | отсутствует |  | 38 400 | Улучшение условий теплоснабжения жилищного фонда |
| 15 | Разработка проектно – сметной документации теплоснабжение 2-ой очереди мкр «Северный» |  | 2012-2013 | отсутствует | 620 | 620 | Обеспечение качественной и бесперебойной услуги теплоснабжения в требуемом количестве |
| 16 | Строительство теплосети 2-ой очереди мкр «Северный» |  | 2013-2014 | - | - | 10 260 | Обеспечение качественной и бесперебойной услуги теплоснабжения в требуемом количестве |
| Модернизация сетей и объектов системы теплоснабжения | 0 | 70 485 |  |
| 1 | Установка приборов учета тепловой энергии на объектах бюджетной сферы | - | 2010-2012 | не требуется | - | 1 050 | Повышение надежности и точности учета тепловой энергии |
| 2 | Замена изношенных участков теплосети г. Верхний Тагил и п. Половинный (МУП УЖКХ г. Верхний Тагил) | - | 2010-2012 | частично выполнены | - | 1 500 | Повышение надежности, снижение аварийных утечек сетевой воды 600 м.куб./год, 40 Гкал/год 30 тыс.руб/год |
| 3 | Замена изношенной арматуры на тепловых узлах зданий | - | 2010-2012 | не требуется | - | 2 000 | Снижение утечек сетевой воды 300 м3/год, 20 Гкал 15 тыс.руб/год |
| 4 | Модернизация теплоизоляции теплотрасс г. Верхний Тагил и п. Половинный | - | 2010-2012 | не требуется | - | 1 500 | Снижение потерь тепла 100 гкал/год, 70 тыс.руб/год |
| 5 | Замена теплообменников пос.Половинный | 5 ед. | 2011-2012 | не требуется | - | 400 | Улучшение качества горячего водоснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Модернизация трубопроводов теплосетей в квартале № 1 с восстановлением пешеходных дорожек. | Труба Ст 20 Ду=150 L=148пм Ду=125 L=184пм Ду=100 L=340пм Ду=80 L=420пм Ду=50 L=348пм Подземная прокладка | 2011 | не требуется | - | 1 220 | Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |
| 7 | Модернизация трубопровода теплосети Ду=65 по ул. Октябрьская от Нахимова в сторону пруда для перераспределения нагрузок. | Трубы Ст 20 Ду=65 L=530пм Наружная прокладка | 2011 | не требуется | - | 570 | Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |
| 8 | Модернизация дефектных участков изоляции ППУ скорлупами т\м ГРЭС-ГОРОД | Трубы Ду=50 L=870пм Ду=150 L=560пм Ду=300 L=315пм Ду=100 L=1500 пм Ду=80 L=470 пм Ду=200 L=600 пм Надземная прокладка | 2011 | не требуется | - | 2 054 | Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |
| 9 | Модернизация трубопроводов теплосетей в квартале № 3 с восстановлением пешеходных дорожек. | Труба Ст 20 Ду=50 L=104пм Ду=125 L=300пм Ду=100 L=112пм Ду=80 L=226пм Ду=50 L=302пм Подземная прокладка | 2012 | не требуется | - | 1 007 | Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |
| 10 | Модернизация трубопроводов теплосетей в квартале № 15 с восстановлением пешеходных дорожек. | Труба Ст 20 Ду=150 L=456пм Ду=100 L=40 пм Подземная прокладка | 2012 | не требуется | - | 545 | Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Модернизация трубопроводов теплосетей частного сектора ул. Островского | Труба Ст 20 Ду=150 L=568пм Ду=100 L=440пм Ду=50 L=1000пм Надземная прокладка | 2012 | не требуется | - | 3 147 | Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |
| 12 | Модернизация дефектных участков изоляции ППУ скорлупами т\м Ленина | Труба Ду=300 L=200пм Надземная прокладка | 2012 | не требуется | - | 207 | Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |
| 13 | Модернизация сетей теплоснабжения 20го квартала и мкр.Северный от ООО «ВКК» до ул.Строительной от ТК-6 до ТК-2 Островского 56, Энтузиастов 2; 1; 3 Маяковского 29,31,33 от ТК-3 до ввода дом ул.Маяковского № 35 ул.Вокзальная до компенсатора | - | 2013-2014 | не требуется | - | 4 500 | Обеспечение бесперебойности и надежности работы системы теплоснабжения |
| 14 | Модернизация сетей теплоснабжения по ул.Луговая ул.Лесная ул.Холстинина пос. Половинный | - | 2014-2015 | не требуется | - | 3 000 | Обеспечение бесперебойности и надежности работы системы теплоснабжения |
| 15 | Модернизация трубопроводов теплосетей в квартале № 4 с восстановлением пешеходных дорожек. | Труба Ст 20 Ду=150 L=106пм Ду=100 L=98пм Ду=80 L=582пм Ду=50 L=284пм Подземная прокладка | 2013 | не требуется | - | 1 072 | Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |
| 16 | Модернизация дефектных участков изоляции ППУ скорлупами т\м ГРЭС-ГОРОД | Труба Ду=300-2000 пм Надземная прокладка | 2013 | не требуется | - | 2 292 | Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | Модернизация трубопроводов теплосетей в квартале № 16 с восстановлением пешеходных дорожек. | Трубы Ст 20 Ду=200 L=38пм Ду=150 L=78пм Ду=125 L=264пм Ду=100 L=200 пм Ду=80 L=16пм Подземная прокладка | 2013 | не требуется | - | 656 | Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |
| 18 | Модернизация дефектных участков изоляции ППУ скорлупами т\м ГРЭС-ГОРОД | Труба Ду=400 L=1000пм Ду=300 L=800пм Надземная прокладка | 2013 | не требуется | - | 2 116 | Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |
| 19 | Модернизация трубопроводов теплосетей в квартале № 6 с восстановлением пешеходных дорожек. | Трубы Ст 20 Ду=150 L=90пм Ду=100 L=434пм Ду=80 L=154пм Ду=50 L=142пм Подземная прокладка | 2014 | не требуется | - | 864 | Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |
| 20 | Модернизация трубопроводов теплосетей в квартале № 5 с восстановлением пешеходных дорожек. | Трубы Ст 20 Ду=150 L=52пм Ду=100 L=86пм Ду=80 L=262пм Подземная прокладка | 2014 | не требуется | - | 628 | Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |
| 21 | Модернизация дефектных участков изоляции ППУ скорлупами т\м ГРЭС-ГОРОД | Труба Ду=400 L=1800пм Надземная прокладка | 2014 | не требуется | - | 2 352 | Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |
| 22 | Модернизация дефектных участков изоляции ППУ скорлупами т\м интернат по ул. Островского | Труба Ду=250 L=860пм Надземная прокладка | 2014 | не требуется | - | 826 | Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | Модернизация трубопроводов теплосетей в квартале № 2 с восстановлением пешеходных дорожек. | Трубы Ст 20 в ППУ изоляции Ду=150 L=64пм Ду=100 L=116пм Ду=80 L=138пм Ду=50 L=102пм Подземная прокладка | 2015 | не требуется | - | 406 | Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |
| 24 | Модернизация дефектных участков изоляции ППУ скорлупами т\м ГРЭС-ГОРОД | Труба Ду=600 L=2000пм Надземная прокладка | 2015 | не требуется | - | 3 438 | Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |
| 25 | Модернизация дефектных участков изоляции ППУ скорлупами т\м Новоуральская | Труба Ду=300 L=790пм Надземная прокладка | 2015 | не требуется | - | 817 | Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |
| 26 | Модернизация трубопроводов теплосетей частного сектора ул. Октябрьская от Нахимова до ул. Островского | Труба Ст 20 Ду=200 L=990пм Ду=150 L=684пм Ду=100 L=240пм Надземная прокладка | 2016 | не требуется | - | 5 600 | Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |
| 27 | Модернизация трубопроводов теплосетей в квартале № 10 с восстановлением пешеходных дорожек. | Труба Ст 20 Ду=200 L=312пм Ду=150 L=218пм Ду=125 L=154пм Ду=100 L=302пм Ду=70 L=216пм Ду=50 L=238пм Подземная прокладка | 2016 | не требуется | - | 3 230 | Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |
| 28 | Модернизация дефектных участков изоляции ППУ скорлупами т\м ГРЭС-ГОРОД | Труба Ду=600-3600пм Надземная прокладка | 2017 | не требуется | - | 5 939 | Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | Модернизация трубопроводов теплосетей в квартале № 18 с восстановлением пешеходных дорожек. | Труба Ст 20 Ду=200-326пм Ду=150 L=160пм Ду=125 L=398пм Ду=100 L=88пм Ду=70 L=98пм Ду=50 L=354пм Ду=40 L=16пм Подземная прокладка | 2017 | не требуется | - | 3 252 | Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |
| 30 | Модернизация трубопроводов теплосетей байпас ул. Жуковского с восстановлением пешеходных дорожек. | Труба Ст 20 Ду=200 L=712пм Подземная прокладка | 2018 | не требуется | - | 2 178 | Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |
| 31 | Модернизация трубопроводов теплосетей в квартале № 8 с восстановлением пешеходных дорожек. | Труба Ст 20 Ду=150 L=202пм Ду=125 L=92пм Ду=50 L=258пм Подземная прокладка | 2018 | не требуется | - | 1 162 | Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |
| 32 | Модернизация дефектных участков изоляции ППУ скорлупами т\м УТ3-ГОРОД2 | Труба Ду=400 L=2000пм Надземная прокладка | 2018 | не требуется | - | 2 299 | Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |
| 33 | Модернизация трубопроводов теплосетей в квартале № 19 с восстановлением пешеходных дорожек. | Труба Ст 20 Ду=150 L=44пм Ду=125 L=80пм Ду=100 L=394пм Ду=70 L=474пм Ду=50 L=80пм Подземная прокладка | 2019 | не требуется | - | 2 118 | Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34 | Модернизация трубопроводов теплосетей в квартале № 14 с восстановлением пешеходных дорожек. | Труба Ст 20 Ду=150 L=102пм Ду=100 L=114пм Ду=80 L=34пм Ду=70 L=68пм Ду=50 L=200пм Подземная прокладка | 2019 | не требуется | - | 1 040 | Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |
| 35 | Модернизация дефектных участков изоляции ППУ скорлупами т\м УТ3-ГОРОД1 | Труба Ду=400 L=1000пм Надземная прокладка | 2019 | не требуется | - | 1 150 | Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |
| 36 | Модернизация дефектных участков изоляции ППУ скорлупами т\м интернат р-н АТЦ | Труба Ду=200 L=1000пм Надземная прокладка | 2019 | не требуется | - | 701 | Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |
| 37 | Модернизация трубопроводов теплосетей в квартале № 11 с восстановлением пешеходных дорожек. | Труба Ст 20 Ду=150 L=20пм Ду=50 L=254пм Подземная прокладка | 2020 | не требуется | - | 489 | Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |
| 38 | Модернизация трубопроводов теплосетей в квартале № 13 с восстановлением пешеходных дорожек. | Труба Ст 20 Ду=125-114пм Ду=100-52пм Ду=80-142пм Ду=70-318пм Ду=50-148пм Подземная прокладка | 2020 | не требуется | - | 1 476 | Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |
| 39 | Модернизация трубопроводов теплосетей в квартале № 17 с восстановлением пешеходных дорожек. | Труба Ст 20 Ду=125 L=150пм Ду=100 L=128пм Ду=80 L=366пм Ду=50 L=230пм Подземная прокладка | 2020 | не требуется | - | 1 684 | Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного теплоснабжения. Снижение аварийности на объекте, уменьшение тепловых потерь |

Таблица 6.1.2.

| № п/п | Наименование мероприятия | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам, тыс.руб. |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Теплоснабжение, всего | 236 632 | 2 800 | 21 336 | 81 689 400 | 10 313 8220 | 11 615 2260 | 22 161 | 31 830 | 16 191 | 12 639 | 12 009 | 14 049 |
| Строительство сетей и объектов системы теплоснабжения | 166 147 | 850 | 15 242 | 74 533 400 | 1 677 8220 | 3 445 2260 | 16 000 | 23 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 10 400 |
| 1 | Разработка проекта теплоснабжения п. Половинный от блочной газовой котельной | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка приборов учета тепловой энергии на объектах бюджетной сферы | 800 | 350 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство блочной газовой котельной теплоснабжения п. Половинный | 32 000 |  | 10 000 | 22 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка коммерческого узла учета тепловой энергии на границе балансового разграничения с МУП УЖКХ на ул. Совхозная | 161 |  | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка коммерческого узла учета тепловой энергии на границе балансового разграничения с МУП УЖКХ на ул. Вокзальная | 420 |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка коммерческого узла учета тепловой энергии на границе балансового разграничения с Почтовым отделением №1 | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | Ус-ка коммерческих узлов учета теп. энергии на границе баланс. разграничения с потребителями | 4 108 |  | 4 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Установка узлов учета тепловой энергии на границах балансового разграничения с потребителями частных жилых домов | 36 780 |  |  | 36 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Установка узлов учета тепловой энергии на границах балансового разграничения с потребителями собственниками гаражных боксов до настоящего момента неорганизованных в товарищества и кооперативы, количество комплектов теплосчетчиков – 5 (На ул.Совхозной, гаражи ППЖТ, гаражи по ул.Свободы три ввода). | 450 |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Установка узлов учета тепловой энергии на многоквартирные жилых домов, количество теплосчетчиков – 124. | 15 303 |  |  | 15 303 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Прокладка трубопровода тепловых сетей по ул. Гаренских от ул. Новоуральской до ул. Островского | 1 677 |  |  |  | 1 677 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Прокладка трубопровода тепловых сетей по ул. Гаренских от Нахимова до ул. Новоуральской | 3 445 |  |  |  |  | 3 445 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство блочной газовой котельной теплоснабжения в 20м квартале (угол ул.Лесная - ул.Чехова) | 32 000 |  |  |  |  |  | 16 000 | 16 000 |  |  |  |  |
| 14 | Устройство локальных тепловых источников в жилищном фонде | 38 400 |  |  |  |  |  |  | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 10 400 |
| 15 | Разработка ПСД теплоснабжение 2-ой очереди мкр «Северный» | 620 |  |  | 400 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Строительство теплосети 2-ой очереди мкр «Северный» | 10 260 |  |  |  | 8 000 | 2 260 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Модернизация сетей и объектов системы теплоснабжения | 70 485 | 1 950 | 6 094 | 7 156 | 8 636 | 8 170 | 6 161 | 8 830 | 9 191 | 5 639 | 5 009 | 3 649 |
| 1 | Установка приборов учета тепловой энергии на объектах бюджетной сферы | 1 050 | 350 | 350 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена изношенных участков теплосети г. Верхний Тагил и п. Половинный (МУП УЖКХ г. Верхний Тагил) | 1 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена изношенной арматуры на тепловых узлах зданий | 2 000 | 600 | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация теплоизоляции теплотрасс г. Верхний Тагил и п. Половинный | 1 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена теплообменников пос.Половинный | 400 |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Модернизация трубопроводов теплосетей в квартале № 1 с восстановлением пешеходных дорожек. | 1 220 |  | 1 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Модернизация трубопровода теплосети Ду=65 по ул. Октябрьская от Нахимова в сторону пруда для перераспределения нагрузок. | 570 |  | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Модернизация дефектных участков изоляции ППУ скорлупами т\м ГРЭС-ГОРОД | 2 054 |  | 2 054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Модернизация трубопроводов теплосетей в квартале № 3 с восстановлением пешеходных дорожек. | 1 007 |  |  | 1 007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 | Модернизация трубопроводов теплосетей в квартале № 15 с восстановлением пешеходных дорожек. | 545 |  |  | 545 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Модернизация трубопроводов теплосетей частного сектора ул. Островского | 3 147 |  |  | 3 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Модернизация дефектных участков изоляции ППУ скорлупами т\м Ленина | 207 |  |  | 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Модернизация сетей теплоснабжения 20го квартала и мкр.Северный от ООО «ВКК» до ул.Строительной от ТК-6 до ТК-2 Островского 56, Энтузиастов 2; 1; 3 Маяковского 29,31,33 от ТК-3 до ввода дом ул.Маяковского № 35 ул.Вокзальная до компенсатора | 4 500 |  |  |  | 2 500 | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Модернизация сетей теплоснабжения по ул.Луговая ул.Лесная ул.Холстинина пос. Половинный | 3 000 |  |  |  |  | 1 500 | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 15 | Модернизация трубопроводов теплосетей в квартале № 4 с восстановлением пешеходных дорожек. | 1 072 |  |  |  | 1 072 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Модернизация дефектных участков изоляции ППУ скорлупами т\м ГРЭС-ГОРОД | 2 292 |  |  |  | 2 292 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Модернизация трубопроводов теплосетей в квартале № 16 с восстановлением пешеходных дорожек. | 656 |  |  |  | 656 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Модернизация дефектных участков изоляции ППУ скорлупами т\м ГРЭС-ГОРОД | 2 116 |  |  |  | 2 116 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 19 | Модернизация трубопроводов теплосетей в квартале № 6 с восстановлением пешеходных дорожек. | 864 |  |  |  |  | 864 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Модернизация трубопроводов теплосетей в квартале № 5 с восстановлением пешеходных дорожек. | 628 |  |  |  |  | 628 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Модернизация дефектных участков изоляции ППУ скорлупами т\м ГРЭС-ГОРОД | 2 352 |  |  |  |  | 2 352 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Модернизация дефектных участков изоляции ППУ скорлупами т\м интернат по ул. Островского | 826 |  |  |  |  | 826 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Модернизация трубопроводов теплосетей в квартале № 2 с восстановлением пешеходных дорожек. | 406 |  |  |  |  |  | 406 |  |  |  |  |  |
| 24 | Модернизация дефектных участков изоляции ППУ скорлупами т\м ГРЭС-ГОРОД | 3 438 |  |  |  |  |  | 3 438 |  |  |  |  |  |
| 25 | Модернизация дефектных участков изоляции ППУ скорлупами т\м Новоуральская | 817 |  |  |  |  |  | 817 |  |  |  |  |  |
| 26 | Модернизация трубопроводов теплосетей частного сектора ул. Октябрьская от Нахимова до ул. Островского | 5 600 |  |  |  |  |  |  | 5 600 |  |  |  |  |
| 27 | Модернизация трубопроводов теплосетей в квартале № 10 с восстановлением пешеходных дорожек. | 3 230 |  |  |  |  |  |  | 3 230 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 28 | Модернизация дефектных участков изоляции ППУ скорлупами т\м ГРЭС-ГОРОД | 5 939 |  |  |  |  |  |  |  | 5 939 |  |  |  |
| 29 | Модернизация трубопроводов теплосетей в квартале № 18 с восстановлением пешеходных дорожек. | 3 252 |  |  |  |  |  |  |  | 3 252 |  |  |  |
| 30 | Модернизация трубопроводов теплосетей байпас ул. Жуковского с восстановлением пешеходных дорожек. | 2 178 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 178 |  |  |
| 31 | Модернизация трубопроводов теплосетей в квартале № 8 с восстановлением пешеходных дорожек. | 1 162 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 162 |  |  |
| 32 | Модернизация дефектных участков изоляции ППУ скорлупами т\м УТ3-ГОРОД2 | 2 299 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 299 |  |  |
| 33 | Модернизация трубопроводов теплосетей в квартале № 19 с восстановлением пешеходных дорожек. | 2 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 118 |  |
| 34 | Модернизация трубопроводов теплосетей в квартале № 14 с восстановлением пешеходных дорожек. | 1 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 040 |  |
| 35 | Модернизация дефектных участков изоляции ППУ скорлупами т\м УТ3-ГОРОД1 | 1 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 150 |  |
| 36 | Модернизация дефектных участков изоляции ППУ скорлупами т\м интернат р-н АТЦ | 701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 701 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 37 | Модернизация трубопроводов теплосетей в квартале № 11 с восстановлением пешеходных дорожек. | 489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 |
| 38 | Модернизация трубопроводов теплосетей в квартале № 13 с восстановлением пешеходных дорожек. | 1 476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 476 |
| 39 | Модернизация трубопроводов теплосетей в квартале № 17 с восстановлением пешеходных дорожек. | 1 684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 684 |

6.2. Водоснабжение

Таблица 6.2.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Параметры объекта (Ед. изм., кол-во, мощность) | Сроки выпол-нения работ | Готовность проектно-сметной докумен-тации | Финансовые средства на разработку проектно-сметной докумен-тации, тыс.руб. | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб. | Результат от выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водоснабжение, всего в т.ч.: | 2 825 490 | 168 434 3506 |  |
| Строительство сетей и объектов водоснабжения |  |  |  | 375 490 | 20 867 3506 |  |
| 1 | Установка приборов учета холодной и горячей воды на объектах соцкультбыта | ХВС-21 шт. ГВС-18 шт. | 2010-2011 | не требуется | - | 160 | Мониторинг потребления и экономия ресурса |
| 2 | Установка приборов учета холодной и горячей воды в жилищном фонде | - | 2010-2011 | не требуется | - | 6 000 | Мониторинг потребления и экономия ресурса |
| 3 | Обустройство вводного колодца холодного водоснабжения, монтаж запорной арматуры на сетях жилищного фонда | 72 шт. | 2010-2011 | отсутствует | - | 1 000 | Улучшение условий эксплуатации сети холодного водоснабжения жилых домов |
| 4 | Оснащение и установка системной сигнализации, ограждения освещения | - | 2010-2014 | не требуется | - | 4 032 | Обеспечение надежной эксплуатации системы водоснабжения |
| 5 | Строительство водопровода по ул. Нахимова | - | 2011 | не требуется | - | 1 000 | Повышение качества и надежности водоснабжения «старой» части г. Верхний Тагил |
| 6 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности | 10 точек учета, с различным движением среды | 2011 | не требуется | - | 1 050 | Организация учета, увеличение энергоэффективности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | Оснащение артезианских скважин и системы питьевого водоснабжения системой ультрафиолетовой очистки артезианской воды | - | 2011-2015 | не требуется | - | 3 500 | Обеспечение качественной и надежной услуги водоснабжения |
| 8 | Разработка и внедрение проекта дезинфекции питьевой воды на артезианских скважинах города (№7; 8; 9) | 3 скважины с расх. воды на каждой 40 м³/ч | 2014 | отсутствует | 180 | 1 980 | Усиление санитарной безопасности объектов, приведение в соответствие требованиям правил |
| 9 | Разработка и внедрение проекта дезинфекции питьевой воды на артезианских скважинах Сухоложского водозабора | Суммарный расх. воды через нас-ую II подъема – 180 м³/ч | 2015 | отсутствует | 195 | 2 145 | Усиление санитарной безопасности объектов, приведение в соответствие требованиям правил |
| 15 | Разработка проектно – сметной документации холодного водоснабжения 2-ой очереди мкр «Северный» |  | 2013 | отсутствует | 490 | 490 | Обеспечение качественной и надежной услуги водоснабжения |
| 16 | Строительство водоснабжения 2-ой очереди мкр «Северный» |  | 2014 | отсутствует |  | 3 506 | Обеспечение качественной и надежной услуги водоснабжения |
| Модернизация систем водоснабжения | 2 450 | 147 567 |  |
| 1 | Модернизация сетей водоснабжения (МУП УЖКХ г.Верхний Тагил) | - | 2010-2012 | не требуется | - | 1 000 | Снижение утечек воды на 480 м.куб. в сутки |
| 2 | Модернизация сетей водоснабжения 20 го квартала по ул.Чехова с врезкой в водовод по ул.Лесная | L=1000 п.м. | 2010-2011 | не требуется | - | 1 500 | Обеспечение качественной и надежной услуги водоснабжения, снижение потерь воды |
| 3 | Модернизация сетей водоснабжения мкр.«Северный» | L=100 п.м. | 2010 | не требуется | - | 200 | Обеспечение качественной и надежной услуги водоснабжения, снижение потерь воды |
| 4 | Замена трубопровода, ремонт колодцев водоразборных колонок, замена колонок ремонт бака запаса воды, Восстановление хлораторной пос.Белоречка | L=1800 п.м. 5 колонок 5 колодцев | 2010-2012 | не требуется | - | 2 000 | Обеспечение качественной и надежной услуги водоснабжения, снижение потерь воды |
| 5 | Проектирование, изыскание, обустройство артскважин в пос.Половинный | - | 2010-2012 | отсутствует | 280 | 3 780 | Обеспечение водоснабжения в требуемом количестве |
| 6 | Замена стальной трубы на полипротиленовую от колодца ВК-152 до колодца ВК-192 по ул.Энтузиастов от ул.Островского | - | 2010 | не требуется | - | 450 | Обеспечение качественной и надежной услуги водоснабжения, снижение потерь воды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | Модернизация системы водоснабжения с перекладкой сетей и обустройством водопроводных колонок. Ввод в эксплуатацию скважин № 11, № 12 | - | 2011-2020 | не требуется | - | 75 000 | Обеспечение бесперебойной и надежной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества |
| 8 | Поэтапна замена участков водопровода, с заменой запорной арматуры и насосного оборудования. | - | 2011-2015 | не требуется | - | 25 120 | Обеспечение бесперебойной и надежной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества |
| 9 | Модернизация работоспособности левой нитки водовода от насосной II подъема до баков запаса артезианской воды с восстановлением перемычек и заменой дефектных участков и дезинфекцией | Труба чугун L=3300 п.м. | 2011 | отсутствует | 50 | 991 | Восстановление резервной нитки водовода |
| 10 | Восстановление участка водопровода трубами ПЭ по улице Строительная от ВК-144 до ВК-146 | Труба Ст3 Ду=200 | 2011 | частично выполнены | - | 998 | Обеспечение надежности работы системы. Снижение аварийности эксплуатируемого участка |
| 11 | Реконструкция с увеличением проходного сечения левой нитки водовода от баков запаса артезианской воды до города с восстановлением перемычек и дезинфекцией | Труба чугун L=650 п.м. | 2012 | частично выполнены | - | 2 080 | Обеспечение надежности работы системы. Снижение аварийности эксплуатируемого участка, восстановление работоспособности |
| 12 | Реконструкция с увеличением проходного сечения правой нитки водовода от баков запаса артезианской воды до города с восстановлением перемычек и дезинфекцией | Труба чугун L=650 п.м. | 2013 | частично выполнены | - | 2 080 | Обеспечение надежности работы системы. Снижение аварийности эксплуатируемого участка, восстановление работоспособности |
| 13 | Восстановление участка водопровода правая нитка трубами ПЭ от скважин БИС 2;3 до до улицы Лермонтова (ВК-36). | Труба чугун – Ду=200 L=420п.м. | 2016 | частично выполнены | - | 1 354 | Обеспечение надежности работы системы. Снижение аварийности эксплуатируемого участка, восстановление работоспособности |
| 14 | Восстановление участка водопровода правая нитка трубами ПЭ от ул. Ленина (ВК-36) до ул. Чапаева (ВК-67) по Лермонтова | Труба чугун – Ду=150 L=300 п.м. | 2016 | частично выполнены | - | 1 050 | Обеспечение надежности работы системы. Снижение аварийности эксплуатируемого участка, восстановление работоспособности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | Промывка артезианских скважин 1 подъема для восстановление дебета | Aрт.скважины 8 штук | 2017 | не требуется | - | 1 500 | Обеспечение надежности работы системы. Снижение аварийности эксплуатируемого участка, восстановление работоспособности |
| 16 | Восстановление участка водопровода левая нитка трубами ПЭ от скважин БИС 2;3 до до улицы Строительная (ВК-144). | Труба чугун – Ду=200 L=580 п.м. | 2017 | отсутствует | 1856 | 1 856 | Обеспечение надежности работы системы. Снижение аварийности эксплуатируемого участка, восстановление работоспособности |
| 17 | Реконструкция правой нитки водовода от насосной II подъема до баков запаса артезианской воды трубой ПЭ | Труба чугун L=3300 п.м. | 2017-2019 | частично выполнены | 132 | 13 304 | Обеспечение надежности работы системы. Снижение аварийности эксплуатируемого участка, восстановление работоспособности |
| 18 | Реконструкция левой нитки водовода от насосной II подъема до баков запаса артезианской воды трубой ПЭ | Труба чугун L=3300 п.м. | 2018-2020 | частично выполнены | 132 | 13 304 | Обеспечение надежности работы системы. Снижение аварийности эксплуатируемого участка, восстановление работоспособности |

Таблица 6.2.2.

| № п/п | Наименование мероприятия | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам, тыс.руб. |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Водоснабжение, всего в т.ч.: | 168 434 | 7 442 | 25 189 | 18 430 | 16 260 490 | 16 095 3 506 | 15 150 | 9 904 | 10 988 | 14 218 | 20 672 | 14 086 |
| Строительство сетей и объектов водоснабжения | 20 867 | 4 312 | 7 130 | 1 500 | 1 680 490 | 3 595 3 506 | 2 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Установка приборов учета холодной и горячей воды на объектах соцкультбыта | 160 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка приборов учета холодной и горячей воды в жилищном фонде | 6 000 | 3 000 | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обустройство вводного колодца холодного водоснабжения, монтаж запорной арматуры на сетях жилищного фонда | 1 000 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Оснащение и установка системной сигнализации, ограждения освещения | 4 032 | 732 | 800 | 800 | 800 | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство водопровода по ул. Нахимова | 1 000 |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности | 1 050 |  | 1 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Оснащение артезианских скважин и системы питьевого водоснабжения системой ультрафиолетовой очистки артезианской воды | 3 500 |  | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  |  |  |  |
| 8 | Разработка и внедрение проекта дезинфекции питьевой воды на артезианских скважинах города (№7; 8; 9) | 1 980 |  |  |  | 180 | 1 800 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | Разработка и внедрение проекта дезинфекции питьевой воды на артезианских скважинах Сухоложского водозабора | 2 145 |  |  |  |  | 195 | 1 950 |  |  |  |  |  |
| 10 | Разработка проектно – сметной документации холодного водоснабжения 2-ой очереди мкр «Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство водоснабжения 2-ой очереди мкр «Северный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация систем водоснабжения | 147 567 | 3 130 | 18 059 | 16 930 | 14 580 | 12 500 | 12 500 | 9 904 | 10 988 | 14 218 | 20 672 | 14 086 |
| 1 | Модер-ия сетей водоснабжения (МУП УЖКХ г.Верхний Тагил) | 1 000 | 300 | 350 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модер-ия сетей водоснабжения 20 го квартала по ул.Чехова с врезкой в водовод по ул.Лесная | 1 500 | 900 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модер-ия сетей водоснабж. мкр.«Северный» | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена труб-да, ремонт колодцев водоразборных колонок, замена колонок ремонт бака запаса воды, Восстановление хлораторной пос.Белоречка | 2 000 | 1 000 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проек-ие, изыскание, обуст-во артскважин в пос.Половинный | 3 780 | 280 | 2 000 | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена стальной трубы на полипротиленовую от колодца ВК-152 до колодца ВК-192 по ул.Энтузиастов от ул.Островского | 450 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Модер-ия системы водос-ия с перекладкой сетей и обустройством водопроводных колонок. Ввод в эксплуатацию скважин № 11, № 12 | 75 000 |  | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | Поэтапна замена участков водопровода, с заменой запорной арматуры и насосного оборудования. | 25 120 |  | 5 120 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Модернизация работоспособности левой нитки водовода от насосной II подъема до баков запаса артезианской воды с восстановлением перемычек и заменой дефектных участков и дезинфекцией | 991 |  | 991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Восстановление участка водопровода трубами ПЭ по улице Строительная от ВК-144 до ВК-146 | 998 |  | 998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция с увеличением проходного сечения левой нитки водовода от баков запаса артезианской воды до города с восстановлением перемычек и дезинфекцией | 2 080 |  |  | 2 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкция с увеличением проходного сечения правой нитки водовода от баков запаса артезианской воды до города с восстановлением перемычек и дезинфекцией | 2 080 |  |  |  | 2 080 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Восстановление участка водопровода правая нитка трубами ПЭ от скважин БИС 2;3 до до улицы Лермонтова (ВК-36). | 1 354 |  |  |  |  |  |  | 1 354 |  |  |  |  |
| 14 | Восстановление участка водопровода правая нитка трубами ПЭ от ул. Ленина (ВК-36) до ул. Чапаева (ВК-67) по Лермонтова | 1 050 |  |  |  |  |  |  | 1 050 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | Промывка артезианских скважин 1 подъема для восстановление дебета | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 |  |  |  |
| 16 | Восстановление участка водопровода левая нитка трубами ПЭ от скважин БИС 2;3 до до улицы Строительная (ВК-144). | 1 856 |  |  |  |  |  |  |  | 1 856 |  |  |  |
| 17 | Реконструкция правой нитки водовода от насосной II подъема до баков запаса артезианской воды трубой ПЭ | 13 304 |  |  |  |  |  |  |  | 132 | 6 586 | 6 586 |  |
| 18 | Реконструкция левой нитки водовода от насосной II подъема до баков запаса артезианской воды трубой ПЭ | 13 304 |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 | 6 586 | 6 586 |

6.3. Водоотведение и очистка сточных вод

Таблица 6.3.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Параметры объекта (Ед. изм., кол-во, мощ-ность) | Сроки выпол-нения работ | Готовность проектно-сметной докумен-тации | Финансовые средства на разработку проектно-сметной документации, тыс.руб. | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб. | Результат от выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водоотведение, всего | 3 093 510 | 80 230 3060 |  |
| Строительство канализационных сетей |  |  | 2 483 510 | 36 755 3060 |  |
| 1 | Строительство новой линии от колодца по ул.Луговая до основного коллектора. Врезка в существующий колодец | - | 2010 | - | - | 300 | Обеспечение услуги централизованного водоотведения |
| 2 | Обустройства дополнительного колодца на коллекторе ул.Лесная, ул.Маяковского № 35 20го квартала | - | 2010 | - | - | 15 | Улучшение условий эксплуатации канализационного коллектора, дополнительный колодец расстояние между колодцами 80м |
| 3 | Монтаж подключение, сборка системы канализации Ул.Совхозная Миниочистные Ул.Совхозная Ул.Вокзальная 11; 13 | - | 2010 | - | - | 800 | Обеспечение услуги централизованного водоотведения |
| 4 | Разработка проекта монтажа и ввод в эксплуатацию блока доочистки стоков I и II очереди очистных сооружений | - | 2011-2015 | - | - | 6 700 | Обеспечение качества очистки сточных вод |
| 5 | Разработка и внедрение проекта комплексной переработки отходов производственной деятельности в работе очистных сооружений. | иловый осадок с иловых карт до 500 куб.м/год | 2012 | отсутствует | 83 | 1 650 | Переработка с возможностью дальнейшего использования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Комплексное обследование оч. сооружений с целью улучшения качества очистки сточных вод до предъявляемых требований. | Оч. сооруж. хоз. Быт. стоков биоло-ой очистки произв. 8100 куб.м./ сут. | 2013 | - | - | 890 | Внедрение новых технологий для улучшения качества сбрасываемых мод |
| 7 | Разработка и внедрение проекта расширения очистных сооружений на 1000 куб.м./ сутки | блочные очист. Соор. на 1000-1500 куб.м./ сутки с полным циклом очистки | 2017-2020 | отсутствует | 2400 | 26 400 | Увеличение мощности очистных сооружений |
| 8 | Разработка проектно – сметной документации на водоотведение 2-ой очереди мкр «Северный» |  | 2013 | требуется | 510 | 510 | Обеспечение надежной и качественной услуги водоотведения |
| 9 | Строительство канализационных сетей 2-ой очереди мкр «Северный» |  | 2014 |  |  | 3 060 | Обеспечение надежной и качественной услуги водоотведения |
| Модернизация канализационных сетей |  |  | 610 | 43 475 |  |
| 1 | Модернизация канализационного коллектора 20го квартала до очистных сооружений ВТГРЭС от ул.Маяковского | - | 2010 | не требуется | - | 800 | Обеспечение надежной и качественной услуги водоотведения |
| 2 | Замена воздуходувки № 1 насосной воздуходувной станции | ТГ 50-1,6 | 2011 | не требуется | - | 1 500 | Обеспечение надежности и стабильности работы системы. Замена на современное оборудование |
| 3 | Реконструкция ограждения территории очистных сооружений хозбытовых стоков | L=794 п.м., деревянный на ж\б опорах | 2011 | не требуется | - | 3 000 | Обеспечение нормативного содержания |
| 4 | Разработка и внедрение проекта по модернизации хлораторной установки с целью доведения до требований ПБ (Восст-ие периметра, водяные завесы, вентиляция, оборуд, сигнализация) | - | 2011-2012 | отсутствует | 220 | 4 620 | Повышение надежности. Снижение рисков эксплуатации опасного производственного объекта |
| 5 | Модернизация систем хозяйственно-бытовой канализации (ХБК) и комплекса очистных сооружений (КОС) | - | 2011-2015 | не требуется | - | 11 415 | Обеспечение качества очистки сточных вод |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Реконструкция комплекса хлорной обработки воды очистных сооружений. | - | 2011-2015 | не требуется | - | 6 050 | Обеспечение качества очистки сточных вод |
| 7 | Замена воздуходувки № 2 насосной воздуходувной станции | ТГ 50-1,6 | 2013 | не требуется | - | 1 500 | Обеспечение надежности и стабильности работы системы. Замена на современное оборудование |
| 8 | Модернизация системы аэрации аэротенок 1-3 очередей, восстановление дренажей | 1,2 очередь 3 шт.-654 м³ 3 очередь-2050 м³ | 2013 | не требуется | - | 1 500 | Обеспечение нормативного качества очистки сточных вод |
| 9 | Разработка и внедрение проекта по модернизации фильтровальной станции с целью доведения очищенных стоков до требований СанПин | 1,2 очередь - 4100 м³/ч 3 очередь - 4000 м³/ч | 2014-2015 | отсутствует | 390 | 8 190 | Внедрение проекта по разделению поступающих стоков на отдельные потоки, с блоком доочистки стоков 1,2 очереди |
| 10 | Восстановление и реконструкция коллектора дренажей 1 и 2 очереди очистных сооружений | дренажи с первичных, вторичных отстойников, аэротенок с насосной перекачки на 3 очередь, L=350-400 пм | 2016 | не требуется | - | 1 400 | Обследование, разработка и внедрение проекта перевода дренажей на 3 очередь |
| 11 | Реконструкция дренажной сети иловых карт с восстановлением всей системы фильтрования и перекачки | иловые карты 4 шт, с трубопроводами дренажей, дренажной насосной, и трубопроводом перекачки | 2017 | не требуется | - | 1 900 | Реконструкция системы с применением современных технологий для обеспечения надежности и стабильности работы системы |
| 12 | Комплексное обследование и очистка канализационной сети города | L=17065 п.м. | 2020 | не требуется | - | 1 600 | Обеспечение бесперебойности и повышение пропускной способности сети. Проведение работ по очистке, обследованию, телеинспекции коллекторов. |

Таблица 6.3.2.

| № п/п | Наименование мероприятия | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам, тыс.руб. |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Водоотведение, всего | 80 230 | 1 915 | 10 685 | 10 550 | 8 780 510 | 8 500 3 060 | 8 500 | 1 400 | 4 300 | 8 000 | 8 000 | 9 600 |
| Строительство канализационных сетей | 36 755 | 1 115 | 1 300 | 2 950 | 2 190 510 | 1 400 3 060 | 1 400 | 0 | 2 400 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 1 | Строительство новой линии от колодца по ул.Луговая до основного коллектора. Врезка в существующий колодец | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обустройства дополнительного колодца на коллекторе ул.Лесная, ул.Маяковского № 35 20го квартала | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж подключение, сборка системы канализации Ул.Совхозная Миниочистные Ул.Совхозная Ул.Вокзальная 11; 13 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка проекта монтажа и ввод в эксплуатацию блока доочистки стоков I и II очереди очистных сооружений | 6 700 |  | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 400 | 1 400 |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка и внедрение проекта комплексной переработки отходов производственной деятельности в работе очистных сооружений. | 1 650 |  |  | 1 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6 | Комплексное обследование оч. сооруж. с целью улучшения качества очистки сточных вод до предъявляемых требований. | 890 |  |  |  | 890 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разработка и внедрение проекта расширения очистных сооружений на 1000 куб.м./ сут. | 26 400 |  |  |  |  |  |  |  | 2 400 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 8 | Разработка проектно – сметной документации на водоотведение 2-ой очереди мкр «Северный» | 510 |  |  |  | 510 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство канализационных сетей 2-ой очереди мкр «Северный» | 3 060 |  |  |  |  | 3 060 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация канализационных сетей | 43 475 | 800 | 9 385 | 7 600 | 6 590 | 7 100 | 7 100 | 1 400 | 1 900 | 0 | 0 | 1 600 |
| 1 | Модернизация канал. коллектора 20го квартала до очистных сооружений ВТГРЭС от ул.Маяковского | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена воздуходувки № 1 насосной воз. станции | 1 500 |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция ограждения территории очистных сооружений хозбытовых стоков | 3 000 |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка и внедрение проекта по модернизации хлораторной установки с целью доведения до требований ПБ (Восстановление периметра, водяные завесы, вентиляция, оборудование, сигнализация) | 4 620 |  | 220 | 4 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация систем хозяйственно-бытовой канализации (ХБК) и комплекса очистных сооружений (КОС) | 11 415 |  | 3 415 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция комплекса хлорной обработки воды очистных сооружений. | 6 050 |  | 1 250 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | Замена воздуходувки № 2 насосной воздуходувной станции | 1 500 |  |  |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Модернизация системы аэрации аэротенок 1-3 очередей, восстановление дренажей | 1 500 |  |  |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Разработка и внедрение проекта по модернизации фильтровальной станции с целью доведения очищенных стоков до требований СанПин | 8 190 |  |  |  | 390 | 3 900 | 3 900 |  |  |  |  |  |
| 10 | Восстановление и реконструкция коллектора дренажей 1 и 2 очереди очистных сооружений | 1 400 |  |  |  |  |  |  | 1 400 |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция дренажной сети иловых карт с восстановлением всей системы фильтрования и перекачки | 1 900 |  |  |  |  |  |  |  | 1 900 |  |  |  |
| 12 | Комплексное обследование и очистка канализационной сети города | 1 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 600 |

6.4. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Таблица 6.4.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Параметры объекта (Ед. изм., кол-во км., мощность) | Сроки выпол-нения работ | Готовность проектно-сметной документации | Финансовые средства на разработку проектно-сметной документации, тыс.руб. | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб. | Результат от выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов, всего | 1 860 | 27 860 |  |
| 1 | Обустройство асфальтобетонных дорог полигона ТБО между картами складирования | - | 2010-2011 | не требуется | - | 3 000 | Улучшение условий эксплуатации |
| 2 | Прокладка линии электроснабжения, монтаж опор, трансформаторной подстанции | 5 опор, 1 подстанция | 2010 | отсутствует | - | 1 000 | Улучшение условий эксплуатации, подключение оборудования, освещение, бытовых условий |
| 3 | Приобретение нового бульдозера Т-130, Т-170 улучшение работы по захоронению и тромбовке бытовых отходов | - | 2010-2011 | отсутствует | - | 3 000 | Улучшение условий эксплуатации и организации работ на полигоне ТБО |
| 4 | Организация участка по сортировке бытовых отходов | - | 2010-2011 | отсутствует | 60 | 3 060 | Организация участка по переработке ТБО |
| 5 | Проектирование и строительство линий по сортировке и переработке твердых бытовых отходов | - | 2016-2020 | отсутствует | 1 800 | 17 800 | Развитие системы переработки ТБО. Выделение полезных фракций, пригодных для вторичной переработки. |

Таблица 6.4.2.

| № п/п | Наименование мероприятия | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам, тыс.руб. |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов, всего | 27 860 | 5 060 | 5 000 | 1 800 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 1 | Обустройство асфальтобетонных дорог полигона ТБО между картами складирования | 3 000 | 1 500 | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прокладка линии электроснабжения, монтаж опор, трансформаторной подстанции | 1 000 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение нового бульдозера Т-130, Т-170 улучшение работы по захоронению и тромбовке бытовых отходов | 3 000 | 1 500 | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Организация участка по сортировке бытовых отходов | 3 060 | 1 560 | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проектирование и строительство линий по сортировке и переработке твердых бытовых отходов | 17 800 |  |  | 1 800 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

6.5. Электроснабжение

Таблица 6.5.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Параметры объекта (Ед. изм., кол-во, мощ-ность) | Сроки выполнения работ | Готовность проектно-сметной документации | Финансовые средства на разработку проектно-сметной документации, тыс.руб. | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб. | Результат от выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Электроснабжение, всего |  |  | 5 240 340 | 83 290 2 300 |  |
| Строительство |  |  | 2 000 340 | 26 000 2 300 |  |
| 1 | Строит-во новых линий Эл. снабжения различного напряжения, установка трансформаторных подстанций и другого оборуд. системы электроснабжения | пункт 5.5. | 2010-2020 | отсутствует | 2 000 | 26 000 | Повышение надежности и качества потребления электрической энергии, стабильной работы электрических систем в городе Верхний Тагил, поселках Половинное и Белоречка |
| 2 | Разработка ПСД на электроснабжение 2-ой очереди мкр «Северный» |  | 2012 | требуется | 340 | 340 |  |
| 3 | Строительство сетей электроснабжения 2-ой очереди мкр «Северный» |  | 2013 |  |  | 2 300 |  |
| Модернизация |  |  | 3 240 | 57 290 |  |
| 1 | Замена приборов учета электроэнергии | - | 2010-2011 | не требуется | - | 4 000 | Обеспечение достоверного учета электрической энергии |
| 2 | Полная замена ламп накал. на люминесцентные в бюд-ых организациях и учреждениях | 3000 шт. | 2010 | не требуется | - | 250 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей 30 тыс.кВтч/год 110 тыс. руб |
| 3 | Проектирование и реконструкция внутриквартального наружного освещения г. Верхний Тагил | - | 2010-2012 | отсутствует | 120 | 420 | Обеспечение надежного электроснабжения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Проектирование и реконструкция уличного освещения г. Верхний Тагил с обеспечением приборного учета электроэнергии и заменой ламп ДРЛ на лампы НЛВД | - | 2010-2012 | отсутствует | 120 | 1 620 | Обеспечение надежного электроснабжения |
| 5 | Модернизация электрических систем в городе Верхний Тагил, поселках Половинное и Белоречка (замена ВЛ-0,4 кВ ВЛ-6 кВ ВЛ-10 кВ; замена трансформаторных подстанций с увеличением мощности) | пункт 5.5. | 2010-2020 | отсутствует | 3 000 | 51 000 | Повышение надежности и качества потребления электрической энергии, стабильной работы электрических систем в городе Верхний Тагил, поселках Половинное и Белоречка |

Таблица 6.5.2.

| № п/п | Наименование мероприятия | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам, тыс.руб. |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Электроснабжение, всего | 83 290 | 7 490 | 9 350 | 8 850 340 | 7 200 2 300 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
| Строительство | 26 000 | 2 000 | 2 400 | 2 400 340 | 2 400 2 300 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| 1 | Строительство новых линий эл.снабжения различного напряжения, установка трансф-ных подстанций и другого обор. сист. эл.снабжения | 26 000 | 2 000 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| 2 | Разработка ПСД на электроснабжение 2-ой очереди мкр «Северный» | 340 |  |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство сетей электроснабжения 2-ой очереди мкр «Северный» | 2 300 |  |  |  | 2 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация | 57 290 | 5 490 | 6 950 | 6 450 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| 1 | Замена приборов учета электроэнергии | 4 000 | 2 000 | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Полная замена ламп накаливания на люминесцентные в бюджетных организациях и учреждениях | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проектирование и реконструкция внутриквартального наружного освещения г. Верхний Тагил | 420 | 120 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | Проектирование и реконструкция уличного освещения г. Верхний Тагил с обеспечением приборного учета электроэнергии и заменой ламп ДРЛ на лампы НЛВД | 1 620 | 120 |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация электрических систем в городе Верхний Тагил, поселках Половинное и Белоречка (замена ВЛ-0,4 кВ ВЛ-6 кВ ВЛ-10 кВ; замена трансформаторных подстанций с увеличением мощности) | 51 000 | 3 000 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |

6.6.  Газоснабжение

Таблица 6.6.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Параметры объекта (Ед. изм., кол-во км., мощность) | Сроки выпол-нения работ | Готовность проектно-сметной документации | Финансовые средства на разработку проектно-сметной документации, тыс.руб. | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб. | Результат от выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Газоснабжение, всего | 4 000 | 44 000 |  |
| 1 | Строительство дополнительных ГРС, газификация старой части города; мкр.Северный; пос.Белоречка; 5 домов 20го квартала (ул.Лесная 21,23,13,15,25); жилищного фонда ул.Совхозная, ул.Вокзальная | - | 2010-2020 | отсутствует | 4 000 | 44 000 | Развитие газовой сети. Обеспечение газоснабжением жителей |

Таблица 6.6.2.

| № п/п | Наименование мероприятия | Требуемые капитальные вложения на реализацию работ (с учетом затрат на ПСД), тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам, тыс.руб. |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Газоснабжение, всего | 44 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 1 | Строительство дополнительных ГРС, газификация старой части города; мкр.Северный; пос.Белоречка; 5 домов 20го квартала (ул.Лесная 21,23,13,15,25); жилищного фонда ул.Совхозная, ул.Вокзальная | 44 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |

## 7.  ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

# Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил позволит улучшить качество обеспечения потребителей коммунальными услугами.

# Так, модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа оборудования и, как следствие, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников.

# Развитие источников теплоснабжения городского округа Верхний Тагил позволит обеспечить теплом районы перспективной застройки, а также ликвидировать дефицит тепла в некоторых районах города.

# Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

  - обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными характеристиками;

  - обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

  - обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;

  - обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения пропускной способности системы магистральных тепловых сетей;

  - ликвидировать дефицит тепловой энергии в планировочных районах муниципального образования;

  - обеспечить доступность жилищно-коммунальных услуг за счет сокращения расходов сетевых компаний на ремонты сетей и основного оборудования;

  - улучшить экологическое состояние города за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);

  - увеличить уровень инвестиционной привлекательности отрасли;

  - сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых сетях и т. д.

# Реализация программных мероприятий по развитию и модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования позволит улучшить условия и уровень жизни жителей города.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

- обеспечить централизованным водоснабжением территории всех планировочных районов муниципального образования;

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение города;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплутационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения муниципального образования.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения и очистки сточных вод позволит:

- обеспечить централизованным водоотведением территории планировочных районов города;

- улучшить показатели очистки сточных вод, соответственно снизить уровень загрязнения реки;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплутационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги.

Таким образом, реализация мероприятий по модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил актуальна и необходима.

8. ВЫВОДЫ

8.1. Результат разработки Программы

Результатом разработки и утверждения Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил до 2020 года» (далее Программы) в разрезе отраслей по видам коммунальных услуг является утверждение представительным органом муниципального образования (Думой) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

Основные направления программы комплексного развития городского округа Верхний Тагил предполагают:

- развитие системы теплоснабжения;

- развитие системы водоснабжения;

- развитие системы водоотведения и очистки сточных вод;

- развитие объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

- развитие системы электроснабжения;

- развитие системы газоснабжения.

Эта Программа предусматривает комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил и разработана как программа по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Данная Программа обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, предусматривает повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), предполагает улучшение экологической ситуации на территории городского округа Верхний Тагил.

Осуществление модернизации объектов коммунальной инфраструктуры  городского округа Верхний Тагил планирует переустройство существующих объектов коммунальной инфраструктуры, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в целях увеличения производственных мощностей и  энергоемкости.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города включает работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения объектов коммунальной инфраструктуры, повышенными нагрузками и другими новыми качествами.

Очень важно, что эта Программа включает и строительство объектов коммунальной инфраструктуры, сооружение новых объектов систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, необходимых для оказания коммунальных услуг на всех технологических стадиях.

Инвестиционные программы организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил являются обязательным условием выполнения программы комплексного развития. Эти программы, определяемые органами местного самоуправления для организаций коммунального комплекса, являются программами финансирования строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов.

В целях реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, необходима разработка целого ряда инвестиционных программ, охватывающего весь комплекс коммунальных услуг города и организации коммунального комплекса.

Этими программами будут определены финансовые потребности для строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил, а оценкой финансовой эффективности инвестиционных программ будут являться показатели экономической эффективности, состоящие в свою очередь из совокупности показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов.

При анализе экономической эффективности инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры будет производиться оценка реальных инвестиций, т.е. вложений средств в обновление имеющейся материально-технической базы предприятий коммунального комплекса, наращивание их производственных мощностей, освоение новых видов технологий, а также новое строительство для оценки снижения риска проекта.

Кроме того, они подразумевают финансовые инвестиции, т.е. долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, корпоративные совместные предприятия, обеспечивающие гарантированные источники доходов или поставок сырья, сбыта продукции  и другие.

Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы.

- В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.

- Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.

- В третьей группе в качестве основных показателей экономической эффективности определены чистый дисконтированный доход (при оценке эффективности инвестиционных проектов чистый дисконтированный доход это – сумма годовых текущих эффектов капитальных вложений в проект, приведенная к начальному шагу по каждому шагу расчетов. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект, если же показатель будет отрицательным, то инвестор понесет убытки, т. е. проект неэффективен), срок окупаемости проекта (продолжительность наименьшего периода, по истечении которого текущий чистый доход в текущих или дефлированных ценах становится и в дальнейшем остается неотрицательным), индекс доходности инвестиций (увеличенное на I единицу отношение чистого дохода к накопленному объему инвестиций) и показатель рентабельности.

Одним из принципов регулирования тарифов и надбавок является достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса.

Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса - доступность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен (тарифов) для потребителей и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008г. N 520  «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»:

- тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры и надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса должны удовлетворять критериям доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса, устанавливаемым органами регулирования в пределах их полномочий;

- органы регулирования субъектов Российской Федерации и органы регулирования муниципальных образований до 1 марта текущего года утверждают критерии доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса для потребителей, а также для лиц, обращающихся за подключением вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системам коммунальной инфраструктуры.

8.2. Ресурсное обеспечение Программы

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: собственные средства организации коммунального комплекса, в том числе: прибыль, направляемая на инвестиции; амортизационные отчисления; а также федеральный бюджет; областной бюджет; местный бюджет; привлеченные средства; средства внебюджетных фондов; заемные средства.

Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденных органом исполнительной власти муниципального образования (Администрацией муниципального образования) технических заданий, разработать инвестиционные программы коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации, а также утвердить данные программы представительным органом муниципального образования.

На основании инвестиционных программ организации коммунального комплекса готовят  предложения о размере надбавок к тарифам и  утверждают на уровне представительных органов муниципального образования и органов местного самоуправления:

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

- надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);

- тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);

- тарифы организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы).

После утверждения вышеуказанных тарифов и надбавок органами местного самоуправления заключаются с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.

Кроме того, Программой «Чистая вода» Свердловской области, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. № 526-ПП «О Программе «Чистая вода» Свердловской области» рекомендуется главам муниципальных образований в Свердловской области в 2009 году принять организационные меры, направленные на обеспечение подготовки и реализации инвестиционных программ развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

Вышеуказанная Программа является основой для разработки соответствующих муниципальных программ и планов мероприятий, а также осуществления практической деятельности в сфере водных отношений органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, обеспечивающими работу систем водоснабжения и удаления сточных вод.

Реализация Программы «Чистая вода» Свердловской области предусматривается в три этапа:

первый этап – 2009-2010 годы;

второй этап – 2011-2017 годы;

третий этап – 2018-2020 годы.

Основными принципами реализации Программы «Чистая вода» Свердловской области являются:

1) комплексность, системность планируемых мероприятий;

2) поэтапность реализации;

3) консолидация действий исполнительных органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов в части решения проблем развития водохозяйственного комплекса;

4) привлечение для реализации инвестиционных проектов развития систем водоснабжения и водоотведения на территории Свердловской области всех источников финансирования, включая средства федерального бюджета и кредитные средства, полученные в российских кредитных организациях;

5) обеспечение основных стандартов в области прав человека на санитарно-эпидемиологическое благополучие, снижение вредного воздействия водного фактора среды обитания на здоровье населения.

Общий объем инвестиций (с учетом уплаты процентов по кредитам) по городскому округу Верхний Тагил предусмотрен Программой «Чистая вода» Свердловской области в размере 612 млн.руб., в т.ч. за счет инвестиционной надбавки к тарифу 349 млн.руб.

Субсидии бюджетов разных уровней по городскому округу Верхний Тагил в соответствии с данной программой предусмотрены в размере 101 млн.руб.

8.3. Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

-	ввод жилищного строительства (тыс.м.кв.),

-	количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой,

-	количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ,

-	количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Система организации контроля за исполнением Программы

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития городского округа Верхний Тагил;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса должен проводиться в целях обеспечения в необходимом объеме и надлежащего качества услугами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг должен включать в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Органами,  осуществляющими  мониторинг   инвестиционных     программ организаций  коммунального  комплекса,  являются  органы    регулирования муниципальных   образований,    представительные    органы    местного самоуправления  которые  утвердили  инвестиционные   программы     данных организаций коммунального комплекса в соответствии с законодательством о регулирования тарифов организаций коммунального комплекса.

8.4. Контрольные показатели выполнения инвестиционных программ

В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения инвестиционных программ                   выделяются следующие ключевые показатели реализации инвестиционных программ:

1) перечень построенных и введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры в результате выполнения мероприятий инвестиционных программ;

2)  созданный резерв для присоединения дополнительных мощностей;

3) фактические затраты на выполнение мероприятий инвестиционных программ;

4) объем полученных денежных средств от оказания услуг по подключению к объектам коммунальной инфраструктуры.

Предоставление информации по указанным ключевым показателям должно осуществляться в установленном порядке по отдельному согласованию сторон.

8.5. Возможные риски при реализации инвестиционных программ

При экономической оценке разрабатываемых инвестиционных проектов необходимо исходить из проектной информации. Однако, поскольку на эффективность и реализуемость инвестиционных проектов влияют разные факторы, например инфляция, величина затрат и т.д., то в расчетах эффективности и финансовой реализуемости необходимо учитывать риски, т.е. возможность (вероятность) возникновения условий, которые приведут к негативным последствиям.

Негативными последствиями для инвестиционных проектов могут стать потеря части ресурсов, недополучение доходов, появление дополнительных расходов, убытки, закрытие проекта. Риск связан с наступлением рисковых ситуаций, т.е. совокупностью событий (обстоятельств) и условий, создающих обстановку неопределенности для реализации проекта, которая может как способствовать, так и препятствовать осуществлению проекта.

Рассматривая причины возникновения рисковых ситуаций, можно выделить следующие факторы:

- неполнота или неточность проектной информации о составе, значении, взаимном влиянии и динамике наиболее существенных технических, технологических или экономических параметров проекта;

- ошибки в расчетах параметров проекта из-за неточности или неправильного использования методов прогнозирования;

- ошибки в расчетах экономических показателей или в использовании методики;

- производственно-технологические риски (аварии, сбои в работе оборудования, нарушение технологического цикла и т.д.);

- неполнота или неточность информации о финансовом положении и деловой репутации организаций-участников, что может повлечь неплатежи, банкротство, срыв договорных обязательств);

- неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных бедствий;

- неопределенность политической ситуации, возможность неблагоприятных социально-политических изменений;

- нестабильность экономического законодательства и текущей экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли и т.д.

В расчетах наличие рисков отражается путем увеличения нормы дисконта за счет включения в нее поправки на риски (премии за риск).

Очевидно, что увеличение нормы дисконта снижает расчетную эффективность инвестиционного проекта. Такое снижение должно учесть возможные потери (убытки), связанные с наступлением рисковых событий.

В Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21.06.1999г. № ВК 477, в расчете «премии за риск» предлагается использовать кумулятивный метод, учитывающий три типа рисков, связанных с реализацией инвестиционных проектов.

Соответственно при реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры возможны следующие риски:

1. Страховой риск.

2. Риск ненадежности участников проекта.

3. Риск неполучения предусмотренных проектом доходов.

Страховой риск означает наступление таких событий, на которые организация не может повлиять. Такой риск заключатся в следующем:

- конфискация имущества либо утеря права собственности при выкупе;

- непредвиденные изменения законодательства, ухудшающего финансовые показатели проекта (например, увеличение налогов) и т.д.;

- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах инвестиционных программ.

Величина поправки на страховой риск оценивается экспертно.

Риск ненадежности участников проекта предполагается в возможности непредвиденного прекращения реализации проекта, обусловленного:

- нецелевым расходованием средств, предназначенных для инвестирования в данный проект или для создания финансовых резервов;

- финансовой неустойчивостью фирмы, реализующей проект (необеспеченность оборотными средствами, отсутствие активов, обеспечивающих возврат заемных средств, и т.д.);

- неплатежеспособностью, недобросовестностью, юридической недееспособностью других участников проекта (строительных организаций, поставщиков, потребителей и т.д.).

Риск неполучения предусмотренных проектом доходов обусловлен:

- техническими, технологическими и организационными решениями;

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам на подключение и сроками финансирования строительства объектов (превышающие запланированные) и т.д.

Кроме вышеуказанного отмечается, что вероятность возникновения риска нехватки финансирования мероприятий инвестиционных программ находится в прямой зависимости от источников финансирования.

В инвестиционных программах предусматриваются следующие источники финансирования: тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, надбавки к тарифам на коммунальные услуги, собственные средства предприятия (амортизационные отчисления и прибыль), средства бюджетов различных уровней, а также средства бюджетов в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2009 г. № 526-ПП.

Для минимизации последствий в случае наступления вышеперечисленных рисков необходимо предусматривать введение механизма корректировки инвестиционных программ в рамках заключения договоров между органами местного самоуправления (Администрация городского округа Верхний Тагил) и организациями коммунального комплекса  по развитию систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил.

Мероприятиями, позволяющими снизить данные риски, могут быть:

- привлечение заемных средств;

- частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств

бюджета  муниципального образования, при этом могут быть

рассмотрены и средства областного и федерального бюджета;

- использование собственных средств.