Открытое Акционерное Общество

«Научно-исследовательский и проектный институт по разработке

генеральных планов и проектов застройки городов»

ОАО «НИИПГрадостроительства»______________________

Заказчик:

ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация».

Договор № 9–01/000016–00098–13

от 23.07.2013 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

(внесение изменений в части изменения границы

населенного пункта г. Верхний Тагил)

Пояснительная записка

ТОМ  I

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Генеральный директор,

канд. техн. наук		  А.Д. Лаппо

Директор по производству                                                                       Н.М. Сидоренко

Начальник АПМ-2,

главный архитектор проекта                                                                   И.М. Типикин

Санкт-Петербург

2013

Содержание

Введение	3

1.	Цели и задачи территориального планирования	4

2.	Концепция территориального планирования	6

2.1	Развитие планировочной структуры	6

2.2	Изменение структуры земельного фонда	12

2.3	Функциональное зонирование территории	14

3.	Мероприятия по территориальному планированию	16

3.1	Жилищное строительство	16

3.2	Организация обслуживания населения	20

3.3	Развитие инфраструктуры туризма и рекреации	22

3.4	Развитие транспортной инфраструктуры	25

3.5	Развитие инженерной инфраструктуры	27

3.6	Улучшение экологической ситуации, охрана окружающей среды и природных комплексов	32

3.7	Сохранение и развитие зеленых насаждений	36

3.8	Санитарная очистка территории	37

3.9	Снижение риска возникновения и смягчение последствий ЧС    природного и техногенного характера	38

4.	Технико-экономические показатели	40

# Введение

Положения о территориальном планировании городского округа Верхний Тагил Свердловской области, в том числе применительно к городу Верхний Тагил и территориям сельских населенных пунктов пос. Половинный, пос. Белоречка, подготовлены в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве текстовой части проектных материалов в составе генерального плана городского округа Верхний Тагил.

Территориальное планирование городского округа Верхний Тагил выполнено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами городского округа и направлено на комплексное решение вопросов местного значение, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного управления в Российской Федерации».

В генеральном плане выделены следующие сроки его реализации:

I этап – 2016 год,

II этап – 2021 год,

Расчетный срок – 2031 год.

Конкретные сроки реализации мероприятий генерального плана определяются органами местного самоуправления городского округа в соответствии с планом реализации генерального плана.

Решения генерального плана являются основанием для изменения границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа, разработки правил землепользования и застройки городского округа, проектов планировки  отдельных территорий населенных пунктов.

# Цели и задачи территориального планирования.

В современных условиях генеральный план, как стратегический документ территориального планирования, является одним из главных инструментов управления градостроительной деятельностью, определяющим направления развития городского округа Верхний Тагил и основные позиции градостроительной политики органов местного самоуправления.

Основная цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития городского округа Верхний Тагил как в ближайшие годы, так и в перспективе. Для достижения этой цели необходимо создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для развития городского округа в интересах настоящего и будущего поколений.

Генеральный план предусматривает решение следующих основных задач:

-  комплексная оценка территории городского округа в целях обеспечения эффективного использования земельных, минерально-сырьевых, водных, лесных, рекреационных ресурсов;

- градостроительное обоснование границ населенных пунктов городского округа и перевода земель из одной категории в другую;

- определение направлений территориального развития населенных пунктов городского округа на период реализации генерального плана;

- функциональное зонирование территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории с учетом сложившейся ситуации и перспективных направлений социально-экономического развития;

-  улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда, достижение многообразия  и комплексности жилой застройки;

- повышение надежности, экономичности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур городского округа;

-  обеспечение экологической безопасности городской среды, сохранение и повышение устойчивости природных комплексов на территории городского округа;

- сохранение и развитие ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия населенных пунктов городского округа;

-    реконструкция территорий коммунально-промышленного комплекса;

-      повышение эффективности использования территорий;

-  комплексное благоустройство и озеленение населенных пунктов городского округа;

-  определение возможностей развития туризма и необходимой инфраструктуры рекреации и туризма;

- разработка мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защите от них.

# Концепция территориального планирования

## Развитие планировочной структуры

Основными направлениями концепции планировочного развития городского округа являются:

- сохранение компактности сложившихся планировочных структур существующих населенных пунктов в составе городского округа и оптимизация их развития на свободных территориях;

- развитие общественно-деловой зоны в границах существующих населенных пунктов и ее формирование на планируемых под развитие жилой застройки территориях;

- использование потенциала территории городского округа для развития  спортивного и семейного отдыха путем организации туристических маршрутов  и создания инфраструктуры отдыха и туризма;

- проведения мероприятий по сохранению природных комплексов на территории городского округа – обустройство зон отдыха, организация природного парка «Красные Горы», очистка водных объектов, рекультивация нарушенных территорий.

Центром планировочной структуры округа являются Верхнетагильский и Вогульский пруды с расположенным на их берегах городом Верхним Тагилом.

Значение основных пространственно-планировочных осей сохраняют: автодорога  «г. Верхний Тагил – п. Половинный» вдоль левобережья реки Тагил (в меридиональном направлении), автодороги, соединяющие г. Верхний Тагил с Кировградом и Нейво-Рудянкой (в широтном направлении).

Город Верхний Тагил сохраняет свое значение административного, общественно-делового и промышленного центра городского округа. Генеральным планом предусматривается развитие основных инфраструктур города, строительство ряда объектов общественного назначения, размещение новых кварталов жилой застройки на свободных территориях.

Планируемое развитие поселка Половинный, как и в предшествующий период, главным образом базируется на развитии основного градообразующего предприятия поселка – птицекомплекса ООО «Агрофирма «Северная».

Поселок Белоречка сохранит свое положение поселения-спутника Верхнего Тагила и Новоуральска. Предполагается увеличение сегмента сезонного жилья в структуре индивидуальной жилой застройки поселка в течение расчетного срока реализации генерального плана и на перспективу.

Существующие границы городского округа Верхний Тагил обеспечивают потребности его развития на расчетный период разработки генерального плана; в связи с этим  планируемые границы городского округа совпадают с существующими. Площадь городского округа Верхний Тагил составляет 31057,3 га.

Город Верхний Тагил

Генеральным планом предусматривается совершенствование существующей планировочной структуры города, направленное на обеспечение возможностей комплексного развития, полноценное осуществление функций Верхнего Тагила в качестве административного центра муниципального образования.

Улица Ленина сохраняет свое значение в качестве главной улицы города, связывающей Западный район, где проживает большинство жителей Верхнего Тагила, с Восточным районом и промышленной зоной на южном берегу Нижнетагильского пруда.

Сохраняют свое значение в качестве основных планировочных осей:

в меридиональном направлении – ул. Чехова, ул. Маяковского, ул. Горняков и ее планировочное продолжение – ул. Д. Бедного – с выходом на юге на автодорогу по направлению на Кировград, Нейво-Рудянку, Белоречку и Новоуральск;

в широтном направлении – ул. Строительная.

Возрастает значение ул. Белинского и ее проектируемого продолжения до ул. Чехова как важной меридиональной планировочной оси, соединяющей кварталы многоэтажной жилой застройки с районами индивидуальной жилой застройки центральной и восточной частей города.

Развитие Западного района предлагается осуществлять путем застройки жилыми (до 5 этажей) и общественными зданиями на отдельных свободных участках в существующих кварталах преимущественно секционной застройки и прилегающих к ним территориях. На данных участках планируется строительство общегородского рынка, плавательного бассейна, торгового центра, детского дошкольного учреждения, пожарного депо. Вдоль восточной части ул. Ленина, на территории компактного размещения сохранившейся застройки середины XIX – начала ХХ веков, предлагается организация историко-архитектурной зоны «Старый Тагил» с включением в нее зданий Краеведческого музея, библиотеки, Знаменского храма, магазина «Анечкин» и примыкающей к ним застройки. Предлагается выполнить обследование данного района города с целью выявления объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. На территории, расположенной между планировочным продолжением ул. Белинского и рекой Тагил (в районе улиц Октябрьской, Свердлова и Советской) предлагается организация зоны для занятий физической культурой и спортом.

Развитие Восточного района планируется осуществлять в северном направлении, вдоль пологого западного склона горной гряды. На данной территории предлагается размещение индивидуальной жилой застройки с участками (площадью от 0,2 га), объединенной по 15-20 домовладений в кварталы, как и в сложившейся застройке Верхнего Тагила. В центральной части проектируемого района предусмотрена зона для размещения объектов торговли, обслуживания и образования. В северной части района запланировано развитие зоны для занятий физкультурой и спортом,  а также размещение всесезонного туристического комплекса с развитой инфраструктурой обслуживания.

Генеральным планом предусматривается развитие системы зеленых насаждений общего пользования – реконструкция Детского парка, благоустройство и расширение прибрежной зоны вдоль ул. Нахимова, устройство лугопарка по берегам реки Тагил на участке от ул. Ленина до ул. Белинского.

Планируется организация общегородской зоны отдыха на берегах Вогульского пруда, включая территорию бывшего рыбопитомника ВТГРЭС, подлежащую рекультивации. На северо-восточном берегу Вогульского пруда предлагается размещение городского пляжа с необходимой инфраструктурой обслуживания.

Развитие производственной зоны планируется, в основном, с использованием существующих промышленных площадок и прилегающих к ним территорий, расположенных вблизи ВТГРЭС.

Для обеспечения возможности комплексного развития города Верхний Тагил (в основном – в северном направлении) в планируемые границы города предлагается включить ряд земель, преимущественно сельскохозяйственного назначения. Планируется полностью исключить из границ города территорию золошлакоотвала ВТГРЭС, расположенного на северо-западе города, а также  расположенные в восточной части города территории санитарных разрывов от существующего и проектируемого газопроводов высокого давления, исходя из совокупности требований безопасности.

Площадь города Верхний Тагил в планируемых границах составит 3450,37 га.

Поселок Половинный

Улицы Луговая и Минская сохраняют свое значение главных планировочных осей поселка. В восточной части поселка, на завершении ул. Лесной, планируется размещение пожарного депо. Сложившаяся система общественного центра поселка вдоль ул. Харламова получает свое завершение после  планируемого строительства православного храма. Предусматривается развитие зоны для занятий физической культурой и спортом южнее существующего стадиона.

Расширение зоны застройки среднеэтажными жилыми домами запланировано на свободной территории вдоль ул. Строителей. Предлагается развитие зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками в северо-западной части поселка.

Зона для отдыха запланирована на территориях, расположенных преимущественно в северной и западной частях поселка, вокруг садоводств и вдоль берегов реки Половинка, безымянного ручья и поселкового пруда.

Развитие промышленной и коммунально-складской зон предлагается осуществлять преимущественно в границах существующих площадок. Получает развитие зона инженерной инфраструктуры, что связано, в частности, с планируемым обеспечением теплоснабжения жилой и общественной застройки поселка от собственной котельной.

Существующие границы поселка обеспечивают потребности его развития на расчетный период разработки генерального плана; в связи с этим  планируемые границы поселка совпадают с существующими. Площадь поселка Половинный в планируемых границах составит 401,0 га.

Поселок Белоречка

Улица Октябрьская, являющаяся, в пределах границ поселка Белоречка, частью автодороги регионального значения Верхний Тагил – Новоуральск, сохраняет свое значение в качестве основной планировочной оси поселка. Вдоль ул. Октябрьской, севернее примыкания к ней ул. М. Горького, планируется размещение общественного центра поселка и православной часовни. В непосредственной близости от существующих магазина и пункта общей врачебной практики, вдоль ул. Ленина, предлагается создание поселкового сада. В центральной части поселка, восточнее ул. Октябрьской, планируется формирование спортивного парка с открытыми спортивными площадками. После завершения рекультивации территорий к югу от ул. Ленина получает дальнейшее развитие общественно-деловая зона с возможностью размещения объектов туристического обслуживания.

Развитие жилой зоны предлагается осуществлять путем застройки индивидуальными жилыми домами с участками, размещаемыми  на свободных территориях в сложившейся структуре квартальной застройки поселка.

Получает развитие зона инженерной инфраструктуры, что связано с планируемой газификацией поселка и организацией системы централизованной канализации его территории.

Существующие границы поселка обеспечивают потребности его развития на расчетный период разработки генерального плана; в связи с этим  планируемые границы поселка совпадают с существующими. Площадь поселка Белоречка в планируемых границах составит 212,1 га.

## Изменение структуры земельного фонда

В ходе подготовки генерального плана, в целях развития городского округа в целом и входящих в его состав населенных пунктов, была выявлена целесообразность изменения границ г. Верхний Тагил. Планируется как увеличение территории г. Верхний Тагил за счет земель сельскохозяйственного назначения, земель запаса, земель лесного фонда и земель промышленности и иного специального назначения, так и сокращение территории города, исходя из совокупности требований безопасности. В результате изменения территории в границах населенных пунктов изменится баланс земель населенных пунктов и, соответственно, баланс земель по их категориям городского округа в целом.

Изменение границ населенных пунктов за счет перевода земель

| Населенный пункт | Сущест-вующая площадь, га | Перевод земель в земли населенных пунктов, га | Перевод земель из земель населенных пунктов, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | земли сельск-охозяй- ствен-ного назна-чения | земли лес-ного фонда | земли промыш-ленности, энергетики, транспорта, связи, информатики и иного специаль-ного назначения | земли запаса | земли промыш-ленности, энергетики, транспорта, связи, информатики и иного специаль-ного назначения |  |
| г. Верхний Тагил | 3124,99 | 244,04 | 109,39 | 25,56 | 144,4 | 198,01 | 3450,37 |
| пос. Половинный | 401,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401,0 |
| пос. Белоречка | 212,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,1 |
| Всего земель населенных пунктов в границах ГО Верхний Тагил | 3738,09 | 244,04 | 109,39 | 25,56 | 144,4 | 198,01 | 4063,47 |

Земли населенных пунктов увеличатся на 523,39 га за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, информатики и иного специального назначения за пределами поселений, земель лесного фонда и земель запаса. Из состава земель населенных пунктов исключается 198,01 га и переводится в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, информатики и иного специального назначения. Площадь земель населенных пунктов увеличится в целом на 325,38 га.

Проектное распределение территории городского округа

по категориям земель

| Наименование вида использования земель | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- |
| земли сельскохозяйственного назначения | 4179,45 | 13,5 |
| земли населенных пунктов | 4063,47 | 13,1 |
| земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения | 727,57 | 2,3 |
| земли лесного фонда | 20514,21 | 66,0 |
| земли водного фонда | 0,0 | 0,0 |
| земли особо охраняемых территорий и объектов | 1270,0 | 4,1 |
| земли запаса | 302,6 | 1,0 |
| Всего земель в административной границе | 31057,3 | 100,0 |

## Функциональное зонирование территории

Генеральным планом городского округа Верхний Тагил определены функциональные зоны как в пределах границ населенных пунктов, так и на остальной территории городского округа.

Функциональные зоны в границах населенных пунктов

Жилые: среднеэтажной жилой застройки; малоэтажной жилой застройки; индивидуальной жилой застройки.

Общественно-деловые: административных учреждений, торговли и обслуживания; учреждений школьного и дошкольного образования; лечебно-профилактических учреждений; культовых сооружений.

Производственные: промышленные; коммунально-складских объектов; инженерной инфраструктуры; транспортной инфраструктуры; карьеров.

Рекреационные: спортивно-рекреационная; зеленых насаждений общего пользования; зона отдыха.

Сельскохозяйственного использования: садоводств и огородов; сельскохозяйственных угодий.

Специального назначения: кладбищ; полигона ТБО.

Функциональные зоны вне границ населенных пунктов (в соответствии с целевым назначением и видами  разрешенного использования земель)

Сельскохозяйственного назначения.

Промышленности, энергетики, транспорта, связи, информатики, иного специального назначения.

Особо охраняемых территорий и объектов.

Рекреационного назначения.

Генеральным планом определены зоны с особыми условиями использования территорий:

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и инженерно-технических объектов;

- зоны зеленых насаждений специального назначения;

- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- противопожарные разрывы от лесных массивов;

- охранные зоны инженерных коммуникаций;

- историко-архитектурная зона «Старый Тагил».

- Мероприятия по территориальному планированию

## Жилищное строительство

В настоящее время обеспеченность населения жилищным фондом по городскому округу Верхний Тагил составляет 24,5 м2 на человека, что выше среднего показателя  по Горнозаводскому округу – 19,3 м2 на человека.

Основной задачей жилищного строительства на период реализации генерального плана является обеспечение комфортных условий проживания для населения городского округа.

Для решения данной задачи необходимо:

- увеличить показатели обеспеченности жилой площадью на 1 человека;

- осуществлять снос и реконструкцию ветхого и аварийного жилого фонда;

-обеспечить разнообразие типов застройки нового жилищного строительства для удовлетворения потребностей всех слоев населения.

В настоящее время жилищный фонд городского округа Верхний Тагил составляет 342,2 тыс. м2. Сносу подлежит ветхий и аварийный жилищный фонд, общая площадь которого составляет 1,32 тыс. м2. В связи с тем, что в городском округе принята и реализуется Программа по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», снос и реконструкцию данного жилищного фонда необходимо осуществить в течение I этапа реализации генерального плана.  В соответствии с данной Программой, необходимо провести капитальный ремонт 273,5 тыс. м2 площади жилья.

Необходимо провести мероприятия по первоочередному расселению 70 человек, проживающих по ул. Вокзальной в районе железнодорожной станции (общая площадь жилого фонда - 1,78 тыс. м2) в пределах санитарно-защитных зон предприятий.

Расчет проектного жилищного фонда по этапам реализации генерального плана производился на основании данных паспорта программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил до 2020 года». В соответствии с данной программой, до 2018 года ежегодно должно вводится 2,6 тыс. м2 индивидуального жилья, а также в г. Верхний Тагил - 2 многоквартирных дома. После завершения II этапа реализации генерального плана ежегодного планируется вводить 3,1 тыс. м2 индивидуального жилья, построить 1 многоквартирный дом в пос. Половинный и 2 многоквартирных дома в г. Верхний Тагил. В пос. Белоречка предполагается строительство индивидуального жилищного фонда. Помимо этого, в пос. Белоречка предполагается увеличение жилищного фонда сезонного проживания на 50 домов к концу расчетного срока реализации генерального плана.

Развитие жилищного фонда городского округа Верхний Тагил по этапам реализации генерального плана

| Населенный пункт/тип жилья | Существую-щий, тыс. м2 | Снос, тыс. м2 | Существующий сохраняемый, тыс. м2 | Новое строительство, тыс. м2 | Жилищный фонд, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап | II этап | Расчет-ный срок | 2013-2016 гг. | 2017-2021 гг. | 2022-2031 гг. | I этап | II этап | Расчет-ный срок |
| г. Верхний Тагил, всего | 306,68 | 0,97 | 305,71 | 305,71 | 305,71 | 9,66 | 10,14 | 35,8 | 315,37 | 325,51 | 361,31 |
| многоквартирный | 237,81 | 0,97 | 236,84 | 236,84 | 236,84 | 3,9 | 0 | 12 | 240,74 | 240,74 | 252,74 |
| индивидуально-определенное жилье | 68,87 | 0 | 68,87 | 68,87 | 68,87 | 5,76 | 10,14 | 23,8 | 74,63 | 84,77 | 108,57 |
| пос. Половинный, всего | 28,47 | 0,3 | 28,17 | 28,17 | 28,17 | 0,96 | 1,8 | 6,84 | 29,13 | 30,93 | 37,77 |
| многоквартирный | 21,38 | 0 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 0 | 0 | 3,6 | 21,38 | 21,38 | 24,98 |
| индивидуально-определенное жилье | 7,09 | 0,3 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 0,96 | 1,8 | 3,24 | 7,75 | 9,55 | 12,79 |
| пос. Белоречка, всего | 7,05 | 0,05 | 6,68 | 6,18 | 5,17 | 1,08 | 1,56 | 3,96 | 7,76 | 8,82 | 11,77 |
| многоквартирный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| индивидуально-определенное жилье | 7,05 | 0,05 | 6,68 | 6,18 | 5,17 | 1,08 | 1,56 | 3,96 | 7,76 | 8,82 | 11,77 |
| Итого по городскому округу | 342,20 | 1,32 | 340,56 | 340,06 | 339,05 | 11,70 | 13,50 | 46,60 | 352,26 | 365,26 | 410,85 |
| многоквартирный | 259,19 | 0,97 | 258,22 | 258,22 | 258,22 | 3,9 | 0 | 15,6 | 262,12 | 262,12 | 277,72 |
| индивидуально-определенное жилье | 83,01 | 0,35 | 340,56 | 340,06 | 339,05 | 7,8 | 13,5 | 31 | 90,14 | 103,14 | 133,13 |

Для обеспечения разнообразия типов застройки и удовлетворения потребностей в жилищном фонде различных слоев населения, генеральным планом предлагается, в соответствии с НГПСО 1-2009.66, четыре основных типа новой жилой застройки по преобладающей этажности и уровню комфортности:

1. Среднеэтажные жилые дома секционного типа 4 - 6 этажей.

2. Малоэтажные жилые дома секционного типа 2-3 этажа.

3. Жилые дома блокированного типа 1-3 этажа.

4. Индивидуальные жилые дома 1-3 этажа.

Типология жилищного фонда по уровню комфортности также принимается в соответствии  с НГПСО 1-2009.66 для малых городов.

Типология жилищного фонда по уровню комфортности

| Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта | Обеспеченность общей площадью квартиры, м2/чел | Обеспеченность жилыми комнатами, шт/чел |
| --- | --- | --- |
| Социальный | 18 - 20 | Количество жилых комнат в квартире меньше числа проживающих на одну комнату |
| Массовый | 21 - 29 | Количество жилых комнат в квартире равно числу проживающих |
| Повышенной комфортности | 30 - 59 | Количество жилых комнат в квартире больше на одну, две комнаты числа проживающих |
| Высококомфортный | 60 и более | Количество жилых комнат в квартире больше на две и более комнаты числа проживающих |

  - Организация обслуживания населения

Генеральным планом городского округа Верхний Тагил предлагается развитие существующей системы обслуживания населения.

Потребность в размещении новых учреждений обслуживания определена в соответствии с рекомендациями НГПСО 1-2009.66, содержащими минимальные расчетные показатели обеспечения населения объектами социального и коммунально-бытового назначения, и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Кроме этого, генеральным планом предусмотрена возможность размещения коммерческих предприятий обслуживания и иных объектов, в соответствии с потребностями населения.

Перечень планируемых объектов обслуживания на I-II этапы реализации генерального плана

| Назначение объектов | Местонахождение объектов | Наименование объектов |
| --- | --- | --- |
| Объекты образования | г. Верхний Тагил г. Верхний Тагил | Учебный блок МОУ СОШ № 4 Детский сад на 95 мест |
| Объекты здравоохранения | пос. Белоречка | Пункт ОВП |
| Объекты торговли и питания | г. Верхний Тагил г. Верхний Тагил пос. Половинный пос. Белоречка | Городской рынок торговой площадью 1060 м2 Торговый комплекс Торговый комплекс Общественно-торговый центр |
| Объекты коммунально-бытового назначения | г. Верхний Тагил пос. Половинный | Пожарное депо на 6 основных пожарных автомобиля Пожарное депо на 2 основных пожарных автомобиля |
| Культовые здания | пос. Половинный пос. Белоречка | Православный храм Православная часовня |
| Иные объекты социального и коммунально-бытового назначения | г. Верхний Тагил г. Верхний Тагил г. Верхний Тагил пос. Половинный пос. Белоречка | Плавательный бассейн на 210 м2 зеркала воды Плоскостные спортивные сооружения площадью 1,5 га Всесезонный туристический комплекс Плоскостные спортивные сооружения площадью 0,5 га Плоскостные спортивные сооружения площадью 0,3 га |
| Объекты ритуального обслуживания | г. Верхний Тагил пос. Половинный пос. Белоречка | Расширение двух существующих кладбищ Расширение существующего кладбища Расширение существующего кладбища |

  - Развитие инфраструктуры туризма и рекреации

Реализация проектных решений генерального плана по развитию инженерной и транспортной инфраструктур создаст благоприятные условия для развития современной индустрии туризма на основе рекреационных ресурсов городского округа Верхний Тагил. Сферу туризма необходимо рассматривать как одно из основных направлений диверсификации экономики городского округа.

Исходя из особенностей проектируемой территории, наибольшие перспективы развития имеют следующие виды туризма:

познавательный  –  экологический и этнографический туризм;

спортивный и активный – пеший, велосипедный, лыжный и горнолыжный туризм, элементы водного туризма, поездки на снегоходах и квадроциклах;

утилитарный  –  рыбалка, сбор грибов, ягод и т.д.

Одним из важнейших туристических ресурсов является проходящая по западным территориям городского округа граница Европы и Азии. Повышению интереса к рекреационному потенциалу проектируемой территории будет способствовать организация в южной части городского округа, в соответствии с СТП Свердловской области, природного парка «Красные горы» (условное название).

Генеральным планом предполагается создание малых предприятий в сфере инфраструктуры туризма: гостиниц, гостевых домов, предприятий общественного питания, кемпинга, визит-центра и т.д.

В северо-восточной части Верхнего Тагила генеральным планом предусмотрено размещение всесезонного туристического комплекса, ориентированного, в частности, на прием посетителей Ежовского горнолыжного центра, располагающегося в 4 км к северу от данного комплекса.

Генеральным планом предлагается создание зоны отдыха вокруг Вогульского пруда, рассчитанной на использование как жителями городского округа Верхний Тагил, так и приезжающими из других поселений отдыхающими. При обустройстве данной зоны отдыха необходимо предусмотреть устройство очагов для самостоятельного приготовления пищи, автомобильных стоянок, площадок для сбора мусора, общественных туалетов и т.д.  Целесообразно развитие существующей сети оборудованных мест для рыбалки на берегах Вогульского и Верхнетагильского прудов.

На территории городского округа возможны создание и реализация следующих туристических продуктов:

● Экскурсионный маршрут «Старый Тагил» с посещением Краеведческого музея, Знаменской церкви, «Лавки Исаака», «Господского дома» и осмотром панорамы Верхнего Тагила с возвышенного правобережья реки Тагил.

● Посещение мест добычи золота старательскими артелями на берегах реки Тагил и ее притоков.

● Автомобильно-пешеходные экскурсии к памятникам природы «Вершина горы «Лубная», «Болото «Алексеевское», а также на вершину горы Бунар.

● Семейный (внекатегорийный) сплав на плотах по реке Тагил (от урочища «Дворецкие Елани» до Сухоложского водозабора, протяженность маршрута – 15 км).

● Обзорные полеты на гидросамолетах малой вместимости с организацией посадочной площадки гидросамолетов на Вогульском пруду.

●  Катание на снегоходах, квадроциклах, горных велосипедах.

С целью организации трасс для снегоходов предлагается использование левобережья реки Тагил на участке от Сухоложского водозабора до места впадения реки Каменки.

Для пешеходного туризма предлагается организация и обустройство трасс следующих маршрутов (этапов маршрутов), проходящих преимущественно по территории городского округа Верхний Тагил:

- Пос. Белоречка – гора Бунар – Красные горы – гора Перевал – истоки реки Тагил – граница Европы и Азии - гора Карабай.

- Пос. Белоречка – гора Заплотная, карьер «Заплотный Камень» - гора Бунар – мост через реку Тагил, глиняный карьер – гора Якушная  –  гора Журавлиный Камень,  граница Европы и Азии – пос. Половинный.

- Гора Перевал – на запад до реки Тагил, южнее впадения в нее реки Бобровки – урочище «Дворецкие Елани» – на север вдоль левого берега реки Тагил – глиняный карьер.

- Урочище «Дворецкие Елани» - граница Европы и Азии - урочище «Воробьи» – на север вдоль левого берега реки Казачий Шишим – гора Журавлиный Камень, граница Европы и Азии – гора Лубная  – на восток, вдоль южного берега Вогульского пруда – город Верхний Тагил.

- Город Верхний Тагил – вдоль северного и западного берега Вогульского пруда – на запад по старой Демидовской дороге – гора Малиновая – на юго-восток – гора Лубная.

- Гора Лубная, гора Малиновая – на север – граница Европы и Азии – гора Шабур.

Предлагаемые маршруты могут быть использованы как в качестве однодневных маршрутов «выходного дня», так и, при их объединении в различных вариантах, как многодневные маршруты.

С целью наиболее полного определения туристического потенциала городского округа и привлечения инвестиций целесообразна разработка Концепции создания туристско-рекреационного комплекса  (ТРК) «Верхнетагильский», предусматривающей развитие различных видов отдыха и туризма.

## Развитие транспортной инфраструктуры.

Настоящие проектные предложения охватывают вопросы, связанные с совершенствованием и развитием транспортной инфраструктуры местного уровня.

Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

Мероприятия на I-II этапы:

- Реконструкция существующей автостанции в г. Верхний Тагил.

Авиационный транспорт

Мероприятия на расчетный срок:

- Размещение вертолетной площадки в северной части г. Верхний Тагил;

- обустройство на Вогульском пруду площадки для взлета/посадки легких гидросамолетов.

Трубопроводный транспорт

Мероприятия на I этап:

- Строительство газопровода высокого давления (в двухтрубном исполнении, диаметром DN300, протяженностью около 2,2 км) от точки врезки в существующий газопровод-отвод к ГРС г. Верхний Тагил до территории Верхнетагильской ГРЭС в связи с планируемым строительством нового энергоблока на ВТГРЭС.

Внутренний транспорт

Автомобильный транспорт

Мероприятия на I-II этапы:

- Строительство улиц магистрального и местного значения в новом жилом районе, расположенном в северо-восточной части г. Верхний Тагил.

Мероприятия на расчетный срок:

- Строительство автодороги местного значения, ведущей к развивающейся зоне рекреации на западном берегу Вогульского пруда;

- создание новых автобусных маршрутов, соединяющих периферийные районы г. Верхний Тагил с центром города и местами приложения труда.

Трубопроводный транспорт

Генеральным планом учтено прохождение в южной части городского округа проектируемого магистрального газопровода на Шалю, предусмотренного в Схеме территориального планирования Свердловской области на расчетный срок ее реализации (протяженность трассы по территории городского округа – 8,2 км).

## Развитие инженерной инфраструктуры.

Водоснабжение и водоотведение

Расчетные показатели прогнозируемого расхода воды питьевого качества в период II этапа реализации:

- г. Верхний Тагил – 4164 м3/сут.;

- пос. Половинный – 514 м3/сут.;

- пос. Белоречка – 145 м3/сут.

Расчетные показатели прогнозируемого расхода воды питьевого качества в период II этапа реализации:

- г. Верхний Тагил – 4502 м3/сут.;

- пос. Половинный – 550 м3/сут.;

- пос. Белоречка – 178 м3/сут.

Расчетные показатели прогнозируемого расхода воды питьевого качества на расчетный срок (до 2031 г.):

- г. Верхний Тагил – 5227 м3/сут.;

- пос. Половинный – 641 м3/сут.;

- пос. Белоречка – 212 м3/сут.

Развитие   системы   водоснабжения   г. Верхний 	Тагил планируется базировать на основе использования Верхнетагильского (Верхнетагильский участок) или Ежовского (Южно-Ежовский участок) месторождений подземных вод.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водоснабжения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и сооружений хозяйственно-питьевого водопровода в составе трех поясов санитарной охраны: I пояс – зона строгого режима (в радиусе 50 м от водозаборных устройств), II и III пояса – зоны ограничений (определяются гидродинамическими и гидрогеологическими расчетами).

Предусматривается строительство водоочистных сооружений - автоматизированных блочно-модульных станций обезжелезивания подземных вод, обеспечивающих:

- удаление избыточных концентраций железа, марганца, аммиака и взвешенных веществ;

- снижение содержания растворенных газов и токсичных примесей;

- обеззараживание очищенной воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.559-96.

Необходимо проведение плановой реконструкции участков водопроводных сетей с высокой степенью износа, в первую очередь, в 20-м квартале   г. Верхний Тагил, в пос. Половинный.

Необходима разработка проекта создания раздельной системы канализования г. Верхний Тагил, с обеспечением отвода хозяйственно-бытовых сточных вод по закрытой сети на городские очистные сооружения, а поверхностных стоков -  по сети дождевой канализации на локальные очистные сооружения.

Необходима реконструкции общегородских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков, с обеспечением качества очистки до нормативных показателей. Проектные мощности реконструируемых очистных сооружений подлежат определению с учетом объемов отводимых стоков с производственных предприятий.

Западный район г. Верхний Тагил, с многоквартирной жилой застройкой, необходимо обеспечить системой закрытых самотечных коллекторов для сбора и отвода поверхностных и дренажных вод на локальные очистные сооружения. В остальных районах г. Верхний Тагил, оснащенных малоэтажным жильем, планируется сбор дождевых сточных вод в лотки и отвод их по закрытому коллектору на очистку.

При строительстве локальных очистных сооружений поверхностного водоотвода исходить из прогнозируемых объемов стоков на расчетный срок (при отведении их на очистку до 70 % годового объема поверхностного стока):

- г. Верхний Тагил – 875,995 тыс. м3/год;

- пос. Половинный – 81,023  тыс. м3/год;

- пос. Белоречка – 123,231  тыс. м3/год.

Теплоснабжение и газоснабжение

Централизованное теплоснабжение с подготовкой горячей воды  предусматривается только для сектора многоквартирной застройки и объектов социальной инфраструктуры от модернизируемых существующих и новых теплоисточников.

Районы индивидуальной малоэтажной застройки обеспечиваются теплом децентрализованно, от автономных теплогенераторов, работающих на газовом топливе. Горячее водоснабжение в этих районах осуществляется от газовых водонагревателей.

Прогнозируемое годовое теплопотребление от централизованных теплоисточников на жилищно-коммунальные нужды и объекты культурно – бытового обслуживания на расчетный срок (к 2031 г.) составит – 108,28 тыс. МВт (93,35тыс. Гкал),  в эквиваленте условного топлива – 15,69 т.у.т.

Для обеспечения надёжности теплоснабжения городского округа в программе реализации мероприятий генерального плана следует предусмотреть поэтапное выполнение следующих мероприятий:

- плановая замена изношенных труб и арматуры  тепловых сетей;

- строительство блочной газовой котельной теплоснабжения 
в пос. Половинный;

- строительство блочной газовой котельной теплоснабжения 
в 20-м квартале (угол ул. Лесная - ул. Чехова);

- реконструкция станции подмешивания с заменой изношенного оборудования и проведение модернизации систем автоматизации и диспетчеризации системы централизованного теплоснабжения;

- ввод в эксплуатацию источников тепла в увязке с очерёдностью и темпами нового строительства;

- разработка и реализация мероприятий по снижению потерь тепловой энергии в тепловых сетях.

Для газификации площадок нового жилищного строительства и существующего жилищного фонда необходимо выполнить прокладку газопроводов среднего и низкого давления, а также установку газораспределительных пунктов (ГРП).

Предусматривается полный  охват снабжением природным газом на нужды пищеприготовления. Увеличивается удельная доля использования газа в качестве энергоносителя для реконструируемых и вновь строящихся источников тепла, а также как единого энергоносителя (для пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения) в районах индивидуального строительства.

Для поддержания надежной и бесперебойной работы системы газоснабжения предусмотреть поэтапное осуществление следующих мероприятий:

- строительство газопроводов и ГРП в районах перспективной застройки.

- газификация застроенной части г. Верхний Тагил, мкр. Северный, 20-й квартал (ул. Лесная 21, 23, 13, 15, 25), жилищного фонда ул. Совхозная; пос. Белоречка;

- использование природного газа  в качестве топлива для модульных котельных;

- перевод потребителей  индивидуального строительства на автономные источники тепла (АИТ), работающие на газовом топливе.

Суммарные прогнозируемые расходы газа для потребителей жилищно-коммунального сектора на расчетный срок определены в объеме 22,12 млн. м3/год.

Электроснабжение

Полное прогнозируемое годовое электропотребление на I этап (2016 г.) составит    30341 тыс. кВт*ч., в том числе:

- коммунально-бытовые потребители (при числе часов использования максимума нагрузок 5300) - 28625 тыс. кВт*ч;

- промышленные  и сельскохозяйственные потребители (при числе часов использования максимума нагрузок 3000)  - 1716 тыс. кВт*ч.

Полное прогнозируемое годовое электропотребление на II этап (2021 г.) составит  31725 тыс. кВт*ч., в том числе:

- коммунально-бытовые потребители (при числе часов использования максимума нагрузок 5300) - 29910 тыс. кВт*ч;

- промышленные  и сельскохозяйственные потребители (при числе часов использования максимума нагрузок 3000) -  1815 тыс. кВт*ч.

Полное прогнозируемое годовое электропотребление на расчетный срок (2031 г.) составит  35040 31725 тыс. кВт*ч., в том числе:

- коммунально-бытовые потребители (при числе часов использования максимума нагрузок 5300) -  33060 тыс. кВт*ч;

- промышленные  потребители (при числе часов использования максимума нагрузок 3000) -  1980 тыс. кВт*ч.

Для повышения надежности электроснабжения существующих потребителей и возможности подключения дополнительных нагрузок в периоды реализации генерального плана потребуется:

- реконструкция существующих и строительство новых распределительных пунктов 6 кВ и 10 кВ, трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ и 10/0,4 кВ;

- 	модернизация существующих и прокладка новых линий 6 кВ и 10 кВ с применением новых схем электроснабжения, материалов и технологий учета.

  - Улучшение экологической ситуации, охрана окружающей среды и природных комплексов

Проектные предложения генерального плана городского округа Верхний Тагил направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения.

В целом экологическая обстановка на территории городского округа характеризуется как удовлетворительная. В то же время имеются территории повышенного загрязнения компонентов окружающей среды в городе Верхний Тагил, поселках Половинный и Белоречка; выявлен ряд проблем в области охраны окружающей среды, для решения которых необходимо проведение специальных природоохранных и планировочных мероприятий.

Комплекс природоохранных мероприятий, предусмотренных в генеральном плане, направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды и нарушения природных комплексов в результате хозяйственной деятельности.

Основные мероприятия по улучшению экологической ситуации, охране окружающей среды и природных комплексов

| № п/п | Компоненты окружающей среды | Мероприятия и рекомендации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Атмосферный воздух | разработка проектов обоснования и обустройства санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий; разработка единой санитарно-защитной зоны от предприятий, расположенных в производственной зоне в соответствии с требованиями п. 2.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; соблюдение режима санитарно-защитных и охранных зон, установленных для промышленных и коммунально-складских предприятий, сельскохозяйственных предприятий, инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных и инженерных коммуникаций; разработка проекта обоснования сокращения размеров санитарно-защитной зоны птицекомплекса ООО «Агрофирма «Северная»; снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за счет модернизации технологических процессов на производствах, в том числе оснащение источников выбросов пылегазоочистными установками; реконструкция котельного оборудования на ВТГРЭС и увеличение доли использования природного газа в качестве топлива; контроль технического состояния личного и ведомственного автотранспорта и качества используемого топлива; техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением выхода на уровень стандартов ЕВРО-4 по выбросам загрязняющих веществ. |
| 2. | Поверхностные и подземные воды | снижение сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты; модернизация очистных сооружений канализации ВТГРЭС для предотвращения сброса недостаточно очищенных сточных вод в реку Тагил; модернизация очистных сооружений канализации ООО «Агрофирма «Северная» для предотвращения сброса недостаточно очищенных сточных вод в реку Половинку; разработка проектов водоохранных зон; соблюдение режима использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (артезианских скважин). разработка и внедрение проектов дезинфекции питьевой воды (оснащение системой ультрафиолетовой очистки) на артезианских скважинах города Верхнего Тагила (Садового, Вогульского и Сухоложского водозабора) и артезианских скважин в поселках Половинный и Белоречка; мониторинг состояния поверхностных вод Вогульского и Верхнетагильского пруда для возможности использования их в рекреационных целях; проведение производственного контроля влияния золоотвала № 2 на поверхностные воды (р. Сибирка) и подземные воды (Ежовский водозабор) и принятие мер по предотвращению его негативного воздействия на природные воды; нейтрализация кислых вод затопленных шахт на выработанном Белореченском медно-цинковом месторождении и доведение их качества до нормативного; ведение контроля качества вод, сбрасываемых из пруда-осветлителя закрытого Белореченского рудника. |
| 3. | Почвы | рекультивация карьеров и отвалов закрытого Белореченского рудника; рекультивация отработанных карьеров нерудных полезных ископаемых; ведение мониторинга качества почвенного покрова на территории жилой застройки города Верхний Тагил и по берегам Вогульского пруда; ликвидация стихийных несанкционированных свалок; принятие мер по предотвращению разлива нефтепродуктов. |
| 4. | Особо охраняемые природные территории (ООПТ) | развитие природно-экологического каркаса за счет расширения площади ООПТ (создание природного парка «Красные горы») и использование их для рекреации; сохранение существующих элементов экологического каркаса (водоразделы, болотные массивы, защитные леса, ООПТ); проведение лесовосстановительных мероприятий на территории гарей, вырубок; проведение мониторинга состояния окружающей среды, природных экосистем ООПТ местного значения (памятников природы «Вершина горы «Лубная» и «Болото «Алексеевское»). |
| 5. | Система озеленения | развитие системы озеленения населенных пунктов за счет создания парков, скверов и поселковых садов (детальные решения по озеленению разрабатываются на последующих стадиях проектирования); создание средозащитных насаждений вдоль транспортных магистралей; озеленение санитарно-защитных зон предприятий до нормативного уровня. |
| 6. | Защита от шума | строительство шумозащитных искусственных сооружений (экранов и защитных лесополос) вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки; установка шумозащитных окон в местах акустического дискомфорта. |

  - Сохранение и развитие зеленых насаждений

Генеральным планом предусматривается сохранение существующих и создание новых объектов рекреационного назначения в населенных пунктах городского округа. В частности, предлагается создание скверов в поселках Белоречка и Половинный, лугового парка у нижней плотины Верхнетагильского пруда и расширение существующей зоны отдыха на берегу Верхнетагильского пруда в городе Верхний Тагил.

Все новые объекты  рекреационного назначения должны создаваться на основании соответствующей проектно-сметной документации и при условии максимального сохранения существующих насаждений.

| №№ п/п | Объекты озеленения | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | проектируемые |
| 1 | Городской парк в г. Верхний Тагил | 2,24 | 2,24 |
| 2 | Детский парк в г. Верхний Тагил | 2,06 | 2,06 |
| 3 | Парковая зона на берегу Верхнетагильского пруда (вдоль ул. Нахимова) в г. Верхний Тагил | 3,20 | 4,15 |
| 4 | Парк у нижней плотины Верхнетагильского пруда ) в г. Верхний Тагил |  | 3,00 |
| 5 | Поселковый сад в пос. Белоречка |  | 0,32 |
| 6 | Сквер и бульвар в пос. Половинный |  | 1,52 |
|  | Всего: | 7,50 | 13,29 |

Таким образом, площадь зеленых насаждений общего пользования в г. Верхний Тагил составит 11,45 га, в пос. Белоречка – 0,32 га, в пос. Половинный – 1,52 га. Обеспеченность населения насаждениями данной категории составит: в г. Верхнем Тагиле – 9,4 м2 на человека, в пос. Белоречка - 10,6 м2 на человека,  в пос. Половинный – 10,1 м2 на человека. Данная обеспеченность соответствует нормативным требованиям НГПСО 1-2009.66, установленным для малых городских населенных пунктов с населением  менее 20 тыс. человек и сельских населенных пунктов, находящихся в окружении лесов и водоемов.

## Санитарная очистка территории.

Мероприятия и предложения по усовершенствованию системы очистки территории городского округа

Реализация ранее разработанной Генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов городского округа Верхний Тагил (на период до 2027 г.).

Организация в городе Верхний Тагил пунктов сбора отработанных ртутьсодержащих ламп у населения с соблюдением порядка сбора и условий накопления данного вида отходов, согласно требованиям законодательства Российской Федерации.

Организация в поселках Половинный и Белоречка сбора ртутьсодержащих отходов у населения непосредственно в спецтранспорт, с остановками по графику и предварительным оповещением населения, с последующим вывозом отходов на демеркуризацию.

Совершенствование системы вывоза ТБО; организация регулярного вывоза ТБО из пос. Белоречка в соответствии с санитарными нормами.

Организация сбора и транспортировки твердых бытовых отходов с территории садоводств.

Внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселений и повышение ее технического уровня.

Проектирование и строительство мусоросортировочного комплекса на территории полигона ТБО.

Проектирование и строительство сухой снегосвалки в г. Верхний Тагил.

  - Снижение риска возникновения и смягчение последствий ЧС    природного и техногенного характера.

| № п/п | Мероприятия | Содержание | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Защита населения и территории от ЧС природного характера | - осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ; - проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по снижению риска на объектах жизнеобеспечения; - усиление и расширение системы мониторинга метеоусловий, своевременное прогнозирование и оповещение об опасности. | Весь период реализации генерального плана |
| 2. | Защита населения и территории от ЧС техногенного характера | На взрывопожароопасных объектах и гидротехнических сооружениях - соблюдение норм эксплуатации и пожарной безопасности; - внедрение систем противоаварийной защиты; - проведение регулярных проверок соблюдения действующих норм и правил по промышленной и пожарной безопасности; - постоянный контроль и мониторинг состояния потенциально опасных объектов. | Весь период реализации генерального плана |
| 3. | Мероприятия по гражданской обороне | - комплекс мероприятий по инженерной защите и эвакуации населения. | Весь период реализации генерального плана |
| 4. | Защита систем жизнеобеспечения | - осуществление планово-предупре-дительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения. | Весь период реализации генерального плана |
| 5. | Противопожарная безопасность населения и территории | - проектирование и строительство пожарных депо в г. Верхний Тагил и пос. Половинный, укомплектованных совре-менной техникой борьбы с пожарами; - поведение мероприятий по повышению устойчивости территории от пожаров. | I-II этапы реализации генерального плана. Весь период реализации генерального плана |
| 6. | Снижение риска возникновения ЧС на транспорте | - контроль качества, строительство и реконструкция дорог; - информирование населения о состоянии дорог и метеоусловиях; - перевозка опасных грузов со спецпровождением по наиболее безопасным маршрутам. | Весь период реализации генерального плана |

# Технико-экономические показатели.

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2012 г. | I этап 2016 г. | II этап 2021 г. | Расчетный срок 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель городского округа в установленных границах | га | 31057,3 | 31057,3 | 31057,3 | 31057,3 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |  |
|  | - жилых зон | га/% | 361,65/1,2 | 391,3/1,3 | 444,26/1,4 | 510,68/1,6 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | - зона малоэтажной жилой застройки | - - | 18,31 | 18,31 | 18,31 | 18,31 |
|  | - зона среднеэтажной жилой застройки | - - | 29,39 | 29,39 | 30,98 | 31,83 |
|  | - зона индивидуальной жилой застройки | - - | 314,95 | 343,6 | 394,97 | 460,54 |
|  | - зона полигона ТБО | - - | 12,17/0,04 | 12,17/0,04 | 12,17/0,04 | 12,17/0,04 |
|  | - зона кладбищ | - - | 8,94/0,03 | 9,21/0,03 | 18,74/0,06 | 18,74/0,06 |
|  | - зона садоводств и огородов | - - | 87,94/0,28 | 127,75/0,41 | 127,75/0,41 | 127,75/0,41 |
|  | - туристко-рекреационная зона |  | 2,33/0,01 | 2,33/0,01 | 2,33/0,01 | 2,33/0,01 |
|  | - сельскохозяйственные угодья | - - | 87,870,3 | 89,67/0,29 | 89,67/0,29 | 89,67/0,29 |
|  | - зона инженерной инфраструктуры | - - | 72,67/0,23 | 79,15/0,25 | 79,56/0,26 | 80,56/0,26 |
|  | - земли сельскохозяйственного использования | - - | 193,6/0,6 | 193,6/0,6 | 193,6/0,6 | 193,6/0,6 |
|  | - спортивно-рекреационная зона |  | 3,77/0,01 | 7,22/0,02 | 33,27/0,11 | 33,27/0,11 |
|  | - зона административных учреждений, торговли и сервиса | - - | 7,63/0,03 | 10,6/0,03 | 16,18/0,05 | 16,43/0,05 |
|  | - зона озелененных территорий общего пользования | - - | 7,49/0,02 | 34,07/0,11 | 55,98/0,18 | 59,48/0,19 |
|  | - зона учреждений школьного и дошкольного образования | - - | 17,88/0,06 | 18,64/0,06 | 21,35/0,07 | 21,35/0,07 |
|  | - зона культовых учреждений | - - | 0,56/0,002 | 0,99/0,003 | 0,99/0,003 | 0,99/0,003 |
|  | - зона лечебно-профилактических учреждений | - - | 7,39/0,024 | 7,39/0,024 | 7,39/0,024 | 7,39/0,024 |
|  | - зона транспортной инфраструктуры | - - | 96,13/0,3 | 121,65/0,39 | 121,65/0,39 | 121,65/0,39 |
|  | - коммунально-складская зона | - - | 120,55/0,4 | 123,69/0,4 | 149,43/0,48 | 150,46/0,5 |
|  | - промышленная зона | - - | 931,84/3,0 | 1147,84/3,7 | 1169,09/3,76 | 1169,09/3,76 |
|  | - зона озелененных территорий СЗЗ | - - | 0/0 | 134,68/0,43 | 672,91/2,2 | 672,91/2,2 |
|  | - сельскохозяйственного производства | - - | 0,37/0,001 | 74,64/0,24 | 74,64/0,24 | 74,64/0,24 |
|  | - Зона отдыха |  | 0/0 | 1053,91/3,39 | 1053,91/3,39 | 1053,91/3,39 |
|  | - Неиспользуемые территории |  | 28096/90,5 | 26445,64/85,2 | 25741,26/82,9 | 25669,06/82,7 |
|  | - водные поверхности |  | 828,89/2,7 | 841,36/2,71 | 841,36/2,71 | 841,36/2,71 |
|  | - территории общего пользования населенных пунктов |  | 108,076/0,35 | 127,42/0,41 | 127,42/0,41 | 127,42/0,41 |
| 1.2 | Территория, в том числе | - - |  |  |  |  |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения | - - | 4423,49/14,2 | 4179,45/13,5 | 4179,45/13,5 | 4179,45/13,5 |
|  | - земли населенных пунктов | - - | 3738,09/12,0 | 4063,47/13,1 | 4063,47/13,1 | 4063,47/13,1 |
|  | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | - - | 555,12/1,8 | 727,57/2,3 | 727,57/2,3 | 727,57/2,3 |
|  | - земли лесного фонда | - - | 20623,6/66,4 | 20514,21/66,0 | 20514,21/66,0 | 20514,21/66,0 |
|  | -земли особо охраняемых территорий и объектов | - - | 1270,0/4,1 | 1270,0/4,1 | 1270,0/4,1 | 1270,0/4,1 |
|  | - земли запаса |  | 447,0/1,4 | 302,6/1,0 | 302,6/1,0 | 302,6/1,0 |
| 1.3 | Из общего количества земель | - - |  |  |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | - - | 22678,48/73,02 | 22387/72,08 | 22387/72,08 | 22387/72,08 |
|  | - земли субъекта Российской Федерации | - - | 97,11/0,3 | 97,11/0,3 | 97,11/0,3 | 97,11/0,3 |
|  | - земли муниципальной собственности | - - | 7242,73/23,3 | 7534,33/24,3 | 7534,33/24,3 | 7534,33/24,3 |
|  | - земли частной собственности | - - | 1038,93/3,35 | 1038,93/3,35 | 1038,93/3,35 | 1038,93/3,35 |
| 2 | Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | тыс.чел. | 14,0 | 13,76 | 13,7 | 14,01 |
|  | в том числе собственно города Верхний Тагил | - - | 12,17 | 12,0 | 11,96 | 12,22 |
| 2.3 | Возрастная структура населения | тыс. чел./% |  |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | - - | 2,1/15,0 | 2,2/15,9 | 2,3/16,9 | 2,55/18,2 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59, женщины 16 - 54 лет) | - - | 7,1/50,9 | 6,8/49,2 | 6,5/47,4 | 6,8/48,3 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | - - | 4,79/34,1 | 4,8/34,9 | 4,9/35,7 | 4,66/33,2 |
| 2.5 | Численность занятого населения - всего | тыс. чел. | 6,27 | 6,45 | 6,64 | 6,78 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | производственный сектор | - - | 1,6 | 1,7 | 1,82 | 1,82 |
|  | строительство | - - | 0,18 | 1,13 | 1,15 | 1,18 |
|  | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | - - | 1,1 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | транспорт и связь | - - | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,19 |
|  | розничная торговля | - - | 0,5 | 0,52 | 0,53 | 0,55 |
|  | непроизводственная сфера (образование, здравоохранение, деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта) | - - | 1,12 | 1,15 | 1,18 | 1,18 |
|  | прочие секторы экономики | - - | 1,57 | 1,61 | 1,62 | 1,7 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади жилых помещений | 342,2 | 352.26 | 365.26 | 410.85 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3 | - государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общей площади жилых помещений / % к общему объему жилищного фонда | 273,5/80,0 | - | - | - |
| 3.1 | - частной собственности | - - | 68,7/20,0 | - | - | - |
|  | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |  |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | - - | 83,01 | 90,14 | 103,14 | 133,13 |
|  | Жилищный фонд с износом более 70% | - - | - | 1,32 | 0 | 0 |
|  | Убыль жилищного фонда всего | - - | - | 1,32 | 1,78 | 0/0 |
|  | Из общего объема убыли жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| 3.2 | убыль по: |  |  |  |  |  |
| 3.3 | - техническому состоянию | тыс. м2 общей площади жилых помещений/% к объему убыли жилищного фонда | - | 1,32/100 | 0/0 | 0/0 |
| 3.4 | - реконструкции | - - | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
|  | - другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) |  | - | 0/0 | 1,78/100 | 0/0 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади жилых помещений | - | 340,88 | 339,1 | 339,1 |
|  | Новое жилищное строительство - всего | - - | - | 11,7 | 13,5 | 46,6 |
|  | в том числе: |  | - |  |  |  |
| 3.5 | - за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | тыс. м2 общей площади жилых помещений / % к общему объему нового жилищного строительства |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | - за счет средств населения | - - | - | 11,7 | 13,5 | 46,6 |
|  | Структура нового жилищного строительства по этажности: |  | - |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - малоэтажное и среднеэтажное | - - | - | 11,7 | 13,5 | 46,6 |
|  | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | - - | - | 11,7 | 13,5 | 46,6 |
|  | - за счет реконструкции существующей застройки | - - | - | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |  |  |
|  | - водопроводом | % общего жилищного фонда | 83,6 | 86,3 | 90,8 | 100 |
|  | - канализацией | - - | 77,5 | 81,3 | 87,5 | 100 |
| 3.9 | -отоплением | - - | 83,6 | 86,3 | 90,9 | 100 |
|  | - газом | - - | 76,1 | 80,1 | 86,7 | 100 |
|  | - электроснабжением | - - | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Средняя обеспеченность населения жилыми помещениями | м2 общей площади на человека | 24,4 | 25,6 | 26,7 | 29,3 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 795/56,8 | 890/64,7 | 890/64,9 | 890/63,5 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | - - | 2947/210 | 2947/214 | 2947/215,1 | 2947/210,3 |
| 4.3 | Больницы - всего/1000 чел. | коек | 165/11,8 | 165/12,0 | 165/12,0 | 165/11,8 |
| 4.4 | Поликлиники - всего/1000 чел. | посещений в смену | 470/33,5 | 470/34,2 | 470/34,3 | 470/33,5 |
| 4.5 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения всего/1000 чел. |  | 4440/317,4 | 4440/323,0 | 4739,2/346,0 | 4739,2/338,7 |
| 4.6 | Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел. | - - | 710/50,7 | 710/52,7 | 955/69,7 | 955/68,0 |
| 4.7 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | - - | 746,7/53,3 | 746,7/54,3 | 824,3/60,0 | 824,3/59,0 |
| 4.8 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма - всего | - - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.9 | Учреждения социального обеспечения – всего / 1000 чел. | - - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.10 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | - - | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий автобуса | км | 44 | 44 | 54 | 54 |
| 5.2 | Протяженность улиц и дорог - всего | км | 68 | 68 | 72 | 72 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - улиц общегородского значения регулируемого движения | - - | 31 | 31 | 32 | 32 |
|  | - улиц районного значения | - - | 37 | 37 | 40 | 40 |
| 5.3 | Плотность сети линий автобуса: |  |  |  |  |  |
|  | - в пределах застроенных территорий | км/км2 | 8,8 | 8,8 | 10,8 | 10,8 |
| 5.4 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 30 | 30 | 25 | 25 |
| 5.7 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 220 | 240 | 270 | 320 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение и канализация |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | тыс. м3/сут | 5,4 | 4,81 | 5,23 | 6,08 |
|  | г. Верхний Тагил |  | 4,6 | 4,16 | 4,5 | 5,23 |
|  | пос. Половинный |  | 0,8 | 0,51 | 0,55 | 0,64 |
|  | пос. Белоречка |  | Нет данных | 0,14 | 0,18 | 0,21 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. |  |  |  |  |
|  | г. Верхний Тагил |  | Нет данных | 270 | 300 | 350 |
|  | пос. Половинный |  | Нет данных | 270 | 300 | 350 |
|  | пос. Белоречка |  | Нет данных | 160 | 200 | 230 |
| 6.1.3 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс.м3/ сут | 8,8 | 4,77 | 5,19 | 6,02 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | г. Верхний Тагил |  | 8,05 | 4,12 | 4,46 | 5,18 |
|  | пос. Половинный |  | 0,7 | 0,51 | 0,55 | 0,64 |
|  | пос. Белоречка |  | - | 0,14 | 0,18 | 0,2 |
| 6.2 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн.кВт·ч/ год | 2,128 | 30,341 | 31,725 | 35,04 |
| 6.2.2 | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | - - | 1,327 | 1,716 | 1,815 | 1,98 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | - - | 0,801 | 28,625 | 29,91 | 33,06 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч | 175 | 2153 | 2253 | 2428 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | - - | 66 | 2031 | 2124 | 2291 |
|  | Источники покрытия электронагрузок ПС «Верба» 110/6 кВ ПС «Береговая-насосная» 110/6 кВ ПС «Половинка» 110/10 кВ | МВА | 2х10 2х7,5 2х6,3 | 2х10 2х7,5 2х6,3 | 2х10 2х7,5 2х6,3 | 2х10 2х7,5 2х6,3 |
| 6.3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла | Тыс. МВт/год | нет данных | 104,50 | 104,32 | 108,28 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа - всего | млн.м3/ год | нет данных | 23,44 | 23,56 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - индивидуально-бытовые нужды населения | млн.м3/ год | нет данных | 2,44 | 2,46 | 2,54 |
|  | - централизованные теплоисточники | млн.м3/ год | нет данных | 13,25 | 13,22 | 13,73 |
|  | -автономные источники тепла | млн.м3/ год | нет данных | 4,71 | 4,99 | 5,85 |
|  | Источники подачи газа | - - | ГРС, ГРП | ГРС, ГРП | ГРС, ГРП | ГРС, ГРП |
| 6.5 | Связь |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.6 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 4,380 | 6,147 | 7,140 | 9,260 |
| 6.6.2 | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | 0 |  |  |  |
| 6.6.3 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс. т год | 0 |  |  |  |
| 6.6.4 | Мусоросжигательные заводы | - - | 0 |  |  |  |
| 6.6.5 | Мусороперегрузочные станции | - - | 0 |  |  |  |
| 6.6.6 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц /га | 1/2,8 | 1/3,8 | 1/5,4 | 1/9,4 |
| 6.7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Общая площадь кладбищ | га | 8,94 | 9,21 | 18,74 | 18,74 |
| 7 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн.м3/ год | 6,897 | 5,45 | 3.63 | 0 |
| 7.2 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | 15,0 | - | - |
| 7.3 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | 1,716 | 1,716 | 0 | 0 |