УТВЕРЖДАЮ:

Директор

филиала «Верхнетагильская ГРЭС»

ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»

________________ А.А. Левитов

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ, ПЕРЕДАЧЕ И СБЫТУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,

ПОСТАВКЕ И ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Филиала «Верхнетагильская ГРЭС»

ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»

НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2017 ГОДЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

г. Верхний Тагил

2014 год

- Нормативные ссылки

  - Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 г. № 832 «О повышении эффективности использования энергетических ресурсов и воды предприятиями, учреждениями и организациями бюджетной сферы».

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.1998 г. № 588 «О дополнительных мерах по стимулированию энергосбережения в России».

  - Областной закон от 25.12.2009 № 117-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области».

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

  - Постановление Правительства Свердловской области от 24.03.2010 № 472-ПП «О Региональной программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Свердловской области на 2010-2015 годы и целевых установках на период до 2020 года».

  - Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1486-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011-2015 годы».

  - Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 25.08.2010 № 100-ПК «Об утверждении Требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Свердловской области».

  - Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 14.12.2011№ 190-ПК «Об утверждении форм отчетов о фактическом исполнении Требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Свердловской области, на 2011 – 2013 годы».

  - Приказ по Группе ИНТЕР РАО ЕЭС от 25.06.2010 г. № ИРАО/441 «О реализации федерального закона по энергоэффективности и Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества».

  - Приказ по Группе ИНТЕР РАО ЕЭС от 16.11.2010 г. № ИРАО/846 «Об утверждении ЛНА в области энергосбережения и повышения энергоэффективности» («Положение о системе управления энергоэффективностью и энергосбережением» и Регламент бизнес-процесса разработки, мониторинга и анализа Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности»).

  - Приказ по Группе ИНТЕР РАО ЕЭС от 07.10.2011 г. № ИРАО/631 «Об утверждении ЛНА по Функциональному направлению энергоэффективность и энергосбережение» (Политика по управлению энергосбережением и энергоэффективностью).

  - При формировании Программы в случае выхода новых документов либо отмене действия  указанных выше документов, должны быть внесены соответствующие изменения в данный перечень документов.

- Термины, определения и сокращения

  - В настоящей Пояснительной записке используются следующие слова и выражения, имеющие значения, предусмотренные действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами и корпоративным глоссарием ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (далее – Общество):

Таблица №1 – Термины и определения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Единые сценарные условия (ЕСУ) | – комплекс взаимосогласованных макроэкономических и отраслевых допущений (показателей), на базе которого производится средне- и долгосрочное планирование и прогнозирование, а также расчёт основных финансовых, операционных, инвестиционных и стратегических показателей Общества и его Филиалов. |
| Объект | – организация, энергоблок, единица оборудования. |
| Показатель энергетической эффективности | – абсолютная или удельная величина потребления или потери энергетических ресурсов для продукции любого назначения, установленная государственными стандартами и другими официальными нормативными документами (СНиП, ТУ, отраслевыми нормами и стандартами и другими ведомственными нормативными документами). |
| Расход электроэнергии на собственные нужды (СН) | – потребление электроэнергии приемниками, обеспечивающими необходимые условия функционирования электростанции в технологическом процессе выработки, преобразования и распределения энергии. |
| Техническое перевооружение | – комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков на основе внедрения передовой технологии и новой техники, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным, а также по совершенствованию общезаводского хозяйства и вспомогательных служб. |
| Условное топливо (УТ) | – условно-натуральная единица измерения количества топлива, применяемая для соизмерения различных видов органического топлива и его суммарного учета. В качестве единицы УТ принимается 1 кг топлива, имеющего низшую теплоту сгорания 7000 ккал (29,3 МДж). |
| Энергетическое обследование (энергоаудит) | – сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте. |
| Энергетическая эффективность | – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю. |
| Энергетический ресурс | – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии). |
| Энергосбережение | – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг). |
| Эффективное использование энергетических ресурсов | – достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении требований к охране окружающей природной среды. |

- Общие сведения

  - Настоящая ПЭиПЭ разработана в соответствии с законодательством РФ и локальными нормативными актами, указанными в Разделе 1 настоящей пояснительной записки.

  - ПЭиПЭ является целевой программой и является основой формирования годовых и среднесрочных производственных и инвестиционных программ. Согласно пункту 5 статьи 25 Закона № 261-ФЗ «формирование производственных программ, инвестиционных программ … должно осуществляться с учетом программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности…».

  - Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности (приложения №№ 5, 6 к настоящей Пояснительной записке), обеспечены финансированием (включены в инвестиционную и производственную программы) и позволяют достичь целевых показателей энергоэффективности с целевым ориентиром по их улучшению.

  - Участниками ПЭиПЭ являются:

- Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»;

- ООО «Верхнетагильская коммунальная компания» (по согласованию).

  - Целями ПЭиПЭ являются:

- реализация основных положений Энергетической стратегии России и Государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

- достижение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, предусмотренных Программой инновационного развития Группы «Интер РАО» на 2012-2016 годы с перспективой до 2020 года;

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности;

- улучшение показателей энергоэффективности Филиала при минимизации затрат на функционирование и развитие;

- формирование и совершенствование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергоэффективности;

- развитие системы энергетического менеджмента;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду.

  - ПЭиПЭ имеет 4 летний горизонт планирования на период с 2014 по 2017 год. Целевые показатели и мероприятия, запланированные на первые два года действия ПЭиПЭ, являются обязательными для реализации. Целевые показатели и перечень мероприятий (а также их основные параметры), реализация которых запланирована на последующие два года, носит прогнозный характер.

  - Требования к форме и содержанию ПЭиПЭ утверждены Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 25.08.2010 № 100-ПК «Об утверждении Требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Свердловской области». Требования к форме отчетности по ПЭиПЭ утверждены Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 14.12.2011№ 190-ПК «Об утверждении форм отчетов о фактическом исполнении Требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Свердловской области, на 2011 – 2013 годы».

  - ПЭиПЭ содержит:

    - целевые показатели энергетической эффективности функционирования организаций-участников программы:

- удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии от теплоисточников (кгу.т./Гкал);

- удельный расход электроэнергии на выработку и передачу тепловой энергии от теплоисточников (кВтч/Гкал);

- удельный расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии по сетям (кВтч/Гкал);

- удельный расход реагентов, используемых для подготовки теплоносителя (г/м3);

- динамика величины потерь тепловой энергии при ее передаче (Гкал, % к отпуску в сеть);

- динамика величины фактического объема потерь теплоносителя при его передаче (м3, % к отпуску в сеть);

- сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу (т);

- сокращение выбросов парниковых газов (т СО2 эквивалента).

    - целевые показатели реализации ПЭиПЭ:

- экономия электрической энергии (тыс. кВтч);

- экономия тепловой энергии (Гкал);

- экономия топлива (т у.т.);

- экономия теплоносителя (м3).

    - взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов филиала «Верхнетагильская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация».

  - ПЭиПЭ сформирована с учетом результатов энергетического обследования, проведенного в 2011 году ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», являющейся членом саморегулируемой организации НП «Гильдия энергоаудиторов». Энергетический паспорт № б/н от декабря 2011 г.

  - Должностными лицами, ответственными за формирование, реализацию и отчетность об исполнении ПЭиПЭ являются следующие работники:

Таблица №2 – Ответственные лица

| Ф.И.О. | Наименование должности | Контактная информация (номера телефонов) | Основные функции и обязанности по обеспечению мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Чувашёв Анатолий Анатольевич | Главный инженер | тел.(34357) 2-23-51 | ответственный за мероприятия по энергосбережению по Филиалу |
| Шниперова Ольга Анатольевна | Заместитель директора по ресурсам и административному управлению | тел.(34357) 2-23-45 | ответственный за организацию закупок мероприятий по энергосбережению по Филиалу |
| Бавыкина Валентина Викторовна | Заместитель директора по экономике и финансам | тел.(34357) 2-23-55 | ответственный за организацию работ по расчёту экономического эффекта мероприятий по энергосбережению по Филиалу |
| Швецов Андрей Владимирович | Заместитель главного инженера по эксплуатации | тел.(34357) 2-23-61 | ответственный за эксплуатационные мероприятия |
| Козицын Александр Алексеевич | Заместитель главного инженера по ремонту | тел.(34357) 2-23-62 | ответственный за ремонтные мероприятия и ТПиР |
| Данилов Валерий Юрьевич | Начальник ПТО | тел.(34357) 2-23-65 | ответственный за подготовку технических расчётов по экономическому эффекту мероприятий программы энергосбережения по Филиалу |
| Бавыкин Сергей Борисович | Начальник ОРТПиР | тел.(34357) 2-23-66 | ответственный за ремонтные мероприятия и ТПиР |
| Корчагин Иван Юрьевич | Ведущий инженер по инновациям и энергетической эффективности | тел.(34357) 2-22-65 | ответственный за формирование и корректировку ПЭиПЭ и отчётов о ходе исполнения программы по Филиалу |
| Сергеева Ольга Николаевна | Начальник ПЭО | тел.(34357) 2-22-85 | ответственный за подготовку расчётов экономического эффекта по мероприятиям программы энергосбережения по Филиалу |
| Коробков Илья Анатольевич | Заместитель начальника ПТО | тел.(34357) 2-23-65 | ответственный за отчётные данные по ТЭП в результате реализации мероприятий программы энергосбережения по Филиалу |
| Балкин Александр Михайлович | Начальник КТЦ-1 | тел.(34357) 2-23-80 | ответственный за выполнение мероприятий по КТЦ-1 |
| Здоровцев Андрей Сергеевич | Начальник КТЦ-2 | тел.(34357) 2-22-80 | ответственный за выполнение мероприятий по КТЦ-2 |
| Никитинский Александр Николаевич | Начальник ЭЦ | тел.(34357) 2-23-73 | ответственный за выполнение мероприятий по ЭЦ |
| Бородулина Ирина Николаевна | Начальник ХЦ | тел.(34357) 2-23-88 | ответственный за выполнение мероприятий по ХЦ |
| Головин Андрей Вениаминович | Начальник ЦАСУ | тел.(34357) 2-23-85 | ответственный за выполнение мероприятий по ЦАСУ и обеспечение требуемой НТД точности показаний штатных приборов |
| Иванов Игорь Геннадьевич | Директор ООО «ВТКК» | тел.(34357) 2-23-35 | ответственный за выполнение организационных мероприятий по тепловым сетям Филиала (по согласованию) |

  - Для повышения эффективности реализации ПЭиПЭ на периодической основе (один раз в полгода) осуществляется мониторинг результатов ее реализации, сравнение целевых и фактических показателей, анализ причин отклонения фактических показателей от целевых, принятие решений, направленных на минимизацию отклонений.

- Анализ текущего состояния

  - Описание комплекса теплоснабжения филиала «Верхнетагильская ГРЭС»

- Вид топлива основное/резервное: уголь/газ;

- Установленная тепловая мощность: 480 Гкал/ч;

- Присоединенная тепловая нагрузка, с учетом собственных нужд и потерь в сетях: 85 Гкал/час;

- Тип системы теплоснабжения городского округа Верхний Тагил: открытая (с открытым водоразбором);

- Подпитка теплосети: от ХВО с производительностью 270 т/час;

- Утвержденный температурный график: 150/70ºС со срезкой на 120 ºС.

  - Система теплоснабжения города Верхний Тагил и промплощадки ВТГРЭС осуществляется с Бойлерных установок и далее по магистральным   сетям   Верхнетагильской  ГРЭС включающих в себя четыре  направления:

- ВТГРЭС - Город Ду-600мм;

- ВТГРЭС - Тепличное Ду-400мм;

- ВТГРЭС - Строительство Ду-250мм;

- ВТГРЭС - ООО КСК Ду-250мм:

  - Схема работы комплекса теплоснабжения:

Сетевая вода  по магистрали Ду 600 подается от ВТГРЭС до УТ-3 протяженностью 2600 п.м. прямой трубопровод и 2600 п.м. обратный трубопровод, от УТ-3 подается на станцию подмешивания «ГОРОД 1» Ду-400, перед станцией подмешивания Город-1 ответвление Ду-300мм теплотрассы на станцию подмешивания «20-квартал и мкр. Северный». Со станций подмешивания «ГОРОД 1» и  «20-квартал и мкр. Северный» сетевая вода подается в новую часть города, включая в себя все квартальные разводки до наружных стен домов или иных объектов. Так же от УТ-3 отходит теплотрасса на станцию подмешивания «ГОРОД 2» Ду-400 протяженностью 1739 п.м. прямой трубопровод и 1739 п.м. обратный трубопровод, после которой подключена старая часть города.

По магистрали Ду 400 от ВТГРЭС до УТ-3 протяженностью 2600 п.м. прямой трубопровод и 2600 п.м. обратный трубопровод. Далее от УТ-3 Ду-300 протяженность  461 п.м. прямой трубопровод и 461 п.м. обратный трубопровод подается на «Тепличное хозяйство».

По магистрали Ду 250 протяженностью 474 п.м. прямой трубопровод и 474 п.м. обратный трубопровод  подается с коллекторов котельного отделения у Котла №13 Ду-250 и далее подается на станцию подмешивания «Строительство», и далее подается на Сортировку общей протяженностью 17510 п.м. Ду-250мм и прочих диаметров.

По магистрали Ду-250мм с коллекторов в районе Котла №12 подается в теплосети, принадлежащие ООО КСК согласно границе балансового разграничения. В настоящее время данный потребитель отключен на неопределенное время.

  - Весь теплофикационный комплекс работает по температурному графику 150/70ºС со срезкой на 120ºС до станций подмешивания, после которых происходит размешивание до требуемых параметров согласно температурного графика 90/60ºС.

  - Общая протяженность тепловых сетей до потребителей составляет 120 890 м в однотрубном исчислении.

  - В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов филиала «Верхнетагильская ГРЭС». Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов является одной из приоритетных задач развития организации.

  - Основными энергоресурсами, используемыми филиалом «Верхнетагильская ГРЭС» для обеспечения деятельности по производству, передаче и сбыту тепловой энергии, поставке и передаче теплоносителя являются: топливо (газ, уголь, мазут), электрическая и тепловая энергия, вода.

  - Динамика потребления энергоресурсов в абсолютных и относительных единицах филиала «Верхнетагильская ГРЭС» за последние пять лет представлена в таблицах № 3 и № 4:

    - За последние три года наблюдаются:

- увеличение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть с одновременным увеличением тепловых потерь;

- колебания отпуска тепловой энергии зависят температуры окружающего воздуха в отопительный период;

- снижение затрат э/энергии на передачу тепловой энергии, связанное с установкой частотно-регулируемых приводов на станциях подмешивания Город-1, Город-2.

    - За последний год введены в эксплуатации следующие технические узлы учета расхода энергетических ресурсов:

- Узел учета тепловой энергии на магистраль «Строительство», тип теплосчетчика – КМ-5-3, диаметр – ДУ-200 мм;

- Узел учета тепловой энергии на магистраль ул.Ленина, тип теплосчетчика – КМ-5-3, диаметр – ДУ-200 мм;

- Узел учета тепловой энергии на магистраль ул.Новоуральская, тип теплосчетчика – КМ-5-3, диаметр – ДУ-200 мм;

- Узел учета тепловой энергии на магистраль «Интернат», тип теплосчетчика – КМ-5-3, диаметр – ДУ-200 мм;

- Узел учета тепловой энергии на станции подмешивания Город-2, тип теплосчетчика – КМ-5-3, диаметр – ДУ-200 мм;

- Узел учета тепловой энергии на коллектор «Строительство», тип теплосчетчика – КМ-5-3, диаметр – ДУ-150 мм.

  - Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в филиале «Верхнетагильская ГРЭС» являются:

- низкий уровень оснащенности приборами учета потребления тепловой энергии и теплоносителя;

- высокий уровень изношенности тепловых сетей и тепловой изоляции;

- отсутствие полномасштабной, автоматизированной, информационно-аналитической системы контроля рационального расходования энергетических ресурсов;

- недостаточная мотивация персонала к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- открытая схема теплоснабжения;

- мероприятия, реализуемые по эксплуатационным, ремонтным программам и программам ТПиР в основном направлены на повышение надежности производства.

Таблица № 3

| № п/п | Производство т/э и теплоносителя | Ед.изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 206,74 | 212,75 | 198,67 | 196,25 | 207,33 |
| 2 | Расход тепловой энергии на производственные и хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 9,09 | 9,20 | 9,14 | 7,89 | 8,02 |
| 3 | Расход топлива на выработку тепловой энергии | тыс. тут | 39,48 | 41,24 | 38,47 | 37,76 | 39,97 |
| 4 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 190,95 | 193,83 | 193,64 | 192,42 | 192,80 |
| 5 | Расход э/э на выработку тепловой энергии | тыс. кВтч | 16 404,13 | 16 076,41 | 15 374,77 | 14 785,93 | 15 057,16 |
| 6 | Удельный расход э/э на выработку тепловой энергии | кВтч/Гкал | 79,35 | 75,57 | 77,39 | 75,34 | 72,62 |
| 7 | Удельный расход реагентов, используемых для подготовки теплоносителя | г/м3 | 0,54 | 11,26 | 5,95 | 0,47 | 1,83 |
|  | Расходы на химреагенты (ИОМС-1) на подготовку ПВ | г/м3 | 0,54 | 0,4 | 0,52 | 0,47 | 1,15 |
|  | Расходы на материалы по подъему ПВ в т.ч.: | г/м3 | 0,00 | 10,86 | 5,43 | 0,00 | 0,68 |
|  | Антрацит | г/м3 | 0 | 7,00 | 4,14 | 0 | 0,00 |
|  | Сульфоуголь | г/м3 | 0,00 | 3,86 | 1,29 | 0,00 | 0,683 |

Таблица № 4

| № п/п | Передача т/э и теплоносителя | Ед.изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | тыс. Гкал | 197,65 | 203,55 | 189,53 | 188,36 | 199,31 |
| 2 | Тепловые потери при транспортировке | тыс.Гкал | 63,67 | 61,83 | 66,17 | 62,45 | 70,69 |
|  |  | % | 32,21 | 30,38 | 34,91 | 33,15 | 35,47 |
| 3 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 133,98 | 141,72 | 123,36 | 125,91 | 128,62 |
| 4 | Отпуск (по приборам учета) | тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 17,29 | 55,59 | 57,37 |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 | 14,01 | 44,15 | 44,60 |
| 5 | Расход прямой сетевой воды | тыс.куб.м. | 14 378,94 | 14 369,73 | 14 497,27 | 13 340,57 | 12 562,21 |
| 6 | Расход обратной сетевой воды | тыс.куб.м. | 12 561,15 | 12 765,00 | 13 025,67 | 12 106,50 | 11 148,39 |
| 7 | Отпуск теплоносителя в сеть | тыс.куб.м. | 1 817,79 | 1 604,73 | 1 471,60 | 1 234,07 | 1 413,82 |
| 8 | Потери теплоносителя при транспортировке | тыс.куб.м. | 519,75 | 417,34 | 383,57 | 251,92 | 315,57 |
|  |  | % | 28,59 | 26,01 | 26,06 | 20,41 | 22,32 |
| 9 | Полезный отпуск теплоносителя | тыс.куб.м. | 1 298,04 | 1 187,39 | 1 088,03 | 982,15 | 1 098,25 |
| 10 | Отпуск (по приборам учета) | тыс.куб.м. | 0,00 | 5,22 | 9,94 | 17,64 | 26,63 |
|  |  | % | 0,00 | 0,44 | 0,91 | 1,80 | 2,42 |
| 11 | Затраты э/э на транспортировку теплоэнергии и теплоносителя | тыс. кВтч | 1 527,66 | 1 521,12 | 1 572,14 | 854,53 | 695,81 |
| 12 | Удельный расход э/э на транспортировку тепловой энергии и теплоносителя | кВтч/Гкал | 7,73 | 7,47 | 8,29 | 4,54 | 3,49 |

- Сценарные условия и исходные данные

  - Прогноз основных показателей производственной деятельности (ППД) на период 2014-2017 годов представлен в Приложении № 4 к настоящей Пояснительной записке.

  - Сценарными условиями при формировании прогнозных ППД и ЦПЭ являются:

- отпуск тепловой энергии;

- расход топлива на производство тепловой энергии;

- материальные характеристики тепловой сети;

- величина потерь при транспортировке (нормативная величина);

- стоимость топлива;

- стоимость электрической энергии;

  - В четырехлетнем прогнозе за основу принят уровень отпуска тепловой энергии без изменений. Количество потребителей и объем потребления принят как постоянная величина.

  - При расчетах экономического эффекта приняты:

- стоимость условного топлива: 2014г. - 2751,59 руб./тут;

2015г. - 2 798,31 руб./тут;

2016г. - 2 931,99 руб./тут;

2017г. - 3 077,87 руб./тут.

- рост цен на топливо 2015г. – на 1,7% к 2014г., 2016г. – на 4,78% к 2015г., 2017г. – на 4,98% к 2016г.

- стоимость электрической энергии: 2014г. – 1,04 руб./кВтч;

2015г. – 1,11 руб./кВтч;

2016г. – 1,18 руб./кВтч;

2017г. – 1,24 руб./кВтч.

- стоимость электрической энергии на транспортировку: 2014г. – 3,98 руб./кВтч;

2015г. – 4,23 руб./кВтч;

2016г. – 4,51 руб./кВтч;

2017г. – 4,73 руб./кВтч.

- рост цен на электрическую энергию 2015г. – на 6,3% к 2014г., 2016г. – на 6,7% к 2015г., 2017г. – на 4,9% к 2016г.;

- стоимость теплоносителя: 2014г. – 6,79 руб./м3;

2015г. – 11,21 руб./м3;

2016г. – 11,56 руб./м3;

2017г. – 11,76 руб./м3.

- рост цен на теплоноситель 2015г. – на 65,1% к 2014г. увеличение данного показателя определяется отношением рассчитанного тарифа представленным в тарифной заявке на 2015 год к утвержденному тарифу на 2014год, 2016г. – на 3,12% к 2015г., 2017г. – на 1,73% к 2016г.

- Основные целевые показатели программы

  - Полная информация о ЦПЭ представлена в Приложениях №№ 2 и 3 к настоящей Пояснительной записке.

  - Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности (приложения №№ 5, 6 к настоящей Пояснительной записке), с учетом обеспечения их финансированием (включения в инвестиционную и производственную программы) позволяют достичь целевых показателей энергоэффективности с целевым ориентиром по их улучшению.

  - В период с 2014 года по 2017 год филиал «Верхнетагильская ГРЭС» планирует достижение целевых показателей энергоэффективности функционирования ПЭиПЭ, указанных в Таблице № 5.

  - В период с 2014 года по 2017 год филиал «Верхнетагильская ГРЭС» планирует достижение целевых показателей эффективности реализации ПЭиПЭ, указанных в Таблице № 6.

  - За период реализации четырехлетней ПЭиПЭ с 2014 года по 2017 год планируется:

- снижение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии на 31,45 кг/Гкал;

- снижение удельного расхода электрической энергии на транспортировку тепловой энергии на 1,35 кВт∙ч/Гкал;

- снижение потерь тепловой энергии при транспортировке 5 138,50 Гкал/год;

- снижение потерь теплоносителя при транспортировке 2 444,50 куб.м/год;

- сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу на 122,96 тн/год;

- сокращение выбросов парниковых газов (СО2 эквивалента) на 1,23 тн/год.

Таблица № 5

| Вид деятельности | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | Удельный расход электроэнергии | Удельный расход реагентов, используемых для подготовки теплоносителя | Динамика величины потерь тепловой энергии при ее передаче | Динамика величины фактического объема потерь теплоносителя при его передаче | Сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу | Сокращение выбросов парниковых газов (СО2 эквивалента) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг/Гкал | кВт∙ч/Гкал | г/м3 | % | % | тн | тн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2014 (Ожидаемые показатели) |
| Производство т/э | без ПЭиПЭ | 191,84 | 78,19 | 1,73 | - | - | 0,00 | 0,00 |
|  | с учетом ПЭиПЭ | 191,84 | 74,82 | 1,73 | - | - | 4,36 | 0,04 |
|  | доля ПЭиПЭ | 0,00 | 3,37 | 0,00 | - | - | 4,36 | 0,04 |
| Передача т/э | без ПЭиПЭ | - | 7,27 | - | 86,71 | 35,50 | - | - |
|  | с учетом ПЭиПЭ | - | 7,27 | - | 86,27 | 35,50 | - | - |
|  | доля ПЭиПЭ | - | 0,00 | - | 0,44 | 0,00 | - | - |
| 2015 (ЦПЭФ) |
| Производство т/э | без ПЭиПЭ | 192,32 | 78,45 | 8,11 | - | - | 0,00 | 0,00 |
|  | с учетом ПЭиПЭ | 192,29 | 75,01 | 8,11 | - | - | 8,01 | 0,08 |
|  | доля ПЭиПЭ | 0,03 | 3,44 | 0,00 | - | - | 8,01 | 0,08 |
| Передача т/э | без ПЭиПЭ | - | 8,60 | - | 99,75 | 100,00 | - | - |
|  | с учетом ПЭиПЭ | - | 7,46 | - | 92,99 | 100,00 | - | - |
|  | доля ПЭиПЭ | - | 1,14 | - | 6,76 | 0,00 | - | - |
| 2016 (ЦПЭФ) |
| Производство т/э | без ПЭиПЭ | 172,84 | 78,80 | 8,11 | - | - | 0,00 | 0,00 |
|  | с учетом ПЭиПЭ | 161,00 | 78,80 | 8,11 | - | - | 49,96 | 0,50 |
|  | доля ПЭиПЭ | 11,84 | 0,00 | 0,00 | - | - | 49,96 | 0,50 |
| Передача т/э | без ПЭиПЭ | - | 8,60 | - | 100,00 | 100,00 | - | - |
|  | с учетом ПЭиПЭ | - | 7,25 | - | 91,79 | 100,00 | - | - |
|  | доля ПЭиПЭ | - | 1,35 | - | 8,21 | 0,00 | - | - |
| 2017 (ЦПЭФ) |
| Производство т/э | без ПЭиПЭ | 192,45 | 78,80 | 8,11 | - | - | 0,00 | 0,00 |
|  | с учетом ПЭиПЭ | 161,00 | 78,80 | 8,11 | - | - | 122,96 | 1,23 |
|  | доля ПЭиПЭ | 31,45 | 0,00 | 0,00 | - | - | 122,96 | 1,23 |
| Передача т/э | без ПЭиПЭ | - | 8,60 | - | 100,00 | 100,00 | - | - |
|  | с учетом ПЭиПЭ | - | 7,25 | - | 91,29 | 97,79 | - | - |
|  | доля ПЭиПЭ | - | 1,35 | - | 8,71 | 2,21 | - | - |

Таблица № 6

| Вид деятельности | Ожидаемый эффект от реализации ПЭиПЭ | Снижение УРУТ на отпуск т/э, кг/Гкал | Снижение удельного расхода э/э, кВт∙ч/Гкал | Планируемые затраты на реализацию, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономия электрической энергии | Экономия тепловой энергии | Экономия топлива | Экономия теплоносителя | Общий экономический эффект, тыс. руб (без НДС) |  |  |  |
|  | Нат-ый | Стоим-ой | Нат-ый | Стоим-ой | Нат-ый | Стоим-ой | Нат-ый | Стоим-ой |  |  |  |  |
|  | тыс. кВтч | тыс.руб. | Гкал/год | тыс.руб. | тут/год | тыс.руб. | куб.м./год | тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2014 (Ожидаемые показатели) |
| Произ-во т/э | 690,00 | 717,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 717,60 | 0,00 | 3,37 | 154 696,50 |
| Передача т/э | 0,00 | 0,00 | 303,38 | 160,14 | - | - | 0,00 | 0,00 | 160,14 | - | 0,00 | 7 800,00 |
| 2015 (ЦПЭП) |
| Произ-во т/э | 690,00 | 762,81 | 1 213,00 | 652,70 | 0,00 | 0,00 | - | - | 1 415,51 | 0,03 | 3,44 | 385 897,30 |
| Передача т/э | 219,58 | 928,38 | 3 998,00 | 2 151,27 | - | - | 0,00 | 0,00 | 3 079,66 | - | 1,14 | 9 322,00 |
| 2016 (ЦПЭП) |
| Произ-во т/э | 0,00 | 0,00 | 5 232,00 | 2 469,76 | 2 344,26 | 6 873,35 | - | - | 9 343,11 | 11,84 | 0,00 | 52 545,76 |
| Передача т/э | 260,08 | 1 173,30 | 4 845,00 | 2 287,08 | - | - | 0,00 | 0,00 | 3 460,38 | - | 1,35 | 0,00 |
| 2017 (ЦПЭП) |
| Произ-во т/э | 0,00 | 0,00 | 9 888,00 | 4 899,87 | 6 251,37 | 19 240,89 | - | - | 24 140,76 | 31,45 | 0,00 | 0,00 |
| Передача т/э | 260,08 | 1 230,79 | 5 138,50 | 2 546,32 | - | - | 2 444,50 | 28 747,32 | 32 524,42 | - | 1,35 | 10 778,00 |
| За четыре года |
| Произ-во т/э | 1 380,00 | 1 480,41 | 16 333,00 | 8 022,33 | 8 595,64 | 26 114,24 | - | - | 35 616,98 | 31,45 | 0,00 | 593 139,56 |
| Передача т/э | 739,73 | 3 332,47 | 14 284,88 | 7 144,81 | - | - | 2 444,50 | 28 747,32 | 39 224,60 | - | 1,35 | 27 900,00 |

- Предлагаемый к проведению НИОКР по повышению энергоэффективности

  - С целью решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиала «Верхнетагильская ГРЭС» подано предложение по включению в Программу НИОКР Группы «Интер РАО» следующие мероприятия:

Таблица № 7

| № | Наименование работы | Цель работы (планируемый результат) | Планируемая стоимость, тыс. руб. | Контактное лицо (куратор) | Срок исполнения НИОКР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исследование вариантов перевода системы теплоснабжения ГО Верхний Тагил на закрытую схему | Анализ наиболее эффективных вариантов перевода системы теплоснабжения ГО Верхний Тагил на закрытую схему в соответствии с требованиями ч.9 ст. 29 ФЗ от 27.07.2010 №190-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «О теплоснабжении» | 7 000 | Корчагин Иван Юрьевич, тел.(34357) 2-22-65 | 2017 |

  - Описание решаемых проблем, поставленной задачи и предлагаемых подходов к её решению.

В настоящее время теплоснабжение потребителей ГО Верхний Тагил осуществляется по открытой схеме. Существующая схема имеет ряд недостатков:

- повышенные расходы тепла на отопление и ГВС;

- высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепла;

- не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла.

В рамках выполняемой работы предлагается рассмотреть имеющиеся три варианта и предложить свои:

Вариант 1: Организация ГВС с использованием артезианской воды в качестве теплоносителя и осуществлением подогрева в ИТП потребителей от сетевой воды, либо иным образом.

Вариант 2: Организация ГВС с использованием в качестве теплоносителя подготовленной воды на обессоливающей установке Филиала, подогревом её до температуры 70-75˚С (корректируется с учетом потерь) на бойлерах Филиала и подачей потребителям по организованному циркулирующему контуру.

Вариант 3: Организация ГВС с использованием в качестве теплоносителя подготовленной воды на обессоливающей установке Филиала, подачей её потребителям по однотрубной схеме и осуществлением подогрева в ИТП потребителей от сетевой воды, либо иным образом.

  - Характеристика ожидаемого эффекта:

- для филиала «Верхнетагильская ГРЭС»: экономия сетевой воды и тепла, затрат на водоподготовку, снижение потребления топлива;

- для городского округа и потребителей: снижение тарифа на тепловую энергию, улучшение качества и надежности теплоснабжения.

- Мероприятия программы

  - Основными источниками финансирования ПЭиПЭ являются:

- инвестиционная программа (амортизационные отчисления).

  - Мероприятия ПЭиПЭ сгруппированы в два основных блока:

- Мероприятия по производству тепловой энергии и теплоносителя (Приложение № 5 к настоящей Пояснительной записке);

- Мероприятия по транспортировке тепловой энергии и теплоносителя (Приложение № 6 к настоящей Пояснительной записке).

  - Характеристика блока мероприятий по производству тепловой энергии и теплоносителя за трехлетний период реализации ПЭиПЭ:

- содержит 3 мероприятия;

- затраты на выполнение мероприятий составят 593 139,56 тыс. руб.;

- планируемый экономический эффект от реализации мероприятий (за четыре года) 34 35 616,98 тыс. руб.;

- снижение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии составит 31,45 кг/Гкал;

- будет установлено ЧРП на 2 электродвигателя.

  - Характеристика блока мероприятий по транспортировке тепловой энергии и теплоносителя за трехлетний период реализации ПЭиПЭ:

- содержит 6 мероприятий;

- затраты на выполнение мероприятий составят 27 900,00 тыс. руб.;

- планируемый экономический эффект от реализации мероприятий (за три года) 39 224,60 тыс. руб.;

- снижение расхода электроэнергии на транспортировку тепловой энергии составит 1,35 кВтч/Гкал;

- снижение потерь тепловой энергии при транспортировке составит 14 284,88 Гкал;

- снижение потерь теплоносителя при транспортировке составит 2 444,50 куб.м;

- будет установлен ЧРП на 1 электродвигатель;

- будут установлены приборы учета тепловой энергии и теплоносителя на 40 многоквартирных домов.

- Приложения

- Паспорт ПЭиПЭ.

- Целевые показатели энергоэффективности функционирования.

- Целевые показатели эффективности реализации ПЭиПЭ.

- Прогноз основных показателей деятельности.

- План мероприятий по производству тепловой энергии и поставки теплоносителя.

- План мероприятий по передаче тепловой энергии и теплоносителя.