ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Общество с ограниченной ответственностью

Проектно-производственная фирма

ПРОЕКТ-РЕАЛИЗАЦИЯ

СПРАВОЧНИК

по основным структурно-функциональным зонам и элементам объектов гражданского назначения, обеспечивающих  доступность объектов

для маломобильных групп населения

Москва, 2012 г.

Настоящий актуализированный Справочник по основным структурно-функциональным зонам и элементам объектов гражданского назначения, обеспечивающих доступность объектов для маломобильных групп населения, на основе анализа действующей системы нормативных документов в строительстве и вновь вводимого с 01.01.2013 года СП 59.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», разработан по заказу Департамента социальной защиты населения города Москвы.

В Справочнике рассмотрены действующие, вновь вводимые нормативы и их зарубежные аналоги с комментариями и иллюстрациями по примерам применения указанных требований.

На основе анализа указанных требований разработаны критерии оценки степени доступности элементов и всего объекта в целом, в том числе по основным группам маломобильных граждан.

Актуализированный справочник предназначен для работников социальной сферы, а также для проектировщиков и организаций, осуществляющих контроль за выполнением нормативных требований, обеспечивающих доступность объектов для маломобильных групп населения.

Актуализированный справочник разработан ООО ППФ «ПРОЕКТ-РЕАЛИЗАЦИЯ» (кандидат архитектуры Бумагина О.И., архитекторы: Желнакова  Л.В., Тагирова А.Т., Сафонова В.А., Куприянова К.В.; инженеры: Горбунов Е.Н., Мухин А.С.) при участии Осиновской В.Б. (ГКУ «Дирекция по ремонту и техническому обслуживанию учреждений социальной защиты»).

Справочник состоит из общей части, трех основных глав, включающих общие выводы с определением критериев доступности объектов для маломобильных групп населения, и приложений.

- Сравнительный анализ действующих и вновь вводимых с 01.01.2013 г. нормативов по основным структурно-функциональным зонам и элементам объектов гражданского назначения, обеспечивающих доступность объектов для маломобильных групп населения в РФ:

  - Строительные нормы и правила СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (Взамен ВСН 62-91*, кроме требований к специализированным зданиям) Дата введения 2001–01–09

  - СП 59.133330.2012 СВОД ПРАВИЛ  «ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ»

Дата введения 2013–01–01

  - Сравнительная таблица СНиП35-01-2001 и СП59.133330.2012

| № п/п | параметр | СНиП 35-01 | СП 59.133330 |  | Рисунки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования к земельным участкам |
| Входы и пути движения |
| 1 | Вход на участок | Вход на территорию или участок следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте (п.3.11) | Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте (п. 4.1.1) |  |  |
| 2 | Пешеходный путь через островок безопасности | - | Ширина не менее 3 м, длина – не менее 2 м (п. 4.1.6). |  |  |
| 3 | Ширина пешеходного пути | Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м (п.3.3). | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м, В условиях сложившейся застройки допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пути движения до 1,2 м с карманами размером не менее 2,0  1,8 м через 25 м (п. 4.1.7). |  |  |
| 4 | Уклон путей движения | Продольный уклон пути движения, не должен превышать 5%. Поперечный уклон пути движения - 1-2% (п.3.3) | Продольный не более 5%, поперечный – 2%. |  |  |
| 5 | Уклон съезда с тротуара | При При устройстве съездов с тротуара допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 10 м (п.3.3). | Уклон съезда с тротуара не более 1:12, до 1:10 на протяжении не более 10 м (п.4.1.8). |  |  |
| 6 | Перепад высот в местах съезда на проезжую часть | не должен превышать 0,04 м (п.3.4). | не должен превышать 0,015 м (п.4.1.8). |  |  |
| 7 | Высота бордюров по краям пешеходных путей | не менее 0,05м (п.3.4). | не менее 0,05м (п. 4.1.9) |  |  |
| 8 | Высота бордюров, вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок | не должны превышать 0,04 м (3.4). | не должны превышать 0,025 м (п.4.1.9). |  |  |
| 9 | Тактильные средства, пешеходных путях | не менее чем за 0,8 м до объекта (п.3.6). | не менее чем за 0,8 м до объекта (п.4.1.10). |  |  |
| 10 | Ширина тактильной полосы | - | в пределах 0,5 – 0,6 м (п.4.1.10). |  |  |
| 11 | Толщина швов между плитами | не более 0,015м (п.3.7). | не более 0,015м (п. 4.1.11). |  |  |
| 12 | Ширина лестничных маршей открытых лестниц | - | не менее 1,35м (п. 4.1.12). |  |  |
| 13 | Для открытых лестниц – ширина проступей и высота подступенка | не менее 0,4 м, - не более 0,12м (п.3.9). | принимать от 0,35 до 0,4 м, от 0,12 до 0,15 м (п. 4.1.12). |  |  |
| 14 | Марш открытой лестницы | - | не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами (п. 4.1.12). |  |  |
| 15 | Расстояние между поручнями открытой лестницы | - | не менее 1,0 м (п. 4.1.12). |  |  |
| 16 | Краевые ступени лестничных маршей | - | выделены цветом или фактурой (п.4.1.12). |  |  |
| 17 | Перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы | - | за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м (п.4.1.12). |  |  |
| 18 | До выступающих снизу конструкций лестниц ограждение или озеленение | 2,1 м от уровня (п. 3.10). | менее 2,1 м (п. 4.1.13). |  |  |
| 19 | Длина марша открытого пандуса Уклон открытого пандуса | - | не более 9,0 м, не круче 1:20 (п.4.1.14). |  |  |
| 20 | Ширина между поручнями пандуса | - | в пределах 0,9 – 1,0 м (п.4.1.14). |  |  |
| 21 | Пандус следует заменять подъемными устройствами | - | длиной 36,0 м и более высотой более 3,0 м (п.4.1.14). |  |  |
| 22 | Длина горизонтальной площадки прямого пандуса | - | не менее 1,5 м (п.4.1.15). |  |  |
| 23 | Посадочные площадки, в зонах интенсивного использования | - не менее 1,5 х 1,5 м, (для всех) | не менее 2,1 х 2,1 м (п.4.1.15). |  |  |
| 24 | Двухстороннее ограждение с поручнями | - | на высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м (п.4.1.15). |  |  |
| 25 | Колесо-отбойные устройства | высотой не менее 0,05м по продольным краям маршей пандусов (п.3.31). менее50, | высотой 0,1 м (п. 4.1.15). |  |  |
| 26 | В местах изменения уклонов освещение | - | не менее 100лк на уровне пола (п. 4.1.16). |  |  |
| 27 | Просветы ячеек решеток | устанавливаемые в полу тамбуров или входных площадок, Ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками (п.3.15). | не более 0,013м шириной. Диаметр не более 0,018 м (п. 4.1.17). |  |  |
| Автостоянки для инвалидов |
| 28 | На автостоянках | На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов (п.3.12). | 10% мест (но не менее одного места) в том числе 5% для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске до 100 вкл. 5%, но не менее 1 от 101 до 200 -5 мест и доп. 3%; от 201 до 1000 - 8 мест и доп. 2%; 1001 место и более - 24 места + не менее 1% на каждые 100 мест свыше (п. 4.2.1). |  |  |
| 29 | Выделяемые места должны обозначаться | Эти места должны обозначаться знаками, принятыми в международной практике (п.3.12). | разметкой вертикальный на высоте ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, не менее 1,5м (п. 4.2.1). |  |  |
| 30 | Удаленность мест для автотранспорта инвалидов | не далее 50 м, а при жилых зданиях - не далее 100 м (3.12). | Для общественного не далее 50 м, от входа в жилое здание – не далее 100м (п.4.2.2). |  |  |
| 31 | Площадки для остановки специализированных средств | не далее 100 м от входов в общественные здания, доступные для МГН (п.3.12). | не далее 100 м от входов в общественные здания (п.4.2.2). |  |  |
| 32 | Специальные парковочные места при уклоне | - | менее 1:50 (п. 4.2.3). |  |  |
| 33 | Разметка места инвалида на кресле-коляске, безопасная зона сбоку и сзади машины | Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м (п.3.12). | размер 6,0х3,6 м 1,2 м (п. 4.2.4 ). |  |  |
| 34 | Для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для инвалидов на креслах-колясках | - | ширина боковых подходов не менее 2,5 м (п. 4.2.4). |  |  |
| 35 | Места для автомашин инвалидов на креслах-колясках в многоуровневых автостоянках | - | рекомендуется размещать у выхода на первом этаже или около лифтов (п. 4.2.5). |  |  |
| 36 | Встроенные, в том числе подземные автостоянки должны | - | иметь непосредственную связь с функциональными этажами здания с помощью лифтов, в том числе приспособленных для перемещения инвалидов на кресле-коляске с сопровождающим. Эти лифты и подходы к ним должны быть выделены специальными знаками (п. 4.2.6). |  |  |
| Благоустройство и места отдыха |
| 37 | Места отдыха |  | через 100 – 150 м (п. 4.3.1). |  |  |
| 38 | Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути | не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - не более 0,3 м (п.3.10). | не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре – более 0,3 м (п. 4.3.4). |  |  |
| 39 | При увеличении размеров выступающих элементов пространство под этими объектами необходимо | выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м либо ограждениями высотой не менее 0,7 м (п.3.10). | выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м либо ограждениями высотой не менее 0,7 м (п. 4.3.4). |  |  |
| 40 | Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих препятствий | - | в форме квадрата или круга на расстоянии 0,5м от объекта (п. 4.3.4). |  |  |
| 41 | Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением тактильных наземных указателей или на отдельных плитах | высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7 – 0,8 м (п.3.10). | высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7 – 0,8 м (п. 4.3.5). |  |  |
| 42 | Временные сооружения, столбы наружного освещения и указателей, газетные и торговые киоски | - | Должны иметь контрастный цвет (п. 4.3.6). |  |  |
|  | 2.Требования к помещениям и их элементам |
| 43 | Условия доступа в здание МГН | В здании должен быть как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием (п.3.13). | В зданиях и сооружениях должны быть обеспечены для МГН условия использования в полном объеме помещений для безопасного осуществления необходимой деятельности самостоятельно либо при помощи сопровождающего, а также эвакуации в случае экстренной ситуации (Р. 5) |  |  |
| Входы |
| 44 | Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам | По ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц на основных входах в здание 2,5 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни (п.3.14). | По ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни (п. 5.1.2). |  |  |
| 45 | Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: | Навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев, что устанавливается заданием на проектирование (п.3.14). | Навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий – подогрев поверхности покрытия (п. 5.1.3). |  |  |
| 46 | Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть: | твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1 – 2% (п.3.14). | твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1 – 2% (п.5.1.3). |  |  |
| 47 | Размеры входной площадки без пандуса. Размеры входной площадки с пандусом | Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании "от себя" должна быть не менее 1,2 м, а при открывании "к себе" - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м (п.3.19). | Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0м или 1,5х1,85м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2 м (п. 5.1.3). |  |  |
| 48 | Ширина входных дверей | Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9м. При глубине откоса открытого проема более 1,0м ширину проекта следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2м (п.3.23). | Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м (п. 5.1.4). |  |  |
| 49 | Смотровые панели в полотнах наружных дверей следует предусматривать | заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах 0,3-09м от уровня пола (п.3.24). | заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола (п.5.1.4). |  |  |
| 50 | Нижняя часть стеклянных дверных полотен должна быть защищена противоударной полосой на высоту | не менее 0,3 м от уровня пола (п. 3.24). | не менее 0,3 м от уровня пола (п. 5.1.4). |  |  |
| 51 | Высота порога | Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,025 м (п.3.23). | Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0, 014 м (п. 5.1.4). |  |  |
| 52 | Усилие открывания двери на путях эвакуации с ручками нажимного действия не должно превышать | - | не должно превышать 50 Нм (п.5.1.4). |  |  |
| 53 | Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей. Высота от поверхности пути | высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, не ниже 1,2 м и не выше 1,5м (п.3.25). | не менее высотой 0,1 м, шириной не менее 0,2 м, на уровне не ниже 1,2 м, не выше 1,5 м (п. 5.1.5). |  |  |
| 54 | Усилие для распашных дверей с доводчиком | - | с усилием 19,5Нм (п. 5.1.6). |  |  |
| 55 | Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов | не менее 1,8м, а в жилых зданиях - не менее 1,5 м при ширине не менее 2,2 м (п.3.15). | не менее 2,3 при ширине не менее 1,5м (п. 5.1.7). |  |  |
| 56 | Минимальное свободное пространство между дверями тамбура | - | не менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь (п. 5.1.7). |  |  |
| 57 | Свободное пространство у двери со стороны защелки | - | «от себя» не менее 0,3м, «к себе» не менее 0,6 м (п.5.1.7). |  |  |
| 58 | При глубине тамбура от 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) | - | его ширина должна быть не менее 2 м (п.5.1.7). |  |  |
| 59 | Просветы ячеек дренажных и водосборных решеток, устанавливаемых в полу тамбуров или входных площадок | Ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками (п.3.15). | Ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0, 018 м (п. 5.1.7). |  |  |
| 60 | Применение вращающихся дверей, дверей на качающихся петлях и дверей вертушек на путях передвижения МГН | не допускается (п.3.26). | не допускается (п. 5.1.4). |  |  |
| 61 | Контрольно-пропускные устройства и турникеты | При наличии контроля на входе следует Предусматривать контрольные устройства, приспособленные для пропуска тех категорий инвалидов, для которых будет доступен проектируемый объект (п.3.16). На путях движения МГН не допускается применять вращающиеся двери и турникеты (п.3.26). | При наличии контроля на входе следует применять контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету не менее 1,0 м, приспособленные для пропуска инвалидов на креслах-колясках. Дополнительно к турникетам следует предусматривать боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН. Ширину прохода следует принимать по расчету (п. 5.1.8). |  |  |
|  | 2.2 Пути движения в зданиях |
|  | 2.2.1. Горизонтальные коммуникации |
| 62 | Ширина при движении кресла-коляски: в одном направлении - при встречном движении - | Не менее 1,5м; Не менее 1,8м (п.3.18). | Не менее 1,5м; Не менее 1,8 м (п. 5.2.1). |  |  |
| 63 | Ширина перехода в другое здание | Не менее 2,0м (п.3.18). | Не менее 2,0м (п. 5.2.1). |  |  |
| 64 | При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство для: поворота на 90°- равное - разворота на 180° - равное - | Не менее 1,2м диаметру 1,4 м (п.3.18). | 1,2 х 1,2 м диаметр 1,4 м (п. 5.2.1). |  |  |
| 65 | Высота коридоров | - | не менее 2,1 м (п. 5.2.1). |  |  |
| 66 | Подходы к оборудованию: по ширине - при повороте на 90° - для разворота на 180° - | не менее 0,9м не менее 1,2м (п.3.18). не менее 1,4м (п.3.19) | не менее 0,9 м не менее 1,2 м (п. 5.2.2) не менее 1,4 м (п.5.2.2). |  |  |
| 67 | Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании : «от себя» - «к себе» - при ширине - | не менее 1,2м не менее 1,5м не менее 1,5м (п.3.19). | не менее 1,2 м не менее 1,5 м не менее 1,5 м (5.2.2). |  |  |
| 68 | Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | не менее 1,2м (п.3.18). | не менее 1,2 м (п. (5.2.2). |  |  |
| 69 | Тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены | на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей. Допускается предусматривать световые маячки (п.3.21). | на расстоянии 0,6 м в соответствии с ГОСТ Р12.4.026. Рекомендуется предусматривать световые маячки (п.5.2.3). Контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки (п. 5.2.3). |  |  |
| 70 | Ширина дверных проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть | не менее 0,9м (п.3.23). | не менее 0,9 м (п.5.2.3). |  |  |
| 71 | Ширина проема в стене при глубине откоса открытого проема более 1,0 м | По ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2м (п.3.23). | По ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м (п. 5.2.4.). |  |  |
| 72 | Высота порогов или перепад высот | Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,025м (п.3.23). | Дверные проемы в помещения, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м (п. 5.2.4). |  |  |
| 73 | Зона отдыха и ожидания для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего | - | через 25 – 30 м, но не менее одной (п.5.2.5, п.5.2.6) . |  |  |
| 74 | Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны | иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м (п.3.20). | иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м (п. 5.2.7). |  |  |
| 75 | Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами следует устанавливать барьеры, ограждения | имеющими размер в свету по высоте менее 1,9 м (п.3.20). | имеющими размер в свету по высоте менее 1,9 м (п. 5.2.7). |  |  |
| 76 | ворсовые ковры с высотой ворса | В помещениях, доступных МГН, не допускается применять ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) более 0, 013м (п.3.22). | В помещениях, доступных инвалидам, не разрешается применять ворсовые ковры с высотой ворса более 0, 013 м (п.5.2.8). |  |  |
|  | 2.2.2. Вертикальные коммуникации |
|  | Лестницы и пандусы |
| 77 | При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать |  | лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН (п. 5.2.9). |  |  |
| 78 | Ширина марша лестниц, доступных для МГН, должна быть | Как правило, не менее 1,35м (п.3.27). | При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м. В остальных случаях ширину марша следует принимать по СП 54.13330 и СП 118.13330 (п. 5.2.10). |  |  |
| 79 | В местах перепада уровней пола в помещении для защиты от падения следует предусматривать | Бортики высотой не менее 0,05м (при перепаде высот более 0,45м) (п.3.31), ограждения с поручнями (п.3.32). | ограждения высотой в пределах 1 – 1,2 м (п. 5.2.9). |  |  |
| 80 | Ребро ступени должно иметь закругление | радиусом не более 0,05 м (п.3.28). | радиусом не более 0,05 м (п.5.2.9). |  |  |
| 81 | Бортики на боковых краях ступеней, | высотой не менее 0,02 м (п.3.28). | высотой не менее 0,02 м (п. 5.2.9). |  |  |
| 82 | Ширина марша лестницы | не менее 1,35 м (п.3.27). | не менее 1,35 м по СП 54.13330 и СП 118.13330 |  |  |
| 83 | Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша | пандуса на 0,3 м (п.3.32) | пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 – 0,33м) и иметь не травмирующее завершение (п. 5.2.10). |  |  |
| 84 | Дополнительные поручни следует предусматривать | при ширине марша лестницы 2,5 м и более (п.3.27). | при ширине марша лестницы 4,0 м и более (п. 5.2.11). |  |  |
| 85 | Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса | не должна превышать 0,8м при уклоне не более 8% (п.3.29). | не должна превышать 0,8м при уклоне не более 1:20 (5%) (п. 5.2.13). |  |  |
| 86 | Уклон пандуса | уклоне не более 8% (п.3.29). | не более 1:20 (5%) (п.5.2.13). |  |  |
| 87 | При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее | допускается увеличивать уклон пандуса до 1:10 (10%) (п.3.29). | допускается увеличивать уклон пандуса до 1:10 (10%) (п.5.2.13). |  |  |
| 88 | На временных сооружениях подъем по вертикали между площадками не превышает 0,5 м, а длина пандуса между площадками – не более 6,0 м |  | допускается максимальный уклон пандуса 1:12 (8%) (п.5.2.13). |  |  |
| 89 | Пандусы следует заменять лифтами, подъемными платформами |  | при перепаде высот более 3,0 м (п. 5.2.13). |  |  |
| 90 | Ширина винтового пандуса при полном повороте | При исключи-тельно одностороннем движении – не менее 1,0м, в остальных случаях – по ширине полосы движения согласно п.3.18 (п.3.29). | должна быть не менее 2,0 м (п. 5.2.13). |  |  |
| 91 | Горизонтальные площадки должны быть устроены | Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 8% (п.3.29). | Через каждые 8,0 – 9,0 м длины марша пандуса, также при каждом изменении направления пандуса (п.5.2.13). |  |  |
| 92 | Длина площадки на пандусе | При прямом пути движения или на повороте не менее 1,5м (п.3.29). | не менее 1,5 м по ходу движения, а на винтовом – не менее 2,0 м (п. 5.2.13). |  |  |
| 93 | Размер верхней и нижней горизонтальной площадки |  | не менее 1,5х1,5 м (п. 5.2.13). |  |  |
| 94 | Ширину марша пандуса следует принимать Поручни в этом случае принимать | при исключительно одностороннем движении не менее 1,0м, в остальных случаях – по ширине полосы движения согласно п.3.18 (п.3.29). | по ширине полосы движения согласно 5.2.1 (п. 5.2.13). по ширине пандуса (п.5.2.13). |  |  |
| 95 | Инвентарные пандусы должны быть рассчитаны |  | на нагрузку не менее 350 кг/м2 и удовлетворять требованиям к стационарным пандусам по ширине и уклону (п.5.2.13). |  |  |
| 96 | По продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги следует предусматривать | Бортики высотой не менее 0,05 м (п.3.31). | колесоотбойники высотой не менее 0,05 м (п. 5.2.14). |  |  |
| 97 | Поверхность марша пандуса должна |  | визуально контрастировать с горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса. Допускается для выявления граничащих поверхностей применение световых маячков или световых лент (п. 5.2.14). |  |  |
| 98 | Тактильные напольные указатели перед пандусами следует |  | выполнять по ГОСТ Р 52875 (п. 5.2.14). |  |  |
| 99 | Ограждения с поручнями необходимо устанавливать | вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот более 0,45 м, как правило на высоте 0,7 и 0,9 м, у лестниц – на высоте 0,9м, а в дошкольных учреждениях также и на высоте 0,5 м (п.3.32). | вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов – дополнительно и на высоте 0,7 м (п. 5.2.15). |  |  |
| 100 | Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть | непрерывным по всей ее высоте (п.3.32). | непрерывным по всей ее высоте (п. 5.2.15). |  |  |
| 101 | Расстояние между поручнями пандуса |  | от 0,9 до 1,0 м |  |  |
| 102 | Завершающие горизонтальные части поручня должны быть | длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (п.3.32). | длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение (п. 5.2.15). |  |  |
| 103 | Поручни рекомендуется применять |  | округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м (п.5.2.16). |  |  |
| 104 | Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть |  | не менее 0,045м для гладких поверхностей и не менее 0,06м для шероховатых поверхностей (п.5.2.16). |  |  |
| 105 | На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться | рельефные обозначения этажей, с размерами цифр, не менее, м: ширина – 0,01, высоты 0,015, высота рельефа цифры – не менее 0,002 м (п.3.33). | рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил (п. 5.2.16). |  |  |
|  | Лифты, подъемные платформы и эскалаторы |
| 106 | Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа) здания следует оборудовать | пассажирскими лифтами или подъемными платформами в случае размещения помещений, посещаемыми инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа). Выбор способа подъема инвалидов и возможность дублирования этих способов подъема устанавливается в проектном решении (п.3.34). | пассажирскими лифтами или подъемными платформами. Выбор способа подъема инвалидов и возможность дублирования этих способов подъема устанавливается в задании на проектирование (п. 5.2.17). |  |  |
| 107 | Следует применять лифты, предназначенные С размерами кабины | для пользования инвалидом на кресле-коляске. Параметры кабины должны иметь внутренние размеры не менее 1,1 м в ширину и 1,4 м в глубину (п. 3.35). | для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим. Их кабины должны иметь внутренние размеры не менее 1,7 м в ширину и 1,5 м в глубину (п. 5.2.18). |  |  |
| 108 | Для нового строительства общественных и производственных зданий рекомендуется применять лифты | с шириной дверного проема не менее 0,9 м. В остальных случаях размер дверного проекта устанавливается в задании на проектирование по ГОСТ Р 51631(п.3.35). | с шириной дверного проема не менее 0,95 м (п.5.2.18). |  |  |
| 109 | Выбор числа и параметров лифтов для транспортирования инвалидов производится | Число лифтов устанавливается согласно приложению Б. Следует применять лифты, оснащенные системами управления и противодымной защиты, соответствующей требованиям НПБ 250 (п.3.38). | по расчету с учетом максимально возможной численности инвалидов в здании, исходя из номенклатуры по ГОСТ Р 53770(п.5.2.19). |  |  |
| 110 | Для жилых многоквартирных зданий для транспортирования инвалидов на кресле-коляске |  | допустимо использование лифта с размером кабины 2,1х1,1м и шириной дверного проема 1,2 м, в которой кресло-коляска размещается с поворотом (п. 5.2.19 ). |  |  |
| 111 | На объектах физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения для транспортирования людей на креслах-колясках следует применять лифт |  | с внутренними размерами кабины лифта не менее 2,1х1,5м (п.5.2.19 ). |  |  |
| 112 | Световая и звуковая информирующая сигнализация в кабине лифта, доступного для инвалидов, должна | соответствовать требованиям ГОСТ Р 51631, должна быть предусмотрена у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках (п.3.37). | соответствовать требованиям ГОСТ Р 51631 и Технического регламента о безопасности лифтов (п.5.2.20). |  |  |
| 113 | У каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов, должны быть высоте 1,5 м |  | тактильные указатели уровня этажа (п. 5.2.20). |  |  |
| 114 | Цифровое обозначение этажа должно быть |  | Напротив выхода из таких лифтов на высоте 1,5 м размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены (п. 5.2.20). |  |  |
| 115 | Установку подъемных платформ с наклонным перемещением для преодоления лестничных маршей инвалидами с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках | следует предусматривать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51630 (п.3.39). | следует предусматривать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51630 (п.5.2.21). |  |  |
| 116 | Выходы из подъемника следует предусматривать | только в уровне этажей, имеющих помещения для проживания или целевого посещения инвалидами (п.3.39). |  |  |  |
| 117 | Свободное пространство перед подъемными платформами должно составлять |  | не менее 1,6х1,6 м (п. 5.2.21). |  |  |
| 118 | Эскалаторы должны быть оснащены |  | тактильными предупреждающими знаками у каждого края (п.5.2.22). |  |  |
| 119 | Если эскалатор или пассажирский конвейер находятся на основном пути движения МГН |  | у каждого их конца следует предусмотреть выступающие перед балюстрадой ограждения высотой 1,0 м и длиной 1,0 – 1,5 м для безопасности слепых и слабовидящих (шириной в чистоте не менее движущегося полотна) (п.5.2.22). |  |  |
|  | 2.2.3. Пути эвакуации |
| 120 | Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей в соответствии с требованиями | СНиП 21-01 и ГОСТ 12.01.004 с учетом мобильности инвалидов различных категорий (по Приложению В), их численности и места нахождения (работы, обслуживания, отдыха) в здании или сооружении (п.3.40). | «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ 12.1.004 с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении (п. 5.2.23). |  |  |
| 121 | Места обслуживания и постоянного нахождения МГН | следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу. При этом расстояние от дверей помещения с пребыванием инвалидов, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа не должно превышать 15м(п.3.41) | следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу (п. 5.2.24). |  |  |
| 122 | Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН, должна быть не менее, м: Дверей из помещений, с числом находящихся в них инвалидов не более 15 чел; Проемов и дверей в остальных случаях; проходов внутри помещений; Переходных лоджий и балконов, межквартирных коридоров (при открывании дверей внутрь); Коридоров, пандусов, используемых инвалидами для эвакуации | 0,9 м 1,2 м 1,5 м 1,8 м (п.3.42) | 0,9 м 1,2 м 1,5 м Согласно 5.2.1 (п. 5.2.25) (Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее: при движении кресла-коляски в одном направлении 1,5 м; при встречном движении 1,8м Ширину перехода в другое здание следует принимать – не менее 2,0 м. При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство для: поворота на 90° – равное 1,2х1,2 м; разворота на 180° – равное диаметру 1,4 м. В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла-коляски на 180°. Высота коридоров по всей их длине и ширине должна составлять в свету не менее 2,1 м. При реконструкции зданий допускается уменьшать ширину коридоров при условии создания разъездов (карманов) для кресел-колясок размером 2 м (длина) и 1,8 м (ширина) в пределах прямой видимости следующего кармана |  |  |
| 123 | Пандус, служащий путем эвакуации со второго и вышележащих этажей, должен | Быть непосредственно связан через тамбур с выходом наружу (п.3.43). | иметь выход наружу из здания на прилегающую территорию (п. 5.2.26). |  |  |
| 124 | Конструкции эвакуационных путей должны быть | класса К0 (непожароопасные), предел огнестойкости должен соответствовать требованиям таблицы 4* СНиП 21-01, а материалы их отделки и покрытия полов – требованиям 6.25* СНиП 21-01 (п.3.44). | запроектированы в соответствии с требованиями СП 1.13130 в отношении конструктивных решений и применяемых материалов (п. 5.2.29 ). |  |  |
| 125 | Если по расчету невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех МГН за необходимое время, то для их спасения на путях эвакуации следует предусматривать | Пожаробезопасную зону, из которой они могут эвакуироваться более продолжительное время или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений. Предельно допустимые расстояния от наиболее удаленной точки помещения для инвалидов до двери в пожаробезопасную зону должно быть в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации (п.3.45). | зоны безопасности, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений, либо из которых они могут эвакуироваться более продолжительное время и (или) спасаться самостоятельно по прилегающей незадымляемой лестничной клетке или пандусу. Предельно допустимые расстояния от наиболее удаленной точки помещения для инвалидов до двери в зону безопасности должно быть в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации. В состав зоны безопасности может включаться площадь примыкающей лоджии или балкона, отделенных противопожарными преградами от остальных помещений этажа, не входящих в зону безопасности. Лоджии и балконы могут не иметь противопожарного остекления, если наружная стена под ними глухая с пределом огнестойкости не менее REI 30 (EI 30) или имеющиеся в этой стене оконные и дверные проемы должны быть заполнены противопожарными окнами и дверями (п. 5.2.27). |  |  |
| 126 | Зоны безопасности рекомендуется предусматривать | вблизи вертикальных коммуникаций или проектировать их как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку типа Н1 или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями (п.3.47). | в холлах лифтов для транспортирования пожарных подразделений, а также в холлах лифтов, используемых МГН. Данные лифты могут использоваться для спасения инвалидов во время пожара. Число лифтов для МГН устанавливается расчетом согласно приложения Г (п. 5.2.27). |  |  |
| 127 | Площадь зоны безопасности должна быть предусмотрена на всех инвалидов, остающихся по расчету на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования, м2/чел.: инвалид в кресле-коляске; инвалид в кресле-коляске с сопровождающим; инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим; | 2,4 м² 2,65 м² 0,75 м² 1,00 м² В состав зоны безопасности может включаться площадь примыкающей лоджии или балкона, отделенных противопожарными преградами от остальных помещений этажа (п.3.46). | 2,4 м² 2,65 м² 0,75 м² 1,00 м² При обоснованном использовании в качестве зоны безопасности незадымляемой лестничной клетки или пандуса, служащего путем эвакуации, размеры площадок лестничной клетки и пандуса необходимо увеличить исходя из размеров проектируемой зоны (п. 5.2.28). |  |  |
| 128 | Зона безопасности должна быть отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: | Стены – REI 90, перекрытия – REI 60, двери и окна – первого типа (п.3.48). | стены, перегородки, перекрытия – не менее REI 60, двери и окна – первого типа (п.5.2.29 ). |  |  |
| 129 | Конструкции противопожарных зон: | должны быть Класса К0 (непожароопасные), а материалы отделки и покрытий должны соответствовать требованиям 6.25* СНиП 21-01 (п.3.49). | Зона безопасности должна быть запроектирована в соответствии с требованиями СП 1.13130 в отношении конструктивных решений и применяемых материалов (п.5.2.29). |  |  |
| 130 | Двери в пожаробезопасную зону должны быть | противопожарными самозакрывающимися с уплотнениями в притворах (п. 3.49). | двери и окна – первого типа (п. 5.2.29 ). |  |  |
| 131 | Зона безопасности должна быть | незадымляемой. При пожаре в ней должно создаваться избыточное давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного выхода (п.3.50). | незадымляемой. При пожаре в ней должно создаваться избыточное давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного выхода (п. 5.2.29 ). |  |  |
| 132 | Подпор воздуха | В шахтах лифтов, имеющих выход пожаробезопасную зону, должен быть создан подпор воздуха, соответствующий требованиям СНиП 2.04.05 (п.3.50). | Должно создаваться избыточное давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного выхода (п. 5.2.29). |  |  |
| 133 | Каждая зона безопасности общественного здания должна быть | Оборудована двухсторонней связью с диспетчером или дежурным. В иных случаях следует предусматривать кнопку звонка (п.3.57). | оснащена селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с диспетчерской или с помещением пожарного поста (поста охраны) (п. 5.2.30). |  |  |
| 134 | Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены |  | эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026 (п. 5.2.30). |  |  |
| 135 | На планах эвакуации должны быть обозначены |  | места расположения зон безопасности (п. 5.2.30). |  |  |
| 136 | Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует |  | окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м (п.5.2.31). |  |  |
| 137 | Возможно применение для ориентации и помощи слепым и слабовидящим |  | защитного углового профиля на каждой ступени по ширине марша. Материал должен быть шириной 0,05 – 0,065 м на проступи и 0,03 – 0,055 м на подступенке. Он должен визуально контрастировать с остальной поверхностью ступени (п.5.2.31). |  |  |
| 138 | Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть |  | окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты (п.5.2.31). |  |  |
| 139 | Допускается для эвакуации предусматривать |  | наружные эвакуационные лестницы (лестницы третьего типа), если они отвечают требованиям 5.2.9. При этом должны выполняться одновременно следующие условия: лестница должна находиться на расстоянии более 1,0 м от оконных и дверных проемов; лестница должна иметь аварийное освещение. (п.5.2.32). |  |  |
| 140 | Не допускается предусматривать пути эвакуации для слепых и других инвалидов |  | по открытым наружным металлическим лестницам (п.5.2.32). |  |  |
| 141 | На объектах с постоянным проживанием или временным пребыванием лиц с девиантным поведением на дверях эвакуационных выходов допускается |  | применение электромагнитных замков. При этом следует предусмотреть разблокирование этих дверей одним из способов: при срабатывании автоматической пожарной сигнализации и (или) автоматической установки пожаротушения; дистанционно с пожарного поста (с поста охраны); по месту с применением ручных магнитных ключей (п.5.2.33). |  |  |
| 142 | На объектах с постоянным проживанием или временным пребыванием МГН в коридорах, лифтовых холлах, в лестничных клетках, где предусматривается |  | эксплуатация дверей в открытом положении, следует предусматривать один из следующих способов закрывания дверей: автоматическое закрывание этих дверей при срабатывании АПС и (или) автоматической установки пожаротушения; дистанционное закрывание дверей с пожарного поста (с поста охраны); механическое разблокирование дверей по месту (п. 5.2.33). |  |  |
| 143 | На путях эвакуации допускается применение раздвижных дверей при условии, что они: |  | имеют функцию «антипаника», наряду с раздвижными имеются эвакуационные распашные двери, раскрываются и фиксируются при срабатывании автоматически, дистанционно с пожарного поста (поста охраны), от кнопки у двери или механическим способом (п. 5.2.33). |  |  |
| 144 | Освещенность на путях эвакуации (в том числе в начале и конце пути) и в местах оказания (предоставления) услуг для МГН в зданиях общественного и производственного назначения следует | повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СНиП 23-05 (п.3.54). | повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СП 52.13330 (п. 5.2.34). |  |  |
| 145 | Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть | более 1:4 (п.3.54). | более 1:4 (п. 5.2.34). |  |  |
|  | 5.3 Санитарно-бытовые помещения |  |  |
| 146 | Специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых, ванных должны быть предусмотрены | В общественных уборных, в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях (кроме указанных в 3.51 СНиП 2.08.02) (п.3.63). При расчетной численности посетителей 50 человек и более или при расчетной продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более следует предусматривать уборную с универсальной кабиной (п.3.63). | во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, (п.5.3.1). |  |  |
| 147 | В общем количестве кабин уборных общественных и производственных зданий | Уборные в зданиях, где работают инвалиды, должны быть на каждом этаже, независимо от числа работающих, при этом не менее одной из общего числа кабин в уборных должна быть универсальной (п.3.64). | доля доступных для МГН кабин должна составлять 7%, но не менее одной (п. 5.3.2). |  |  |
| 148 | Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: | ширина –1.65, глубина – 1,8 (п.3.67). | ширина – 1,65, глубина – 1,8, ширина двери – 0,9. П р и м е ч а н и е – Габариты доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки применяемого оборудования. (п.5.3.3). |  |  |
| 149 | В кабине рядом с унитазом следует предусматривать | пространство для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей (п.3.67). | пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей (п. 5.3.3). |  |  |
| 150 | В кабине должно быть свободное пространство |  | диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски (п. 5.3.3). |  |  |
| 151 | Двери должны открываться |  | наружу п. (п.5.3.3). |  |  |
| 152 | В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки | В случае необходимости поручней, штанг, поворотных или откидных сидений (п.3.67). | откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений (п. 5.3.3). |  |  |
| 153 | Размеры универсальной кабины в плане не менее, м: | 2,2х2,2 (п.3.68). | ширина – 2,2, глубина – 2,25 (п. 5.3.3). |  |  |
| 154 | Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола |  | не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы (п. 5.3.3). |  |  |
| 155 | Следует применять унитазы, имеющие |  | опору для спины (п. 5.3.3). |  |  |
| 156 | В помещениях доступных душевых следует предусматривать | не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой следует предусматривать пространство для подъезда кресла-коляски (п.3.65). | не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой следует предусматривать пространство для подъезда кресла-коляски (п.5.3.4). |  |  |
| 157 | Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и недостатками зрения следует предусматривать | закрытые душевые кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной (п.3.66). | закрытые душевые кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной с нескользким полом и поддоном без порога (п.5.3.5). |  |  |
| 158 | В помещениях доступных душевых следует предусматривать | не менее 1 универсальной душевой кабины на 3 инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и недостатками зрения(п.3.66). | не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой следует предусматривать пространство для подъезда кресла-коляски (п.5.3.4). |  |  |
| 159 | Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована |  | переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями (п. 5.3.5). |  |  |
| 160 | Глубина сиденья должна быть не менее |  | 0,48 м, длина – 0,85 м (п.5.3.5). |  |  |
| 161 | Габариты поддона (трапа) должны быть не |  | менее 0,9×1,5 м, свободной зоны – не менее 0,81,5 м (п.5.3.5). |  |  |
| 162 | У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать | Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными значками и размещаться рядом с дверью, со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,4 до 1,75 м (п.3.61). | специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м (п.5.3.6). |  |  |
| 163 | Доступные кабины должны быть оборудованы | Двухсторонней связью с диспетчером или дежурным. В иных случаях следует предусматривать кнопку звонка. В общественной уборной электрический звонок или извещатель должен выводиться в дежурную комнату (п.3.57). | системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). |  |  |
| 164 | Геометрические параметры зон, используемых инвалидами, в том числе на креслах-колясках, в санитарно-бытовых помещениях общественных и производственных зданий, следует принимать по таблице 1: размеры в плане (в чистоте), м: Кабины душевых: Закрытые; открытые и со сквозным проходом; полудуши; Кабины личной гигиены женщин. | 1,8 х 1,8 1,2 х 0,9 1,8 х 2,6 (п.3.69). | 1,8 х 1,8 1,2 х 0,9 1,8 х 2,6 (п.5.3.7). |  |  |
| 165 | Ширину проходов между рядами следует принимать не менее, м: для кабин душевых закрытых и открытых, умывальников групповых и одиночных, уборных, писсуаров; для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей); то же, без скамей | 1,8 2,4 1,8 (п.3.71). | 1,8 2,4 1,8 (п.5.3.8). |  |  |
| 166 | В доступных кабинах следует применять водопроводные краны | Рекомендуется применение водопроводных кранов рычажного или нажимного действия, а при возможности – управляемых электронными системами (п. 3.72). | с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается (п.5.3.9) |  |  |
| 167 | Управление спуском воды в унитазе | Рекомендуется располагать на боковой стенке кабины (п.3.72). | Следует применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз (п.5.3.9). |  |  |

- Определение критериев оценки степени доступности элементов и всего объекта гражданского назначения в целом, в том числе по основным группам маломобильных граждан

Метод оценки доступности Объекта гражданского назначения (ОГН) и решений по его необходимой адаптации, строится на оценке доступности объекта по:

- основным архитектурно-планировочным элементам зданий и сооружений;

- критериям оценки их доступности, в том числе с учетом специальных требований к  функциональным и эргономичным параметрам для различных категорий маломобильных граждан;

- технологии комплексной оценки доступности.

4.1 Основные архитектурно-планировочные элементы зданий и сооружений, оборудование и устройства; их значение в оценке доступности объектов гражданского назначения

Основными объектами гражданского назначения являются жилые, общественные и производственные здания, которые должны обеспечивать для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (далее – маломобильных групп населения – МГН) равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения, основанные на принципах «универсального проекта» (дизайна).

Объект гражданского назначения (ОГН) – это все здание или его часть с прилегающим участком.

ОГН может занимать здание или сооружение:

1) полностью: это может быть одно из зданий, сооружений, находящихся в ведении (в оперативном управлении, в собственности) учреждения, организации; в этом случае у одной организации есть несколько ОГН, и каждый из объектов недвижимости (каждое здание) рассматривается как самостоятельный ОГН со своими характеристиками (в том числе спектром оказываемых услуг населению), самостоятельными результатами оценки доступности;

2) полностью – единственное здание у учреждения; в этом случае понятия «ОГН – здание – учреждение» полностью совпадают;

3) частично: часть здания или сооружения (один этаж или несколько этажей, или только несколько помещений в здании, на участке, прилегающем к зданию); ОГН в данном случае – часть здания, занимаемая конкретным учреждением.

Если ОГН занимает только часть объекта недвижимости (здания, сооружения, участка), то с точки зрения оценки доступности ОГН и оказываемых на нем услуг для инвалидов и других МГН, следует рассматривать состояние доступности этой части здания или сооружения (ОГН – учреждение), и дополнительно пути движения к нему – через другие части здания и прилегающего к нему участка (территории).

Если учреждение или организация занимает несколько зданий и сооружений (как на единой территории, так и территориально разделенные – то есть расположенные в отдалении), то каждое самостоятельное здание (сооружение) и прилегающий к нему участок рассматриваются и оцениваются с точки зрения доступности для МГН как несколько (разных) ОГН.

При отсутствии у организации, в чьем ведении находится здание, закрепленного участка (прилегающей территории), «зона ответственности» за доступность участка, прилегающего к соответствующему объекту недвижимости, на руководителя организации и его вышестоящую организацию не распространяется. Однако, ответственность за состояние участка и организацию работ по его адаптации возлагается на организацию, в чьем ведении находится этот участок.

Анализ новых нормативных документов для проектирования и строительства позволил определить понятие «объект гражданского назначения», выделить основные архитектурно-планировочные элементы зданий и сооружений: функциональные  и эргономические параметры зон и элементов, подлежащих оценке с точки зрения состояния доступности ОГН для инвалидов и других МГН.

В таблице 3 представлена классификация основных архитектурно-планировочные элементов зданий и сооружений по функциональным зонам, которые должны соответствовать принципам «универсального проекта» (дизайна).

Эти структурные архитектурно-планировочные элементы зданий и сооружений, а также оборудование и устройства нуждаются в оценке состояния их доступности – с точки зрения соответствия действующим нормативным документам.

Таблица 3

Основные функциональные зоны и архитектурно-планировочные элементы зданий и сооружений, формирующиеся по принципам «универсального дизайна)

| № п/п | Функциональные зоны и их оборудование | Основные архитектурно-планировочные элементы ОГН (и их особенности) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земельный участок (территория) | 1.1 Вход (входы) на территорию |
|  |  | 1.2 Путь (пути) движения на территории |
|  |  | 1.3 Автостоянки для инвалидов |
|  |  | 1.4 Благоустройство |
|  |  | 1.5 Места отдыха |
| 2 | Входы (эвакуационные выходы) в здание | 2.1 Лестница (наружная) |
|  |  | 2.2 Пандус (наружный) |
|  |  | 2.3 Входная площадка (перед дверью) |
|  |  | 2.4 Дверь (входная) |
|  |  | 2.5 Тамбур |
| 3 | Пути движения в здании (включая эвакуационные пути) | 3.1 Горизонтальные коммуникации (коридор, вестибюль, зона ожидания, галерея, переходной балкон) |
|  |  | 3.2 Вертикальные коммуникации (лестницы и пандусы) |
|  |  | 3.3 Лифты, подъемные платформы и эскалаторы |
|  |  | 3.4 Пути эвакуации (включая зоны безопасности) |
| 4 | Санитарно-бытовые помещения | 4.1 Раздевальная |
|  |  | 4.2 Универсальная кабина |
|  |  | 4.3 Доступная душевая кабина для МГН |
| 5 | Внутреннее оборудование и устройства | 5.1 Приборы для открывания и закрытия дверей |
|  |  | 5.2 Горизонтальные поручни |
|  |  | 5.3 Ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов |
|  |  | 5.4 Выключатели и электророзетки в помещениях |
| 6 | Аудиовизуальные информационные системы | 6.1 Символы доступности |
|  |  | 6.2 Указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу |
|  |  | 6.3 Системы средств информации и сигнализации об опасности |
|  |  | 6.4 Система средств информации зон и помещений |
|  |  | 6.5 Визуальная информация |
|  |  | 6.6 Звуковая сигнализация |
|  |  | 6.7 Стробоскопическая сигнализация (в виде прерывистых световых сигналов) |
|  |  | 6.8 Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения |
|  |  | 6.9 Аварийная звуковая сигнализация |
|  |  | 6.10 Звуковые информаторы |
|  |  | 6.11 Система двусторонней связи с диспетчером или дежурным. |
|  |  | 6.12 Указатели специализированных парковочных мест |
| 7 | Специальные требования к местам проживания инвалидов | 7.1 Жилые многоквартирные здания |
|  |  | 7.2 Жилые помещения общественных зданий |
|  |  | 7.3 Дома социального жилищного фонда |
|  |  | 7.4 Помещения временного пребывания |
| 8 | Специальные требования к местам обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях | 8.1 Здания и помещения учебно-воспитательного назначения |
|  |  | 8.2 Здания и помещения здравоохранения и социального обслуживания населения |
|  |  | 8.3 Здания и помещения сервисного обслуживания населения |
|  |  | 8.4 Объекты физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения |
|  |  | 8.5 Здания и помещения зрелищного, культурно-просветительного назначения и религиозных организаций |
|  |  | 8.6 Здания объектов по обслуживанию общества и государства |
| 9 | Специальные требования к местам приложения труда | 9.1 Помещения для профессиональной реабилитации инвалидов |
|  |  | 9.2 Мебель, оборудование и вспомогательные устройства, специально приспособленных для конкретного вида инвалидности |
|  |  | 9.3 Оборудование для обеспечения микроклимата санитарно-гигиенических помещений |
|  |  | 9.4 Санитарно-бытовые помещения для работающих инвалидов |

Выделяют 9 основных структурных разделов по доступности функциональных зон и оборудования ОГН (частей объекта гражданского назначения) для маломобильных групп:

1. Земельный участок (Территория, прилегающая к зданию),

2. Входы в здание,

3. Пути движения в здания (в том числе пути эвакуации),

4. Санитарно-бытовые помещения,

5.  Внутреннее оборудование и устройства,

6. Аудиовизуальные информационные системы,

7. Специальные требования к местам проживания инвалидов,

8. Специальные требования к местам обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях,

9. Специальные требования к местам приложения труда.

По каждой из перечисленных функциональных зон имеются общие требования доступности, а также требования к ее отдельным функционально-планировочным элементам.

Раздел 1 Земельный участок (Территория, прилегающая к зданию) состоит из следующих функционально-планировочных элементов:

  - Вход (входы) на территорию (прилегающую к зданию),

  - Путь (пути) движения на территории,

  - Автостоянки для инвалидов,

  - Благоустройство,

  - Места отдыха .

В качестве основных требований раздела определяется наличие:

- хотя бы одного входа (въезда) на территорию объекта (на прилегающую к зданию территорию), приспособленного для всех категорий граждан (инвалидов и других МГН);

- выделенных  и отмеченных знаком мест (хотя бы одного) для транспорта инвалидов;

- благоустройство, обеспечивающее принципы «универсального дизайна»;

- наличие мест отдыха приспособленных для всех категорий граждан (инвалидов и других МГН).

Основные требования к разделу Земельный участок (Территория, прилегающая к зданию), а также параметры оценки доступности основных функционально-планировочных элементов даны в таблице 3.3.	Сравнительная таблица СНиП35-01-2001 и СП59.133330.2012.

Раздел 2 «Входы в здание».

Основным требованием к разделу 2 является наличие в здании как минимум одного входа, доступного для всех категорий инвалидов (с различными видами нарушений здоровья) и других МГН.

К основным функционально-планировочным элементам зоны «Входы в здание» относятся:

2.1 Лестница (наружная),

2.2 Пандус (наружный),

2.3 Входная площадка (перед дверью),

2.4 Дверь (входная),

2.5 Тамбур.

При входе с уровня поверхности земли на уровень пола первого этажа лестница и пандус могут отсутствовать; при разнице уровней лестницы должны дублироваться пандусами.

Описание критериев оценки доступности каждого функционально-планировочного элемента раздела 2 представлено в таблице 3.3.	Сравнительная таблица СНиП35-01-2001 и СП59.133330.2012..

Раздел 3 «Пути движения внутри здания (вкючая эвакуационные пути)».

Путь движения внутри здания к месту целевого назначения (целевого посещения) этого объекта оценивается с точки зрения его доступности для всех категорий граждан, включая инвалидов, а также путь движения к санитарно-гигиеническим помещениям.

При отсутствии специально выделенных путей эвакуации и зон безопасности в здании для инвалидов, требования к пути движения расширяются до требований к путям эвакуации.

Основными функционально-планировочными элементами раздела 3 «Пути движения внутри здания» являются:

3.1 Горизонтальные коммуникации (коридор, вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон),

3.2 Вертикальные коммуникации (лестницы и пандусы),

3.3 Лифты, подъемные платформы и эскалаторы,

3.4 Пути эвакуации (включая зоны безопасности).

Характеристики критериев доступности параметров функционально-планировочных элементов раздела 3 даны в таблице 3.3.	Сравнительная таблица СНиП35-01-2001 и СП59.133330.2012.  .

Раздел 4 Санитарно-бытовые помещения

К общим требованиям по этому разделу относится требование о наличии на ОГН  как минимум одной универсальной кабины для МГН (в том числе доступной для пользования инвалидами на кресле-коляске). Так, не менее одной универсальной кабины должно быть предусмотрено в общественных туалетах, в общественных зданиях (при численности посетителей 50 и более человек, при нахождении их в здании 60 минут и более), в производственных зданиях (на каждом этаже, где работают инвалиды).

К функционально-планировочным раздела 4 относятся:

4.1 Раздевальная,

4.2 Универсальная кабина,

4.3 Доступная душевая кабина для МГН.

Подробное описание критериев доступности раздела 4 представлено в таблице 3.3.	Сравнительная таблица СНиП35-01-2001 и СП59.133330.2012.

Раздел 5 «Внутреннее оборудование и устройства».

К основному оборудованию и устройствам в зданиях, созданных по принципам «универсального дизайна» и безбарьерной среды относится:

5.1 Приборы для открывания и закрытия дверей,

5.2 Горизонтальные поручни,

5.3 Ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов,

5.4 Выключатели и электророзетки в помещениях

Раздел 6 «Аудиовизуальные информационные системы».

К системе информации на объекте отнесены устройства, средства информации, связи и их системы.

С учетом особых требований к ним для инвалидов с особенностями восприятия (нарушениями сенсорных функций: зрения, слуха), должны быть представлены следующие устройства и средства информации на объекте:

6.1 Символы доступности;

6.2 Указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу;

6.3 Системы средств информации и сигнализации об опасности;

6.4 Система средств информации зон и помещений;

6.5 Визуальная информация;

6.6 Звуковая сигнализация;

6.7 Стробоскопическая сигнализация (в виде прерывистых световых сигналов);

6.8 Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения;

6.9 Аварийная звуковая сигнализация;

6.10 Звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов;

6.11 Система двусторонней связи с диспетчером или дежурным;

6.12 Указатели специализированных парковочных мест.

Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:

- непрерывность информации (на всех путях движения МГН), своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;

- предусматривать возможность получения информации как о предоставляемых услугах (перечне и порядке предоставления), так и о размещении и назначении функциональных элементов на объекте, о расположении путей эвакуации, в том числе предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях.

Системы средств информации должны быть комплексными – для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми, тактильными).

Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, района расположения объектов; они должны соответствовать нормативным документам по стандартизации.

Подробное описание устройств и средств информации и параметров функционального раздела 6, требований доступности к ним представлено в таблице 3.3.	Сравнительная таблица СНиП35-01-2001 и СП59.133330.2012.

Раздел 7 «Специальные требования к местам проживания инвалидов».

При проектировании жилых многоквартирных зданий кроме данного документа следует учитывать требования СП 54.13330.

Доступными для МГН должны быть придомовые территории (пешеходные пути движения и площадки), помещения от входа в здание до зоны проживания инвалида (квартира, жилая ячейка, комната, кухня, санузлы) в многоквартирных домах и общежитиях, помещения в жилой и сервисной частях (группе обслуживающих помещений) гостиниц и других зданий временного пребывания.

Места для проживания инвалидов в зависимости от основных условий формирования среды жизнедеятельности разделяются на:

7.1 Жилые многоквартирные здания;

7.2 Жилые помещения общественных зданий;

7.3 Дома социального жилищного фонда;

7.4 Помещения временного пребывания.

Жилые многоквартирные дома и жилые помещения общественных зданий должны отвечать следующим требованиям:

- доступность путей движения до квартиры или жилого помещения от уровня земли перед входом в здание;

- доступность из квартиры или жилого помещения всех помещений, обслуживающих жителей или посетителей;

- применение оборудования, отвечающего потребностям инвалидов;

- обеспечение безопасности и удобства пользования оборудован

ием и приборами.

Подробное описание специальных требований к местам проживания инвалидов, а также критериев их доступности для инвалидов и соответствия принципам универсального дизайна представлено в таблице 3.3.	Сравнительная таблица СНиП35-01-2001 и СП59.133330.2012.

Раздел 8 «Специальные требования к местам обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях».

При проектировании общественных зданий кроме данного документа следует учитывать требования СП 118.13330.

Специфика функционального назначения общественных зданий при проектировании элементов зданий и сооружений (помещений, зон и мест), доступных для МГН подразумевает деление их на типы:

8.3     Здания и помещения учебно-воспитательного назначения;

8.4 Здания и помещения здравоохранения и социального обслуживания       населения;

8.5    Здания и помещения сервисного обслуживания населения;

8.6 Объекты физкультурного, спортивного и  физкультурно-досугового назначения;

8.7  Здания и помещения зрелищного, культурно-просветительного  назначения и религиозных организаций;

8.8    Здания объектов по обслуживанию общества и государства.

Подробное описание специальных требований к местам обслуживания инвалидов, а также критериев их доступности для инвалидов и соответствия принципам универсального дизайна представлено в таблице 3.3.	Сравнительная таблица СНиП35-01-2001 и СП59.133330.2012.

Раздел 9 «Специальные требования к местам приложения труда».

При проектировании помещений с местами труда  следует учитывать требования СП 59.13330.2012, СП 44.13330 и СП 56.13330 и индивидуальные программы реабилитации инвалидов.

4.2. Критерии оценки доступности объектов гражданского назначения, в том числе с учетом специальных требований к  функциональным и эргономичным параметрам для различных категорий маломобильных граждан

Согласно п. 1.1.  СП 59.13330.2012 этот свод правил предназначается для разработки проектных решений общественных, жилых и производственных зданий, которые должны обеспечивать для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (далее – маломобильных групп населения – МГН) равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения, основанные на принципах «универсального проекта» (дизайна).

Согласно п.1.2 требования данного СП необходимо учитывать при проектировании новых, реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспосабливаемых зданий и сооружений. Они распространяются на функционально-планировочные элементы зданий и сооружений, их участки или отдельные помещения, доступные для МГН: входные узлы, коммуникации, пути эвакуации, помещения (зоны) проживания, обслуживания и места приложения труда, а также на их информационное и инженерное обустройство.

В случае невозможности полного приспособления объекта для нужд МГН при реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений и т.д., следует выполнять все возможные мероприятия по согласованию с обществами инвалидов в рамках «разумного приспособления», которое не будет непосильным бременем для владельца объекта.

В п.1.3 данного СП 59.13330.2012 возможность и степень (вид) адаптации к требованиям настоящих норм зданий, имеющих историческую, художественную или архитектурную ценность, следует согласовывать с органом по охране и использованию памятников истории и культуры соответствующего уровня  и с органами социальной защиты населения соответствующего уровня.

Таким образом, согласно СП 59.13330.2012 рекомендуется предусматривать один из двух вариантов организации доступности:

- вариант А для нового проектирования и строительства -  «полная доступность (обеспечение доступа во все помещения, жизнедеятельности и равных прав)» - должно предусматриваться устройство: общих универсальных путей движения, доступных для всех категорий населения, в том числе инвалидов; приспособленных для нужд инвалидов всех жилых помещений и мест обслуживания; специально приспособленных мест приложения труда;

- вариант Б (Ч) для существующих зданий - «разумное приспособление» – частичная доступность (обеспечение доступа и условий жизнедеятельности в нескольких помещениях в каждой функциональной группе) - доступность для инвалидов нескольких жилых ячеек в жилище, нескольких мест обслуживания в общественном здании, нескольких мест приложения труда в каждом функциональном блоке. При этом, должно предусматриваться устройство: общих универсальных путей движения, доступных для всех категорий населения, в том числе инвалидов или устройство специальных входов, специально обустроенных параллельных путей движения; приспособленных для нужд инвалидов специально выделенных из общего числа жилых помещений и мест обслуживания; специально приспособленных мест приложения труда для лиц с нарушениями здоровья;

Вариант «Б (У)» - условная доступность (обеспечение доступа с сопровождающим в нескольких помещениях) – фактическая доступность для инвалидов (с учетом габаритов инвалидных колясок) с помощью сопровождающих  нескольких жилых ячеек в жилище, нескольких мест обслуживания в общественном здании, нескольких мест приложения труда с учетом максимально возможного в каждом конкретном случае приспособления и оборудования для инвалидов входов, путей движения и мест обслуживания.

При варианте «А» – новые здания в обязательном порядке, по возможности существующие здания при их реконструкции и капитальном ремонте: обустраиваются все функциональные зоны и архитектурно-планировочные элементы: участок (территория, прилегающая к зданию); вход в здание; пути движения внутри здания; зона целевого назначения (оказания услуг); санитарно-гигиенические помещения и средства информации на объекте.

При варианте «Б (Ч) – частичная доступность» - существующие здания при их реконструкции и капитальном ремонте, к которых невозможно обеспечить доступность для инвалидов любой жилой ячейки в жилище, любого места обслуживания в общественном здании, любого места приложения труда, но есть все условия для обеспечения доступности для инвалидов нескольких жилых ячеек в жилище на каждом этаже, нескольких мест обслуживания в общественном здании на каждом этаже в каждом функциональном блоке, нескольких мест приложения труда в каждом функциональном блоке. При этом, должно предусматриваться устройство: общих универсальных путей движения, доступных для всех категорий населения, в том числе инвалидов или специально обустроенных путей движения; приспособленных для нужд инвалидов специально выделенных из общего числа жилых помещений и мест обслуживания; специально приспособленных мест приложения труда;

При варианту «Б (У) – условная доступность» - исторические здания и памятники архитектуры при их реставрации и приспособлении: в обязательном порядке должны быть обустроены вход в здание и специально выделенная зона оказания услуг (как правило, максимально приближенная к входу); при этом также должна быть обеспечена информация о доступном входе и выделенной зоне оказания услуг.

Условно доступным можно считать так же объект (действующие здания, исторические здания и памятники архитектуры при их реставрации и приспособлении), на котором не выполнены требования СНиП 35-01-2001, вследствие чего затруднено или невозможно передвижения инвалидов без сопровождающего лица, в том числе:

- по габаритам зон движения с учетом  габаритов стандартных кресел-колясок (ширина стандартной коляски по ГОСТ Р 50602-93 – 700мм, длина 1200мм), в том числе наличие проходов 75-80 см, разворотных площадок до 1,2х1,2м;

- уклонам пандусов, в том числе пандусов с уклоном  до 15°;

- по отсутствию перепадов высот, в том числе  наличие порогов и одиночных ступеней до 15 см без пандуса;

- по наличию на лестницах поручней, в том числе отсутствие одного поручня, горизонтальных завершений, размещение поручней на высоте не соответствующей нормативной;

- по устройству наземных (напольных) тактильных указателей;

- по  контрастному выделению опасных зон (лестниц, лифтов);

- зон открывания дверей, изменений направления движения, стеклянных дверей и перегородок и пр.), что противоречит общей концепции оформления здания;

- по наличию специальных средств информации для лиц с нарушениями зрения и слуха и пр.

Принципиальным условием доступности во всех вариантах является обеспечение доступа для всех категорий инвалидов и маломобильных граждан, независимо от вида нарушения здоровья и функций организма (с учетом основных критериев для различных категорий инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе при передвижении на кресле-коляске; с нарушениями зрения; нарушениями слуха; нарушениями умственного развития). Это не исключает вероятности того, что даже при оптимальной организации всех функциональных зон объекта инвалиды не смогут воспользоваться ими со всей полнотой именно в силу своих конкретных ограничений.

Вариант «Б (И) - избирательная доступность для различных категорий инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе при передвижении на кресле-коляске; с нарушениями зрения; нарушениями слуха; нарушениями умственного развития»: доступный избирательно объект - доступность для отдельных категорий инвалидов (например, только для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, плохослышащих и слабовидящих, ориентирующихся визуально) и отсутствие условий доступа для инвалидов с более тяжелыми нарушениями здоровья (инвалидов на кресле-коляске, глухих и незрячих)

В случае отсутствия доступа для какой-либо категории  инвалидов и маломобильных граждан объект может считаться:

- недоступным;

- частично доступным избирательно для следующих категорий инвалидов: с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе при передвижении на кресле-коляске; с нарушениями зрения; нарушениями слуха; нарушениями умственного развития;

- условно доступным избирательно для следующих категорий инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе при передвижении на кресле-коляске; с нарушениями зрения; нарушениями слуха; нарушениями умственного развития.

«ВНД - избирательно»  - Если доступ для какой-либо категории инвалидов и маломобильных граждан на объект не обеспечен временно (характеристики покрытий путей движения не соответствуют нормативам, например, намокание или обледенение наружного пандуса; выход из строя вертикального транспорта – лифтов или подъемников; выход их строя систем информации и сигнализации и т.п.), то объект должен считаться временно недоступным для данной категории инвалидов.

Из перечисленных 9 структурных разделов основных функциональных зон и архитектурно-планировочных элементов зданий и сооружений, формирующихся по принципам «универсального дизайна) основными, обеспечивающими (согласно СП) досягаемость мест основного назначения и основного посещения здания, безопасность, а также обеспечение жизнедеятельности являются 6 разделов:

- 1 «Земельный участок (Территория, прилегающая к зданию)»,

- 2 «Входы в здание»,

- 3 «Пути движения внутри здания (включая пути эвакуации)»,

- 4 «Санитарно-бытовые помещения»,

- 5 «Внутреннее оборудование и устройства»,

- 6 «Аудиовизуальные информационные системы».

Остальные 3 структурных раздела, составляют специальные требования, развивающие и расширяющие основные требования, положенные в основу оценки состояния доступности ОГН, в зависимости от функционального назначения различных зданий, приводятся в специальных сводах правил (включая СП 59.13330.2012).

При разработке критериев доступности учитываются в первую очередь требования СП 59.13330.2012, согласно п.1.5 которого «проектные решения, предназначенные для МГН, должны обеспечивать повышенное качество среды обитания при соблюдении:

- досягаемости ими кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и на их территории;

- безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда МГН;

- эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов;

- своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и обучающем процессе и т.д.;

- удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех  групп населения.

Необходимость безусловного исполнения требований досягаемости и безопасности, как подчеркивалось выше, указана в ст.30 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Мероприятия по адаптации зданий, предназначенных для маломобильных групп населения, не должны ограничивать условия жизнедеятельности или ущемлять права и возможности других групп населения, находящихся в здании (сооружении).