ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е

тридцать восьмое заседание

21.11.2019г. № 38/5

город Верхний Тагил

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Верхний Тагил

Рассмотрев представленный проект местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Верхний Тагил, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  протоколом заседания Инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловской области от 15.05.2018 года № 5,  руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил, Дума городского округа Верхний Тагил

Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Верхний Тагил (Приложение №1).

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Местные ведомости» и разместить на официальном сайте городского округа Верхний Тагил www.go-vtagil.ru и официальном сайте Думы городского округа Верхний Тагил www.duma-vtagil.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству (Русалеева Н.Н.).

| Председатель Думы городского округа Верхний Тагил ____подпись_______ Е.А.Нехай И.о. Главы городского округа Верхний Тагил ___подпись__ Н.Е. Поджарова Верно ведущий специалист Думы городского округа Верхний Тагил О.Г.Мезенина |  |
| --- | --- |

Приложение №1

Утверждено

Решением Думы

городского округа Верхний  Тагил

от 21.11.2019г. № 38/5

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Верхний Тагил

# Раздел 1. Общие положения

1. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Верхний Тагил (далее - местные нормативы градостроительного проектирования) - муниципальный правовой акт, принятый в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и устанавливающий совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа Верхний Тагил и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа Верхний Тагил.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования подготовлены на основании пункта 2 части 3 статьи 8, части 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава городского округа Верхний Тагил.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования входят в систему нормирования объектов градостроительного проектирования совместно с техническими регламентами, утверждаемыми федеральными органами исполнительной власти, и градостроительными регламентами Правил землепользования и застройки городского округа Верхний Тагил, утвержденных Решением городского округа Верхний Тагил от 15 июня 2017 года № 9/4 (ред. от 15.11.2018 № 26/5) (далее - Правила землепользования и застройки).

4. Местные нормативы градостроительного проектирования учитывают:

1) результаты прогнозирования социально-демографической ситуации, в том числе общей численности населения и половозрастной структуры, плотность населения;

2) положения планов, программ и стратегии социально-экономического развития;

3) предложения органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

5. Местные нормативы градостроительного проектирования формируются как открытая система разрабатываемых на общей основе расчетных показателей, относящихся к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. По вопросам, не рассматриваемым в местных нормативах градостроительного проектирования, следует руководствоваться действующими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области. В случаях отмены или изменении документов, на которые дается ссылка в местных нормативах градостроительного проектирования, следует руководствоваться документами, вводимыми взамен отмененных.

Раздел 2. Состав местных нормативов  градостроительного проектирования

7. Местные нормативы градостроительного проектирования включают:

1) основную часть - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа Верхний Тагил;

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

8. Местные нормативы градостроительного проектирования устанавливают расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения городского округа Верхний Тагил в отношении следующих видов планируемых к размещению объектов местного значения:

1) объектов образования;

2) объектов здравоохранения;

3) объектов культуры;

4) объектов спорта;

5) объектов благоустройства;

6) объектов транспортного обслуживания и инженерной инфраструктуры;

7) объектов обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов;

8) объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

9) объектов предоставления ритуальных услуг и мест захоронения.

Раздел 3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа Верхний Тагил

Глава 1. Объекты образования

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 1.

# Таблица 1

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для города | для сельских населенных пунктов |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | 25 мест на 1000 человек | 25 мест на 1000 человек | 600 метров - для многоэтажной застройки; 1000 метров - для малоэтажной застройки |
| 2 | Общеобразовательные учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) | 55 учащихся на 1000 человек | 55 учащихся на 1000 человек | 1000 метров - для многоэтажной застройки в городе; 1500 метров (1000 метров - для начальных классов) - для малоэтажной застройки в городе 1500 метров (1000 метров - для начальных классов) – в сельских населенных пунктах |
| 3 | Учреждения дополнительного образования для детей (за исключением организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, детских музыкальных школ, детских художественных школ) | 11 мест на 1000 человек | 11 мест на 1000 человек | 1000 метров - для многоэтажной застройки; 1500 метров - для малоэтажной застройки |

Глава 2. Объекты здравоохранения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 2.

# Таблица 2

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для города | для сельских населенных пунктов |  |
| 1 | Амбулаторно-поликлинические учреждения (амбулатория, поликлиники) | 15 посещений в смену на 1000 человек | 10 посещений в смену на 1000 человек | 1500 метров |
| 2 | Стационары всех типов (больничные учреждения) | 4 койки на 1000 человек | 3 койки на 1000 человек | 1500 метров |
| 3 | Станции скорой медицинской помощи | 1 автомобиль на 10 000 человек | не нормируется | в пределах 20-минутной доступности на специальном автомобиле (при наличии станции (подстанции) скорой медицинской помощи на территории населенного пункта) |

Глава 3. Объекты культуры

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области культуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 3.

# Таблица 3

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для города | для сельских населенных пунктов |  |
| 1 | Учреждения культуры клубного типа | 25 мест на 1000 человек | 50 мест на 1000 человек | Определяется заданием на проектирование |
| 2 | Музеи | 0,2 объекта на 10 000 человек | не нормируется | Определяется заданием на проектирование |
| 3 | Организации дополнительного образования детей культурной направленности (детская художественная школа, детская музыкальная школа, дворец культуры, музеи, библиотеки, спортивные учреждения) | 6 мест на 1000 человек | не нормируется | Определяется заданием на проектирование |

Глава 4. Объекты спорта

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 4.

# Таблица 4

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для города | для сельских населенных пунктов |  |
| 1 | Спортивные залы | 105 кв. м площади пола на 1000 человек | 50 кв. м площади пола на 1000 человек | 1000 м |
| 2 | Плоскостные спортивные сооружения | 450 кв. м на 1000 человек | 250 кв. м на 1000 человек | 1000 м |
| 3 | Плавательные бассейны | Не нормируется | 8 кв. м зеркала воды на 1000 человек | 1000 м |
| 4 | Организации дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (детско-юношеские спортивные школы) | Не нормируется | 8 учащихся на 1000 человек | 1500 м |
| 5 | Лыжные базы | 2 человека на 1000 человек | 1 человека на 1000 человек | не нормируется |

Глава 5. Объекты благоустройства

1. К расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства относятся показатели площади озеленения территорий общего пользования в границах населенных пунктов, которые следует принимать в соответствии с таблицей 5.

# Таблица 5

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для города | для сельских населенных пунктов |  |
| 1 | Городские парки, бульвары, скверы, территории общего пользования рекреационного назначения | 5 кв. м на 1 человека | 6 кв. м на 1 человека | Не нормируется |

Глава 6. Объекты транспортного обслуживания и инженерной инфраструктуры

1. К расчетным показателям обеспеченности населения объектами транспортного обслуживания относятся показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами постоянного и временного хранения транспортных средств.

Расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов являются показатели территориальной доступности от объектов постоянного хранения транспортных средств до мест проживания владельцев транспортных средств, а также – показатели территориальной доступности от объектов временного хранения транспортных средств до объектов посещения (объекты приложения труда, объекты социального, культурно-бытового и иного назначения).

2. Стоянки (в том числе открытые) для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе на территориях:

1) жилых зон - 25%;

2) производственных зон, зон транспортной и инженерной инфраструктуры - 25%;

3) общественно-деловых зон – 5-10%;

4) зон рекреационного назначения – 10-15%.

3. Требуемое для объекта капитального строительства количество машино-мест на стоянках для временного хранения легковых автомобилей, установленное расчетом или заданием на проектирование, следует предусматривать на стоянках, как правило, в пределах земельного участка, предоставленного для строительства этого объекта.

Допускается использовать для стоянок автомобилей земельные участки за пределами участка, предоставленного под строительство объекта, на территориях общего пользования, за исключением проезжих частей и тротуаров улично-дорожной сети, в производственных, коммунальных зонах, зонах инженерной и транспортной инфраструктуры населенных пунктов с обеспечением пешеходной доступности и показателей, указанных в пунктах 8, 9 настоящей главы.

4. Выбор типа стоянок для хранения автомобилей (подземных, полуподземных, надземных, наземных) производится в процессе выполнения проектных работ на основании технического задания на подготовку проекта планировки территории.

5. Расчетное число машино-мест при застройке многоквартирными жилыми домами следует принимать не менее значений, приведенных в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами |
| --- | --- |
|  | при уровне автомобилизации населенного пункта на расчетный срок – 200 автомобилей на 1000 жителей | при уровне автомобилизации населенного пункта на расчетный срок – 300 автомобилей на 1000 жителей |
| Стоянки постоянного хранения транспортных средств Стоянки временного хранения транспортных средств | 0,2 машино-места на квартиру 0,1 машино-места на квартиру | 0,40 машино-места на квартиру 0,8 машино-места на квартиру |

6. В районах индивидуальной жилой застройки и блокированной жилой застройки стоянки для постоянного и временного хранения автомототранспорта предусматриваются в пределах земельных участков их правообладателей. Число машино-мест на гостевых автостоянках при такой застройке принимается из расчета 15-20% от количества индивидуальных жилых домов и (или) квартир.

7. Минимальные расчетные показатели стоянок для временного хранения легковых автомобилей при объектах приложения труда, социального, культурно-бытового и иного назначения следует принимать в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

| Наименование объектов | Единица измерения | Количество машино-мест на единицу измерения при уровне автомобилизации 200-250 легковых автомобилей на 1000 жителей |
| --- | --- | --- |
| Объекты приложения труда |
| Учреждения управления, коммерческо-деловой и финансовой сфер | 50 работающих и служащих | 3 |
| Промышленные и коммунально-складские предприятия и объекты | 50 работающих и служащих | 4 |
| Объекты социального и коммунально-бытового назначения |
| Образовательные учреждения (кроме средних специальных и высших учебных заведений) | 50 мест или учащихся | 1 |
| Больницы, лечебные учреждения стационарного типа | 50 коек | 1 |
| Поликлиники | 50 посещений | 1 |
| Торговые центры, магазины с площадью торговых залов более 200 кв. м | 50 кв. м торговой площади | 3 |
| Объекты иного назначения |
| Кинотеатры, музеи, библиотеки | 50 мест или единовременных посетителей | 5 |
| Парки культуры и отдыха | 50 единовременных посетителей | 3 |
| Культовые объекты | 25 мест вместимости | 1 |

8. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до жилых домов, объектов социального, коммунально-бытового, производственного и иного назначения следует принимать не более, чем в Таблице 8.

# Таблица 8

| Объекты | Наибольшие расстояния подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов |
| --- | --- |
| Входы в жилые дома | 25 метров |
| Входы в места крупных учреждений торговли и общественного питания, прочие учреждения и предприятия обслуживания населения и административные здания | 75 метров |
| Входы в парки, на выставки и стадионы | 100 метров |
| Входы на объекты производственного назначения | 50 метров |

9. Пешеходную доступность стоянок постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей от мест жительства их владельцев следует принимать не более 500 м, а в условиях реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой не более 800 м.

10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры (электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение населения и водоотведение) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения принимаются равными показателям, установленным федеральными нормативными правовыми актами.

Глава 7. Объекты обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

1. К расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов относятся минимальные расчетные показатели накопления твердых коммунальных отходов, которые следует принимать в соответствии с таблицей 9.

# Таблица 9

| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Показатели накопления коммунальных отходов от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 80 кг (л) на одного человека в год |
| 2 | Показатели накопления коммунальных отходов от объектов социального и коммунально-бытового назначения | 150 кг (л) на одного человека в год |
| 3 | Показатели накопления коммунальных отходов от смёта с 1 кв. м покрытий улиц, площадей и иных территорий общего пользования | 3 кг (л) на одного человека в год |

Глава 8. Объекты торговли, общественного питания и  бытового обслуживания

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области торговли, общественного питания и бытового обслуживания и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 10.

# Таблица 10

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для города | для сельских населенных пунктов |  |
| 1 | Предприятия торговли, всего, в том числе: | 150 кв. м (50 кв. м)* торговой площади на 1000 человек | 120 кв. м торговой площади на 1000 человек | 250 метров - для многоэтажной застройки в городе; 400 метров - для малоэтажной застройки в городе; 1000 метров – в сельских населенных пунктах |
|  | - магазины продовольственных товаров | 50 кв. м (35 кв. м)* торговой площади на 1000 человек | 35 кв. м торговой площади на 1000 человек |  |
|  | - магазины непродовольственных товаров | 200 кв. м (30 кв. м)* торговой площади на 1000 человек | 80 кв. м торговой площади на 1000 человек |  |
| 2 | Предприятия общественного питания (общедоступная сеть) | 15 посадочных место на 1000 человек | 15 посадочных место на 1000 человек | 250 метров - для многоэтажной застройки в городе; 400 метров - для малоэтажной застройки в городе; 1000 метров – в сельских населенных пунктах |
| 3 | Предприятия бытовых услуг (ателье и мастерские по пошиву и ремонту одежды; мастерские по ремонту обуви; парикмахерские, мастерские по ремонту и обслуживанию бытовой техники, иные предприятия бытового обслуживания населения) | 4 рабочих места на 1000 человек | 2 рабочих места на 1000 человек | 250 метров - для многоэтажной застройки в городе; 400 метров - для малоэтажной застройки в городе; 1000 метров – в сельских населенных пунктах |
| 4 | Бани | 3 помывочных мест на 1000 человек | 4 помывочных мест на 1000 человек | 250 метров - для многоэтажной застройки в городе; 400 метров - для малоэтажной застройки в городе; 1000 метров – в сельских населенных пунктах |

* - показатели, указанные в скобках, относятся к предприятиям торговли, размещаемым внутри жилых микрорайонов и кварталов

Глава 9. Объекты предоставления ритуальных услуг и мест захоронения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области предоставления ритуальных услуг следует принимать в соответствии с таблицей 11.

# Таблица 11

| N п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами |
| --- | --- | --- |
|  |  | для города | для сельских населенных пунктов |
|  | Предприятия, салоны ритуальных услуг | 1 объект | не нормируется |
|  | Бюро-магазины похоронного обслуживания | 1 объект | не нормируется |

Раздел 4. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования (перечень использованных нормативных документов)

При подготовке местных нормативов градостроительного проектирования использованы следующие материалы и документы:

1) Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области (утверждены Постановлением правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП).

2) Генеральный план городского округа Верхний Тагил (утвержден решением Думы городского округа Верхний Тагил от 29.12.2012 г. № 13/3).

3) Правила землепользования и застройки городского округа Верхний Тагил (утверждены решением Думы городского округа Верхний Тагил от 15.07.2017 г. № 9/4 (ред. 15.11.2018 года).

Раздел 5. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

1. Расчетные показатели, содержащиеся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования (далее – расчетные показатели) применяются:

- при подготовке Генерального плана городского округа Верхний Тагил и внесении в него изменений;

- при подготовке Правил землепользования и застройки городского округа Верхний Тагил и внесении в них изменений;

- при подготовке документации по планировке территории (проектов планировки территории) и внесении в нее изменений;

- при подготовке градостроительных планов земельных участков;

-  при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- при проведении публичных слушаний по проекту генерального плана городского округа, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленных в составе документации по планировке территорий, и проектам внесения изменений в указанные документы.

- при осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами контроля за соблюдением  градостроительной деятельности на территории муниципального образования.

2. Применение расчетных показателей осуществляется в случаях, указанных в пункте 1 настоящего раздела, когда требуется учет таких расчетных показателей, а также - в случаях проверки  соблюдения расчетных показателей.